Załącznik  do  Uchwały Nr XXIX/155/09

Rady Gminy Korytnica

z dnia 24 kwietnia 2009 r.

PROGRAM

USUWANIA   I   UTYLIZACJI   MATERIAŁÓW

ZAWIERAJĄCYCH   AZBEST

NA   TERENIE   GMINY   KORYTNICA

W   LATACH   2009 – 2032

Spis treści:

- Wprowadzenie.

1.1. Szkodliwość azbestu.

1.2. Przepisy prawne dotyczące azbestu.

- Cele programu.

- Lokalizacja programu.

- Uczestnicy programu.

- Informacje o ilości azbestu na terenie gminy.

- Metody realizacji programu.

- Finansowe aspekty realizacji programu.

- Monitoring i ocena realizacji programu.

- Hormonogram rzeczowo – finansowy realizacji programu.

- Podsumowanie.

Załączniki:

Nr 1 – Wykaz aktów prawnych

Nr 2 – Wykaz przedsiębiorstw

Nr 3 – Protokół odbioru azbestu

Nr 4 – Wniosek

Nr 5 – Karta przekazania odpadu

1

- Wprowadzenie

Na świecie znanych jest ponad 5 tys. wyrobów, do produkcji których używano azbestu.

Są to głównie wyroby stosowane w budownictwie jako pokrycia dachowe, osłony elewacyjne ścian, przewody kominowe, rury wodociągowe i kanalizacyjne oraz lementy izolacyjne. Azbest wykorzystywany był również przy produkcji sprzętu gospodarstwa domowego, np. kuchenek, piecyków elektrycznych i gazowych, opiekaczy, suszarek do włosów oraz siatek azbestowych. Surowca tego używano także do produkcji farb, pokostów, klejów, smarów, płytek i wykładzin podłogowych oraz koców gaśniczych.

W Polsce nie występują złoża azbestu nadające się do górniczej eksploatacji. Azbest stosowany dawniej do produkcji w naszym kraju importowano głównie z byłego ZSRR i Kanady. W latach 70 ubiegłego wieku sprowadzono do kraju ok. 100 tys. ton azbestu rocznie, który wykorzystywano przede wszystkim (ok. 85%) do wyrobu materiałów budowlanych, pokryć dachowych  oraz elewacji budynków. Szacuje się, że na dachach i fasadach budynków oraz w obiektach przemysłowych zamontowanych jest blisko 1. 350 mln. m2 płyt azbestowych, z czego 90% stanowią dachowe płyty faliste, zwane popularnie eternitem. W 1980 r. z płyt azbestowo-cementowych wykonanych było ok. 45% pokryć dachowych i fasadowych. Po 15 latach udział tych płyt w nowobudowanych pokryciach dachowych, zmniejszył się do 30%. Znaczącą pozycję w bilansie wyrobów azbestowych stanowią znajdujące się w ziemi i budynkach rury azbestowo-cementowe. Szacuje się, że jest ich ok. 60 tys. ton. Masę będących w użyciu wyrobów małogabarytowych, takich jak uszczelki, kształtki, okładziny hamulcowe czy wyroby wlókiennicze, ocenia się na 100 tys. ton.

Okazuję się jednak, że azbest jest szkodliwy dla zdrowia i ze względu na zagrożenie jakie stwarza musi być usunięty z wszystkich obiektów w kraju do końca 2032 roku. Zapis ten zawarty jest w  „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”  przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 14 maja 2002 r. Stąd też wynikła konieczność opracowania programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Korytnica. Zadanie to omówione zostało także w Planie Ochrony Środowiska i Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy Korytnica.

W programie tym opisano ogólne mechanizmy oraz zasady pomocy, której Gmina zamierza udzielić osobom decydującym sie na usunięcie elementów zawierających azbest z budynków lub budowli. Pomoc ta ma na celu zachęcić do podejmowania tego rodzaju działań oraz zmniejszyć ryzyko związane z nieprawidłowym wykonaniem tych zadań.

2

1.1. Szkodliwość azbestu dla zdrowia

Azbest to nazwa minerału włóknistego występującego w przyrodzie, który wykazuje znaczną wytrzymałość na rozciąganie, źle przewodzi ciepło, ma właściwości dźwiękochłonne i jest względnie odporny na działanie czynników chemicznych.

Te właściwości azbestu sprawiły, że stał się on materiałem bardzo rozpowszechnionym w naszym otoczeniu, znajdując zastosowanie  przy wytwarzaniu całej gamy wyrobów przemysłowych, jak i produktów używanych w życiu codziennym.

Wyroby azbestowe będące w dobrym stanie technicznym oraz odpowiednio zabezpieczone nie stanowią istotnego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. Zagrożenie pojawia się wówczas, gdy zaistnieją warunki stwarzające możliwość uwalniania się włókien azbestowych do otoczenia. Do sytuacji takich dochodzi najczęściej w wyniku poddawania elementów azbestowych obróbce mechanicznej, jak również wskutek naruszania struktury wyrobu spowodowanej naturalnym starzeniem się materiału oraz pod wpływem oddziaływania czynników atmosferycznych.

Azbest jest zaliczany do dziesięciu najgroźniejszych substancji zanieczyszczających na ziemi. W związku z tym, azbest znajduje się w wykazie opracowanym przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, jako niebezpieczna substancja chemiczna o udowodniowym działaniu rakotwórczym dla człowieka. Badania naukowe udowodniły, że azbest stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia w następstwie długotrwałego narażania dróg oddechowych na wdychanie jego włókien.

1.2. Przepisy prawne dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami

zawierającymi azbest i obowiązki z nich wynikające.

Od 1997 r. na terenie Polski obowiązuje zakaz produkcji, handlu oraz stosowania  wyrobów zawierających azbest. Zakaz taki wprowadzono ustawą z 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tekst jednolity z 2004 roku Nr.3Dz. U. 1997. Nr 101, poz.628).

W następnych latach wprowadzono szereg kolejnych aktów prawnych  (ustaw i rozporządzeń) regulujących kwestie związane z postępowaniem usuwania wyrobów zawierających azbest. Szczegółowy ich wykaz zawiera załącznik nr 1 do niniejszego opracowania.

Uzupełnieniem aktów prawnych w przedstawionym zakresie jest „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 14 maja 2002 r. oraz lokalne programy usuwania azbestu realizowane przez gminy, powiaty i województwa.

3

Polskie prawodawstwo określa także wymagania dotyczące postępowania z wyrobami i

odpadami azbestowymi, obowiązki organów administracji, a także właścicieli i zarządców nieruchomości w tym zakresie oraz obowiązki wykonawców prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest. Obowiązki te przedstawiono poniżej.

Obowiązki gminy:

- opracowywanie, przyjęcie i aktualizacja planu gospodarki odpadami (z uwzględnieniem problematyki usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest),

- gromadzenie informacji przekazywanych przez osoby fizyczne (właścicieli a zarządców nieruchomości) o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania,

- przedkładanie marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, w tym azbestu,

- zatwierdzenie programów gospodarki  odpadami niebezpiecznymi (w tym odpadami zawierającymi azbest).

Obowiązki właścicieli, zarządców lub użytkowników nieruchomości:

- kontrola wyrobów zawierających azbest znajdujących się w obiektach, urządzeniach budowlanych, urządzeniach przemysłowych lub innych miejscach zawierających azbest,

- usuwanie wyrobów zawierających azbest zakwalifikowanych zgodnie z oceną do wymiany na skutek nadmiernego zużycia wyrobu lub jego uszkodzenia,

- sporządzenie inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest poprzez sporządzenie spisu z natury,

- sporządzenie i przedłożenie marszałkowi województwa (dot. Przedsiębiorstw) lub wójtowi gminy (dot. osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami) oraz aktualizacja informacji o :

- wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania,

- wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone.

Obowiązki wykonawców prac polegających na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów

zawierających azbest:

- uzyskanie pozwolenia, decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi albo złożenie organowi informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobie gospodarownia odpadami niebezpiecznymi (zależnie od ilości wytwarzanych odpadów),

4

- przeszkolenie przez uprawnioną instytucję zatrudnionych pracowników i osób kierujących lub nadzorujących, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz w zakresie przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest,

- opracowanie przed rozpoczęciem prac szczegółowego planu prac usuwania wyrobów zawierających azbest, obejmującego w szczególności:

- identyfikację azbestu w przewidzianych do usunięcia materiałach, na podstawie udokumentowanej informacji od właściciela lub zarządcy obiektu albo też na podstawie badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium,

- informacje o metodach wykonywania planowanych prac,

- zakres niezbędnych zabezpieczeń pracowników oraz środowiska przed narażeniem na szkodliwość emisji azbestu, w tym problematykę określoną przepisami dotyczącymi planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- ustalenie niezbędnego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza;

- posiadanie niezbędnego wyposażenia technicznego i socjalnego zapewniającego prowadzenie określonych planem prac oraz zabezpieczeń pracowników i środowiska przed narażeniem na działanie azbestu,

- zgłoszenie prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest z obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, właściwemu organami nadzoru budowlanego oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy,

- zapewnienie warunków bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest z miejsca ich występowania w sposób określony w § 8 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest,

- złożenie właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub zarządcy nieruchomości, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest, pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.

Warunkiem koniecznym bezpiecznego dla ludzi i środowiska użytkownia i usuwania wyrobów zawierających azbest jest rzetelnie sporządzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest i ocena ich stanu, określająca, w zależności od rodzaju, stanu i sposobu zastosowania azbestu, stopień pilności wymiany wyrobów zawierających azbest.

5

W rozporządzeniach Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest oraz z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, założono wykonanie inwentaryzacji oraz dokonanie oceny stanu wyrobów zawierających azbest w/g stanu na koniec 2004 r. Od tego też roku właściciele i zarządcy obiektów zobligowani są do przekazywania Marszałkowi Województwa i Wójtowi, Burmistrzowi lub Prezydentowi Miasta informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania oraz informacji o wyrobach, których wykorzystanie zakończono.

Przepisy w sposób bezpośredni nie precyzują, kto może być wykonawcą prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest. Biorąc pod uwagę obowiązki, jakie postawiono przed wykonawcą, tego typu prace powinna wykonywać wyspecjalizowana jednostka posiadająca stosowne zazwolenia oraz wyposażenie techniczne i socjalne zapewniające prowadzenie prac oraz odpowiednie zabezpieczenie pracowników i środowiska przed narażeniem na działanie azbestu.

W przypadkach nieprzestrzegania nałożonych na jednostki organizacyjne i osoby fizyczne obowiązków w zakresie bezpiecznego wykorzystania i usuwania wyrobów zawierających azbest oraz obowiązków sprawozdawczości w tym zakresie mają zastosowanie zapisy tytułu VI ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Przewidują one w takich przypadkach odpowiedzialność karną tj. kary aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny orzekane na podstawie przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz odpowiedzialność administracyjną poprzez wstrzymanie prowadzonej przez podmiot korzystający ze środowiska lub osobę fizyczną działalności powodującej pogorszenie stanu środowiska w znacznych rozmiarach lub zagrażającej życiu lub zdrowiu ludzi.

Ponadto  do odpowiedzialności za szkody spowodowane oddziaływaniem na środowisko, w tym również powstałe w wyniku postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

6

II. Cele programu

Program usuwania azbestu jest rozwinięciem i uszczegółowieniem realizacji wcześniej uchwalonych programów ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

Głównym celem programu usuwania i unieszkodliwiania azbestu na terenie gminy

Korytnica jest doprowadzenie do stopniowej eliminacji wyrobów zawierających azbest z

terenu całej gminy oraz ich bezpieczne składowanie i prawidłowe unieszkodliwianie.

Celami szczegółowymi są:

- Inwentaryzacja obiektów zawierających azbest.

- Edukacja mieszkańców w zakresie szkodliwości azbestu dla zdrowia człowieka.

- Zapoznanie mieszkańców z procedurami usuwania, zabezpieczania  i  unieszkodliwiania wyrobów azbestowych.

- Propagowanie właściwych metod i sposobów usuwania azbestu, bezpiecznego dla środowiska i zdrowia człowieka.

- Pomoc mieszkańcom gminy w pozyskaniu środków finansowych na zadania związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierajacych azbest.

III. Lokalizacja  programu.

Gmina Korytnica położona jest w województwie mazowieckim, w zachodniej części powiatu węgrowskiego. Od północy sąsiaduje z gminami Łochów i Stoczek, od wschodu z gminą Liw, od południa z gminą Wierzbno zaś od południowego – zachodu z gminą Dobre należącą do powiatu mińskiego oraz od zachodu z gminami Jadów i Strachówka wchodzących w skład powiatu wołomińskiego.

Przez teren gminy przepływa rzeka Liwiec, która stanowi jeden z lewych dopływów rzeki  Bug. Północno – wschodni obszar gminy, wielkości około 100ha, w okolicach wsi Paplin został włączony do otuliny Nadbużańskiego Parku Krajobrazowy. NPK został utworzony z uwagi na wysokie wartości przyrodnicze i krajoznawcze oraz reprezentatywność tego obszaru w geograficzno- kulturowej rejonizacji kraju. Ponadto gmina znajduje się w granicach obszaru funkcjonalnego Zielone Płuca Polski.

Powierzchnia gminy wynosi 180 km2, tj.  14,5% ogólnej powierzchni powiatu.

Największy odsetek powierzchni gminy zajmują użytki rolne, tj.80%,  w tym łąki stanowią

17%,  pastwiska 8%,  zaś grunty orne 60% ogólnej powierzchni użytków rolnych.

Lasy stanowią 15%  powierzchni ogólnej.

7

W skład gminy wchodzi 41 miejscowości statystycznych o niewielkiej liczbie ludności bo

tylko dwie miejscowości posiadają ponad 500 mieszkańców. Gminę Korytnica zamieszkuje

6914 osób, w tym 48%  kobiet. Średnia gęstość zaludnienia to ok.38 osób/km2.

W strukturze gospodarczej gminy Korytnica przeważa rolnictwo. Gospodarstwa rolne w

liczbie 1650 mają charakter indywidualny. Średnia wielkość gospodarstwa wynosi ok.8ha.

W gminie  zarejestrowanych jest około 200 podmiotów gospodarczych.

Dominującym  kierunkiem w prowadzeniu działalności, poza rolnictwem jest handel i

branża spożywcza, w mniejszym stopniu budownictwo, produkcja i transport.

Pod względem infrastruktury komunalnej w gminie występuje wysoki stopień

zwodociągowania około 90%.  Brak jest systemu kanalizacji ale funkcjonują cztery

oczyszczalnie przydomowe, jedna oczyszczalnia osiedlowa w miejscowości Turna oraz trzy

oczyszczalnie mechaniczno-biologiczne przy szkołach w Korytnicy, Sewerynowie i

Pniewniku. W gminie funkcjonuje pięć  Szkół Podstawowych w miejscowościach Korytnica,

Pniewnik, Sewerynów, Maksymilianów i Górki Grubaki, jedno Gimnazjum Publiczne w

Korytnicy i jedno przedszkole. Do szkół podstawowych uczęszcza  482 uczniów łącznie z

oddziałami  przedszkolnymi , do Gimnazjum  Publicznego  284  uczniów a do przedszkola

44 osoby.  Ogółem w w/w placówkach kształci się  810 osób.

Ponadto na terenie gminy Korytnica działa 12 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej

skupiającej około 360 strażaków ochotników dysponujących pięcioma średnimi i dwoma

lekkimi pojazdami gaśniczymi.

- Uczestnicy programu.

Program usuwania azbestu skierowany jest do wszystkich właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Korytnica, którzy posiadają budynki pokryte  wyrobami zawierającymi azbest, tj. popularnym eternitem. Tej grupie najbardziej powinno zależeć na jak najszybszym usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów azbestowych ze swojego otoczenia. Przewiduje się, że zainteresowanie programem będzie wzrastać stopniowo z roku na rok, w miarę   prowadzenia edukacji w zakresie zagrożeń związanych z eksploatacją azbestu oraz widocznymi efektami w usuwaniu azbestu w I roku działania programu osiągniętymi dzięki dużej pomocy finansowej dla właścicieli budynków.

Założono, że w programie uczestniczyć będą zarówno osoby i instytucje, które program realizują, jak rownież te, które bezpośrednio uczestniczą w programie.

Przewidywani uczestnicy programu to: właściciele nieruchomości, przdsiębiorcy, jednostki ochotniczych straży pożarnych, jednostki publiczne i inne podmioty działające na terenie gminy.

8

Realizatorem programu będzie Urząd Gminy Korytnica przy znacznym wsparciu  sołtysów

wsi i radnych gminy. W pierwszym roku realizacji programu (2009 rok) zapotrzebowanie  na

utylizację eternitu zgłosiło  poprzez złożenie   wniosków  42 właścicieli nieruchomości na

ogólną ilość 7300 m2.

W  kolejnych latach realizacji programu  liczba ta będzie stopniowo wzrastać.   Zależeć to będzie oczywiście od możliwości finansowych mieszkańców w kontekście zastąpienia wymienianego pokrycia dachowego oraz pozostałych środków na jego demontaż, transport i utylizację.

- Informacje o ilości i stanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Korytnica.

Szacunkową ilość i miejsce występowania wyrobów zawierających azbest na terenie

gminy Korytnica pozyskano na podstawie informacji zgłoszonych do Wójta Gminy,

zebranych przez sołtysów wsi, właścicieli nieruchomości oraz pracownika urzędu.

Informacje te dotyczą stanu na dzień  31.12.2008 rok. Zebrane informacje są uaktualniane

poprzez zgłoszenia składane przez  właścicieli posesji. Szczegółowy wykaz właścicieli,

zarządców lub użytkowników obiektów  budowlanych w których występują elementy

zawierające azbest jest dostępny w gminie Korytnica.

Z informacji zebranych i przekazanych przez sołtysów  wynika, iż na terenie gminy w

41 miejscowościach na  1913 nieruchomościach  znajduje się około 500 tys. m2

wyrobów azbestowych co stanowi masę około 7.000 ton.

Popularnym eternitem pokrytych jest około 5150 budynków mieszkalnych i

gospodarczych, a więc ponad połowa budynków z terenu gminy. Ze wstępnego rozpoznania

wynika, że około 7% materiałów zawierających azbest należy zaliczyć do stopnia pilności I, co

oznacza konieczność bezzwłocznej wymiany i utylizacji  tego materiału. Pozostała część

zinwentaryzowanych materiałów w/g naszej oceny kwalifikuje się do stopnia pilności II i III,

co oznacza, że materiał ten nie stwarza bezpośredniego zagrożenia bez naruszania struktury tego

materiału, wymaga jedynie dokonywania okresowych ocen jego użytkowania. Ponadto szacuje

się, że około 15.000 m2 materiałów pokryciowych zawierających azbest jest zdemontowane z

budynków i składowane na terenie posesji w oczekiwaniu na sfinansowanie jego utylizacji.

Ilość i miejsce zinwentaryzowanych na podstawie informacji składanych przez sołtysów

i właścicieli budynków materiałów zawierających azbest na terenie gminy Korytnica

przedstawia poniższa tabela:

9

WYKAZ

zinwentaryzowanych materiałów zawierających azbest na terenie gminy Korytnica

| Lp. | Miejsce występowania wyrobu zawierającego azbest | Ilość nieruchomo ści | Jednostka miary | Nazwa wyrobu zawierająca azbest | Razem eternit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Eternit falisty | Eternit płaski |  |
| a | b |  | c | d | e | f |
| 1. | Adampol | 16 | m2 | 4500 | 0 | 4500 |
| 2. | Bednarze | 56 | m2 | 12600 | 300 | 12900 |
| 3. | Chmielew | 22 | m2 | 5200 | 0 | 5200 |
| 4. | Czaple | 22 | m2 | 4370 | 0 | 4370 |
| 5. | Dąbrowa | 20 | m2 | 5380 | 0 | 5380 |
| 6. | Decie | 20 | m2 | 3840 | 0 | 3840 |
| 7. | Górki Borze | 54 | m2 | 17655 | 0 | 17655 |
| 8. | Górki Grubaki | 64 | m2 | 10200 | 0 | 10200 |
| 9. | Górki Średnie | 19 | m2 | 3240 | 0 | 3240 |
| 10. | Jaczew | 81 | m2 | 17400 | 300 | 17700 |
| 11. | Jugi | 16 | m2 | 3800 | 0 | 3800 |
| 12. | Kąty | 52 | m2 | 11100 | 200 | 11300 |
| 13. | Komory | 43 | m2 | 9300 | 0 | 9300 |
| 14. | Korytnica | 160 | m2 | 45700 | 500 | 46200 |
| 15. | Kruszew | 22 | m2 | 7300 | 0 | 7300 |
| 16. | Kupce | 54 | m2 | 13900 | 300 | 14200 |
| 17. | Leśniki | 50 | m2 | 26200 | 0 | 26200 |
| 18. | Lipniki | 11 | m2 | 6000 | 0 | 6000 |
| 19. | Maksymilianów | 52 | m2 | 13400 | 200 | 13600 |
| 20. | Nojszew | 49 | m2 | 11100 | 200 | 11300 |
| 21. | Nowy Świętochów | 28 | m2 | 9800 | 0 | 9800 |
| 22. | Paplin | 79 | m2 | 20100 | 200 | 20300 |
| 23. | Pniewnik | 82 | m2 | 17900 | 300 | 18200 |
| 24. | Połazie Świętochowskie | 92 | m2 | 21100 | 200 | 21300 |
| 25. | Rabiany | 62 | m2 | 17300 | 0 | 17300 |
| 26. | Rąbież | 9 | m2 | 3600 | 0 | 3600 |
| 27. | Roguszyn | 61 | m2 | 15600 | 0 | 15600 |
| 28. | Rowiska | 71 | m2 | 17100 | 200 | 17300 |

10

| 29. | Sekłak | 46 | m2 | 6350 | 0 | 6350 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30. | Sewerynów | 89 | m2 | 20700 | 300 | 21000 |
| 31. | Stary Świętochów | 33 | m2 | 9200 | 0 | 9200 |
| 32. | Szczurów | 18 | m2 | 7400 | 0 | 7400 |
| 33. | Trawy | 64 | m2 | 14500 | 300 | 14800 |
| 34. | Turna | 36 | m2 | 8400 | 400 | 8800 |
| 35. | Wielądki | 50 | m2 | 13700 | 0 | 13700 |
| 36. | Wola Korytnicka | 65 | m2 | 15400 | 0 | 15400 |
| 37. | Wypychy | 21 | m2 | 5200 | 0 | 5200 |
| 38. | Zakrzew | 44 | m2 | 11600 | 0 | 11600 |
| 39. | Zalesie | 25 | m2 | 6900 | 200 | 7100 |
| 40. | Żabokliki | 20 | m2 | 5100 | 0 | 5100 |
| 41. | Żelazów | 35 | m2 | 12360 | 0 | 12360 |
|  | Razem: | 1 913 |  | 491 495 | 4 100 | 495 595 |

Usunięcie takiej ilości tego typu materiałów przekracza możliwości finansowe gospodarstw i właścicieli budynków jak również gminy. Dlatego też ważnym elementem niniejszego programu jest pozyskiwanie zewnętrznych środków umożliwiających pokrycie kosztów demontażu transportu i utylizacji tych materiałów. Właściciele budynków we własnym zakresie winni zabezpieczyć środki na wykonanie nowego pokrycia.

VI. Metody realizacji programu.

Program jest elastyczny i otwarty. Tworząc koncepcję programu przyjęto następujące założenia:

- Uczestnikami programu są mieszkańcy gminy Korytnica, a w szczególności właściciele wszystkich budynków i budowli pokrytych wyrobami azbestowymi.

- Informacja o programie jest ogólnie dostępna a uczestnictwo nie obowiązkowe.

- Uczestnictwo w programie jest nieodpłatne w zakresie kosztów demontażu materiałów i zabezpieczenia oraz transportu i utylizacji wyrobów azbestowych odbieranych z terenu nieruchomości. W całości odpłatne natomiast w zakresie zakupu i wykonania nowego pokrycia.

- Uczestnicy i realizatorzy programu będą stale informowani o przebiegu programu oraz o jego ewentualnych zmianach.

11

Metody realizacji programu będą następujące:

- ulotki i plakaty o azbeście, jego szkodliwym działaniu i realizacji programu,

- informacje o programie azbestowym zamieszczane w gminnym biuletynie,

- informacje zamieszczane na stronie internetowej gminy,

- informacje zamieszczane na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy,

- informacje przekazywane na zebraniach wiejskich oraz za pośrednictwem sołtysów.

Przy realizacji programu stosowane będą następujące zasady:

- Odbiór odpadów azbestowych z nieruchomości osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, jednostek budżetowych i zakładów budżetowych będzie następował za pośrednictwem gminy na wniosek (załącznik nr 3) właściciela obiektu, jego zarządcy lub władajacego.

- Osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą będą składać wnioski indywidualnie, bezpośrednio do WFOŚiGW bez pośrednictwa gminy.

- Wnioski o odbiór materiałów zawierających azbest (wg załącznika nr 3) należy składać w Urzędzie Gminy Korytnica ul. Małkowskiego 20, 07-120 Korytnica  do 30 czerwca każdego roku działania programu na rok następny poczynając od roku 2009.

- Wnioski złożone na dany rok realizowane będą według kolejności wpływu do wysokości kwot pozyskanych na realizację programu w danym roku kalendarzowym.

- Demontażem, zabezpieczeniem, odbiorem i utylizacją materiałów zawierających azbest od uczestnika biorącego udział w programie zajmie się koncesjonowana firma posiadająca wszelkie niezbędne uprawnienia wyłoniona w drodze przetargu ogłoszonego przez Gminę Korytnica.

- Termin odbioru z terenu nieruchomości uzgadnia przedstawiciel firmy transportowej z właścicielem nieruchomości. Wszystkie czynności związane z demontażem, załadunkiem i transportem przeprowadzone zostaną zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 14 sierpnia  1998 roku w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania  wyrobów  zawierających azbest (Dz. U. Nr 138, poz. 895).

- Odbiór odpadów zawierających azbest od właściciela oraz ich przekazanie na składowisko potwierdzane będzie protokołem odbioru (załącznik nr 4) i kartą przekazania odpadu (załącznik nr 5), sporządzoną w trzech egzemplarzach: jeden dla odbierającego odpady, drugi dla właściciela odpadu, trzeci dla Gminy Korytnica. Firma wyłoniona do realizacji programu rozlicza się za wykonaną usługę z Gminą Korytnica w/g zasad określonych w umowie i złożonej ofercie.

12

- Finansowe aspekty realizacji programu.

W programie założono, że usuwanie wyrobów zawierających azbest będzie się odbywać ze znacznym wsparciem finansowym Gminy w latach 2009 – 2032. Wsparcie dotyczyć będzie sfinansowania kosztów:

- demontażu materiału zawierającego azbest,

- jego zabezpieczenia,

- transportu i unieszkodliwiania wyrobów.

Dofinansowanie odbywać się będzie głównie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska ewentualnie ze środków budżetowych uchwalanych przez Radę Gminy na poszczególne lata realizacji programu.

1. Szacunkowe koszty finansowe realizacji programu.

Dla oszacowania prawdopodobnych kosztów przedsięwzięcia, przyjęto następujące założenia ustalające jednostkowe koszty wykonania w/w usług:

Koszt  usunięcia i unieszkodliwienia potencjalnych odpadów azbestowych z obszaru gminy Korytnica określono w/g  założeń przyjętych do obliczeń w „Progamie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terytorium Polski” (KPUA) przyjętego przez RM 14. 05. 2002 r. i przy uwzględnieniu średnich cen rynkowych (na podstawie analizy cen firm w tym rejonie).

Ponadto  do obliczeń przyjęto dane wg KPUA, m.in.: średnia masa 1 m2 płyty azbestowo-cementowej 12 – 14 kg.

W celu ustalenia kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest uzyskano informację z ofert firm posiadających zezwolenia na odbiór i transport tego typu odpadów.

Pod uwagę wzięta została cena demontażu wyrobów zawierających azbest, zabezpieczenie, transport i unieszkodliwienie na najbliższym składowisku (w odniesieniu do analizowanej gminy).

Na tej podstawie założono, że średnie koszty w tym zakresie utylizacji płyt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              azbestowo – cementowych przedstawiają się następująco:

- średni koszt demontażu wynosi: 11zł/m2

- średni koszt transportu wynosi: 4zł/m2

- średni koszt unieszkodliwiania wynosi: 15zł/m2

Łącznie średni koszt (demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwiania):  30zł/m2

13

Przyjmując powyższe założenia określono koszty finansowe realizacji programu w gminie Korytnica w następujący sposób:

Na terenie gminy Korytnica zinwentaryzowano  495.595 m2 płyt azbestowych w formie pokryć dachowych. Całkowity koszt realizacji programu wyniesie 14.867.850zł.

Realizacja programu przewidziana jest do 2032 roku, tj. 23 lata poczynając od roku 2009.

Oznaczałoby to, że rocznie usuwanych powinno być średnio 21.548 m2 pokryć dachowych.

Średni roczny koszt realizacji programu wynosił będzie wówczas 646.428zł rocznie.

Wyliczony roczny koszt realizacji programu jest kosztem teoretycznym ustalonym na podstawie cen średnich ofertowych. Wyłonienie przez gminę wykonawcy w drodze przetargu zapewne zweryfikuje ten koszt.

2. Finansowanie działań podejmowanych w I roku działania programu.

Realizacja niniejszego programu na terenie gminy Korytnica rozpocznie się od roku 2009. Przygotowania do jego uruchomienia rozpoczęto w roku 2008 poprzez ogłoszenie naboru wniosków na odbiór eternitu w roku 2009. Do dnia 30 czerwca 2008 roku wpłynęło  42 wnioski na utylizację 12.000 m2 materiałów pokryciowych zawierających azbest.

Szacunkowy koszt realizacji tych wniosków wynosi 360.000 zł. W 2008 roku złożono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie kartę informacyjną mającą zapewnić dotację tej kwoty w roku 2009.

Zakłada się, że w następnych latach ilość wniosków deklarujących udział w programie będzie wzrastała ze względu na widoczne efekty ekologiczne uzyskane w pierwszym roku działania programu, wzrostami edukacji ekologicznej mieszkańców w tym zakresie oraz uświadomienie mieszkańcom o realnej możliwości uzyskania pomocy finansowej na demontaż, odbiór i utylizację materiałów zawierających azbest.

- Działania w kierunku pozyskiwania funduszy ze źródeł zewnętrznych na realizację programu.

W celu zapewnienia środków na pomoc finansową dla uczestników przystępujących do

tego programu Gmina Korytnica podejmować będzie starania w celu pozyskiwania funduszy z następujących źródeł zewnętrznych znajdujących się finansowaniem takich programów:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- funduszy strukturalnych Unii Europejskiej o ile będą dostępne na ten cel.

14

- Monitoring i ocena realizacji programu

Elementem zarządzania Programem jest jego systematyczne monitorowanie. W tym celu realizacja programu oceniana będzie według wskaźników zawartych w poniższej tabeli.

| Lp. | Wskaźniki monitoringu | Jednostka miary |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ilość odpadów zawierających azbest w przeliczeniu na m2 powierzchni gminy przed rozpoczęciem realizacji programu. | kg/m2/rok |
| 2. | Ilość odpadów zawierających azbest w przeliczeniu na m2 powierzchni gminy w kolejnych latach realizacji programu. | kg/m2/rok |
| 3. | Procentowa ilość usuniętych odpadów zawierających azbest w stosunku do ilości zinwentaryzowanej przed realizacją programu. | % |
| 4. | Nakłady poniesione na usunięcie odpadów zawierających azbest. | PLN/rok |

W ramach działań monitoringowych określone zostaną zmiany ilości wyrobów zawierających azbest w gminie Korytnica w kolejnych latach realizacji Programu oraz ilości środków przeznaczonych  na ten cel w następującym zakresie:

- ilości zutylizowanych w danym roku odpadów zawierających azbest,

- ilości wyrobów azbestowych pozostałych jeszcze po likwidacji,

- ilości środków finansowych przeznaczonych w danym roku na likwidację materiałów zawierających azbest.

Raz na dwa lata przedkładana będzie Radzie Gminy Korytnica i mieszkańcom gminy ocena przedstawiająca wyniki realizacji Programu.

15

IX. Hormonogram rzeczowy realizacji zadania.

| Lp. | Nazwa zadania | Okres realizacji | Koszty |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opracowanie programu usuwania materiałów zawierających azbest wraz z zasadami dofinansowania jego utylizacji | I kwartał 2009 r. | Praca własna pracownika Urzędu |
| 2. | Działalność informacyjna i edukacyjna skierowana do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków, budowli i instalacji zawierających azbest | 2009 - 2032 | Praca własna pracowników Urzędu , sołtysów i radnych bez nakładów finansowych |
| 3. | Coroczna aktualizacja bazy danych o obiektach zawierających azbest | 2009 - 2032 | Praca własna pracowników Urzędu oraz sołtysów |
| 4. | Odbiór odpadów zawierających azbest z nieruchomości osób fizycznych, i innych | 2009 - 2032 | W miarę środków pozyskanych w danym roku i uchwalonych przez Radę Gminy |
| 5. | Monitoring i ocena realizacji programu | 2009 - 2032 | Praca własna raz na dwa lata |

Okresowa weryfikacja i aktualizacja Programu

Realizacja Programu jest procesem długofalowym w związku z czym zakłada się jego

aktualizację celem dostosowania do zmieniających się warunków prawnych, finansowych i

możliwości realizacyjnych.

X. Podsumowanie

Pomimo wprowadzenia zakazu stosowania azbestu w nowych budynkach i technologiach,

będzie on elementem struktury wielu obiektów jako materiał wbudowany wcześniej,

jeszcze przez kilkadziesiąt lat. Należy pamiętać, że nie jest szkodliwa sama obecność w

budynku materiałów zawierających azbest. Niebezpieczeństwo pojawia się w wyniku

nieprawidłowego obchodzenia się z tymi elementami, na skutek czego mogą one stać się

niebezpieczne będąc źródłem emisji włókien azbestowych do powietrza.

16

Bardzo ważne jest zastosowanie się właścicieli i zarządców obiektów

budowlanych do obowiązku prowadzenia okresowych kontroli i oceny stanu technicznego

wyrobów zawierających azbest oraz przekazywania właściwym jednostkom danych o ilości,

stanie i miejscu występowania azbestu. Pozwoli to na uzyskanie pełnej wiedzy na ten temat i

podejmowanie przez jednostki samorządowe skutecznych działań mających na celu pomoc

właścicielom obiektów  w usuwaniu i unieszkodliwianiu azbestu. Istotna jest również

świadomość przedsiębiorców wykonujących prace związane z usuwaniem wyrobów

zawierających azbest. Wykonywanie tych prac wyłącznie przez wyspecjalizowane i

uprawnione w tym zakresie firmy, pozwoli wyeliminować zagrożenie wynikające z

nieprawidłowego ich prowadzenia. Z tego względu jednym z głównych celów niniejszego

programu jest przybliżenie jak najszerszym kręgom społeczeństwa problematyki bezpiecznej

eksploatacji i usuwania wyrobów zawierających azbest.

Zaproponowana przez Gminę forma dofinansowania dla właścicieli obiektów i urządzeń

zawierających azbest, stawia jako warunek pomocy, spełnienie wszystkich wymogów

formalnych  dotyczących informowania o tych wyrobach oraz prowadzenia prac przy

usuwaniu azbestu. Upowszechnienie programu będzie skutkowało podnoszeniem

świadomości społeczności lokalnej w zakresie zagrożeń związanych z eksploatacją usuwania

azbestu. Przewiduje się, że w następnych latach gmina będzie otrzymywać coraz więcej

zgłoszeń o miejscach występowania azbestu, co przyczyni się do lepszej wiedzy na temat

ilości azbestu. Pozwoli to lepiej poznać potrzeby w tym zakresie, precyzyjniej planować

środki niezbędne do wydania na ten cel oraz stopniowo wyeliminować wyroby azbestowe z

naszego otoczenia, co jest celem programu.

17