PRZEDMIAR ROBÓT

przebudowa dróg gminnych

w miejscowości Wielądki działki nr 386, 262, 90

w miejscowości Rabiany działki nr 186, 129/3, 123/2, 123/3, 129/1

| Lp. | Numer SST | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jedno-stka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I .Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wielądki działka nr 386, 90 |
| 1. Nawierzchnia |
| 1. | D.05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznej żwirowo- grysowej wg.PN dla KR-1 warstwa ścieralna asfaltowa – grubości po zagęszczeniu 5cm ze skropieniem podbudowy emulsją 05kg/m² 350,00x4,50+43,00 | m2 | 1618,00 |
| 2. Pobocza |
| 2. | D.06.03.01 | Mechaniczne plantowanie poboczy z utwardzeniem pospółką z koryta 350,00x0,5,x2 | m2 | 350,00 |
| 3. Oznakowanie pionowe |
| 3. | D.07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm | szt. | 3 |
| 4. | D.07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych, informacyjnych o pow. do 0,3 m2 | szt. | 5 |
| II. .Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wielądki działka nr 262, 90 |
| 1. Podbudowa |
| 1 | D.04.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta głębokości 5cm w gruncie III kat. ze złożeniem urobku na poboczu 160,00x4,30+43,00 | m2 | 731,00 |
| 2 | D.04.04.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm warstwy grubości 10cm | m2 | 731,00 |
| 2. Nawierzchnia |
| 3. | D.05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznej żwirowo- grysowej wg.PN dla KR-1 warstwa wiążąca asfaltowa – grubości po zagęszczeniu 3cm 160,00x4,00+43,00 | m2 | 683,00 |
| 4. | D.05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznej żwirowo- grysowej wg.PN dla KR-1 warstwa ścieralna asfaltowa – grubości po zagęszczeniu 3cm | m2 | 683,00 |
| 3. Pobocza |
| 5. | D.06.03.01 | Mechaniczne plantowanie poboczy z utwardzeniem pospółką z koryta 160,00x0,5,x2 | m2 | 160,00 |
| 4. Oznakowanie pionowe |
| 6. | D.07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm | szt. | 3 |
| 7. | D.07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych, informacyjnych o pow. do 0,3 m2 | szt. | 3 |
| III. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rabiany działka nr 186, 123/2 |
| 1. Podbudowa |
| 1 | D.04.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta głębokości 5cm w gruncie IIIkat. ze złożeniem urobku na poboczu 230,00x4,80+21,00 | m2 | 1125,00 |
| 2 | D.04.04.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm warstwy grubości 10cm | m2 | 1125,00 |
| 2. Nawierzchnia |
| 3. | D.05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznej żwirowo- grysowej wg.PN dla KR-1 warstwa wiążąca asfaltowa – grubości po zagęszczeniu 3cm 230,00x4,50+21,00 | m2 | 1056,00 |
| 4. | D.05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznej żwirowo- grysowej wg.PN dla KR-1 warstwa ścieralna asfaltowa – grubości po zagęszczeniu 3cm | m2 | 1056,00 |
| 3. Pobocza |
| 5. | D.06.03.01 | Mechaniczne plantowanie poboczy z utwardzeniem pospółką z koryta 230,00x0,5,x2 | m2 | 230,00 |
| 4. Oznakowanie pionowe |
| 6. | D.07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm | szt. | 3 |
| 7. | D.07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych, informacyjnych o pow. do 0,3 m2 | szt. | 3 |
| 5.Regulacji urządzeń infrastruktury |
| 8 |  | Przeniesienie hydrantu poza projektowaną jezdnię | szt. | 1 |
| 9 |  | Regulacja obudów żeliwnych zaworów wodociągowych | szt | 4 |
| IV. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rabiany działka nr 129/3, 123/3, 123/2, 129/1 |
| 1. Podbudowa |
| 1 | D.04.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta głębokości 5cm w gruncie IIIkat. ze złożeniem urobku na poboczu 330,00x4,80+10,00x4,5+21,00 | m2 | 1650,00 |
| 2 | D.04.04.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm warstwy grubości 10cm | m2 | 1650,00 |
| 2. Nawierzchnia |
| 3. | D.05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznej żwirowo- grysowej wg.PN dla KR-1 warstwa wiążąca asfaltowa – grubości po zagęszczeniu 3cm 330,00x4,50+10,00x4,50+21,00 | m2 | 1551,00 |
| 4. | D.05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznej żwirowo- grysowej wg.PN dla KR-1 warstwa ścieralna asfaltowa – grubości po zagęszczeniu 3cm | m2 | 1551,00 |
| 3. Pobocza |
| 5. | D.06.03.01 | Mechaniczne plantowanie poboczy z utwardzeniem pospółką z koryta /330,00+10,00/05,x2 | m2 | 340,00 |
| 4. Oznakowanie pionowe |
| 6. | D.07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm | szt. | 3 |
| 7. | D.07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych, informacyjnych o pow. do 0,3 m2 | szt. | 5 |
| 5.Regulacji urządzeń infrastruktury |
| 8 |  | Przeniesienie hydrantu poza projektowaną jezdnię | szt. | 1 |
| 9 |  | Regulacja obudów żeliwnych zaworów wodociągowych | szt | 8 |

Wartość robót ogółem

przebudowa dróg gminnych

w miejscowości Wielądki działki nr 386, 262, 90

w miejscowości Rabiany działki nr 186, 129/3, 123/2, 123/3, 129/1

| Lp. | Nazwa zadania | Wartość robót netto |
| --- | --- | --- |
| 1. | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wielądki działka nr 386, 90 |  |
| 2. | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wielądki działka nr 262, 90 |  |
| 3. | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rabiany działka nr 186, 123/2 |  |
| 4. | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rabiany działka nr 129/3, 123/3, 123/2, 129/1 |  |
| Razem wartość netto |  |
| Podatek VAT 23% |  |
| Razem wartość robót brutto |  |

KOSZTORYS OFERTOWY( ślepy)

przebudowa dróg gminnych

w miejscowości Wielądki działki nr 386, 262, 90

w miejscowości Rabiany działki nr 186, 129/3, 123/2, 123/3, 129/1

| Lp. | Numer SST | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jedno-stka | Ilość | Cena jedno-stkowa zł | Wartość robót |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I .Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wielądki działka nr 386, 90 |
| 1. Nawierzchnia |
| 1. | D.05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznej żwirowo- grysowej wg.PN dla KR-1 warstwa ścieralna asfaltowa – grubości po zagęszczeniu 5cm ze skropieniem podbudowy emulsją 05kg/m² 350,00x4,50+43,00 | m2 | 1618,00 |  |  |
| 2. Pobocza |
| 2. | D.06.03.01 | Mechaniczne plantowanie poboczy z utwardzeniem pospółką z koryta 350,00x0,5,x2 | m2 | 350,00 |  |  |
| 3. Oznakowanie pionowe |
| 3. | D.07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm | szt. | 3 |  |  |
| 4. | D.07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych, informacyjnych o pow. do 0,3 m2 | szt. | 5 |  |  |
| Wartość robót : |
| Podatek VAT 23% : |
| Razem wartość robót : |
| II. .Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wielądki działka nr 262, 90 |
| 1. Podbudowa |
| 1 | D.04.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta głębokości 5cm w gruncie III kat. ze złożeniem urobku na poboczu 160,00x4,30+43,00 | m2 | 731,00 |  |  |
| 2 | D.04.04.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm warstwy grubości 10cm | m2 | 731,00 |  |  |
| 2. Nawierzchnia |
| 3. | D.05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznej żwirowo- grysowej wg.PN dla KR-1 warstwa wiążąca asfaltowa – grubości po zagęszczeniu 3cm 160,00x4,00+43,00 | m2 | 683,00 |  |  |
| 4. | D.05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznej żwirowo- grysowej wg.PN dla KR-1 warstwa ścieralna asfaltowa – grubości po zagęszczeniu 3cm | m2 | 683,00 |  |  |
| 3. Pobocza |
| 5. | D.06.03.01 | Mechaniczne plantowanie poboczy z utwardzeniem pospółką z koryta 160,00x0,5,x2 | m2 | 160,00 |  |  |
| 4. Oznakowanie pionowe |
| 6. | D.07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm | szt. | 3 |  |  |
| 7. | D.07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych, informacyjnych o pow. do 0,3 m2 | szt. | 3 |  |  |
| Wartość robót : |
| Podatek VAT 23% : |
| Razem wartość robót : |
| III. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rabiany działka nr 186, 123/2 |
| 1. Podbudowa |
| 1 | D.04.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta głębokości 5cm w gruncie IIIkat. ze złożeniem urobku na poboczu 230,00x4,80+21,00 | m2 | 1125,00 |  |  |
| 2 | D.04.04.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm warstwy grubości 10cm | m2 | 1125,00 |  |  |
| 2. Nawierzchnia |
| 3. | D.05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznej żwirowo- grysowej wg.PN dla KR-1 warstwa wiążąca asfaltowa – grubości po zagęszczeniu 3cm 230,00x4,50+21,00 | m2 | 1056,00 |  |  |
| 4. | D.05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznej żwirowo- grysowej wg.PN dla KR-1 warstwa ścieralna asfaltowa – grubości po zagęszczeniu 3cm | m2 | 1056,00 |  |  |
| 3. Pobocza |
| 5. | D.06.03.01 | Mechaniczne plantowanie poboczy z utwardzeniem pospółką z koryta 230,00x0,5,x2 | m2 | 230,00 |  |  |
| 4. Oznakowanie pionowe |
| 6. | D.07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm | szt. | 3 |  |  |
| 7. | D.07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych, informacyjnych o pow. do 0,3 m2 | szt. | 3 |  |  |
| 5.Regulacji urządzeń infrastruktury |
| 8 |  | Przeniesienie hydrantu poza projektowaną jezdnię | szt. | 1 |  |  |
| 9 |  | Regulacja obudów żeliwnych zaworów wodociągowych | szt | 4 |  |  |
| Wartość robót : |
| Podatek VAT 23% : |
| Razem wartość robót : |
| IV. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rabiany działka nr 129/3, 123/3, 123/2, 129/1 |
| 1. Podbudowa |
| 1 | D.04.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta głębokości 5cm w gruncie IIIkat. ze złożeniem urobku na poboczu 330,00x4,80+10,00x4,5+21,00 | m2 | 1650,00 |  |  |
| 2 | D.04.04.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm warstwy grubości 10cm | m2 | 1650,00 |  |  |
| 2. Nawierzchnia |
| 3. | D.05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznej żwirowo- grysowej wg.PN dla KR-1 warstwa wiążąca asfaltowa – grubości po zagęszczeniu 3cm 330,00x4,50+10,00x4,50+21,00 | m2 | 1551,00 |  |  |
| 4. | D.05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznej żwirowo- grysowej wg.PN dla KR-1 warstwa ścieralna asfaltowa – grubości po zagęszczeniu 3cm | m2 | 1551,00 |  |  |
| 3. Pobocza |
| 5. | D.06.03.01 | Mechaniczne plantowanie poboczy z utwardzeniem pospółką z koryta /330,00+10,00/05,x2 | m2 | 340,00 |  |  |
| 4. Oznakowanie pionowe |
| 6. | D.07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm | szt. | 3 |  |  |
| 7. | D.07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych, informacyjnych o pow. do 0,3 m2 | szt. | 5 |  |  |
| 5.Regulacji urządzeń infrastruktury |
| 8 |  | Przeniesienie hydrantu poza projektowaną jezdnię | szt. | 1 |  |  |
| 9 |  | Regulacja obudów żeliwnych zaworów wodociągowych | szt | 8 |  |  |
| Wartość robót : |
| Podatek VAT 23% |
| Razem wartość robót : |

Wartość robót ogółem

przebudowa dróg gminnych

w miejscowości Wielądki działki nr 386, 262, 90

w miejscowości Rabiany działki nr 186, 129/3, 123/2, 123/3, 129/1

| Lp. | Nazwa zadania | Wartość robót netto |
| --- | --- | --- |
| 1. | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wielądki działka nr 386, 90 |  |
| 2. | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wielądki działka nr 262, 90 |  |
| 3. | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rabiany działka nr 186, 123/2 |  |
| 4. | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rabiany działka nr 129/3, 123/3, 123/2, 129/1 |  |
| Razem wartość netto |  |
| Podatek VAT 23% |  |
| Razem wartość robót brutto |  |