PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach  Jaczew, Maksymilianów, Rowiska

| Lp. | Numer SST | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jedno-stka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I . PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ROWISKA długość 614mb lokalizacja od km 0+000 do km 0+614 działki nr 126, 325, 345 i 376 |
| 1. Podbudowa |
| 1 | D.01.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża żwirowego pod warstwy konstrukcyjne /614,00x5,30+10,00x5,00+3x8,00+22,00+3,00x18,00+23,00x5,00+2x18,00+3,00x5,00 | m2 | 3570,20 |
| 2. | D.04.06.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm warstwy grubości 8cm | m2 | 3570,2 |
| 2. Nawierzchnia |
| 3. | D.05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznej żwirowo- grysowej wg.PN dla KR-1 warstwa wiążąca asfaltowa – grubości po zagęszczeniu 3cm 614,00x5,00+316,00 | m2 | 3386,00 |
| 4. | D.05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznej żwirowo- grysowej wg.PN dla KR-1 warstwa ścieralna asfaltowa – grubości po zagęszczeniu 3cm ze skropieniem warstwy dolnej emulsją | m2 | 3386,00 |
| 3. Pobocza |
| 5. | 05.01.03 | Mechaniczne profilowanie poboczy z uzupełnieniem żwirem warstwy grubości 10cm /614,00+10,00+18,00+23,00/x1,0x2 | m2 | 1330,00 |
| 4. Oznakowanie pionowe |
| 6. | D.07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm | szt. | 6 |
| 7. | D.07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych o pow. do 0,3 m2 | szt. | 6 |
| Zagospodarowanie terenu przy kapliczce |
| 8. |  | Wykonanie mechaniczne koryta w gruncie III kat. głębokości 10cm | m2 | 96,00 |
| 9. | D.08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych koloru bordo 20x6 na podsypce cementowo- piaskowej | m | 28,00 |
| 10 | D.08.02.02 | Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej kolorowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości warstwy 3cm | m2 | 26,00 |
| 11. | D.09.01.01 | Obsianie terenu trawa trawnikową z zahumusowaniem grubości 5cm | m2 | 70,00 |
| II. . PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI MAKSYMILIANÓW długość 270mb lokalizacja od km 1+500 do km 1+770 działka nr 67 |
| 1. Podbudowa |
| 1 | D.01.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża z kruszywa betonowego 270,00x4,80 | m2 | 1296,00 |
| 2. | D.04.06.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm warstwy grubości 8cm | m2 | 1296,00 |
| 2. Nawierzchnia |
| 3. | D.05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznej żwirowo- grysowej wg.PN dla KR-1 warstwa ścieralna asfaltowa – grubości po zagęszczeniu 4cm ze skropieniem warstwy dolnej emulsją 270,00x4,50 | m2 | 1215,00 |
| 3. Pobocza |
| 4. | 05.01.03 | Mechaniczne profilowanie poboczy z uzupełnieniem żwirem warstwy grubości 6cm 270,00x1,00,x2 | m2 | 540,00 |
| III. PRZEBUDOWA DWÓCH DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI JACZEW długość 100,0m i 133,0m - łącznie 233mb lokalizacja od km 0+000 do km 0+100 i 0+000 – 0+133 działki nr 383, 501 i 568 |
| 1. Podbudowa |
| 1 | D.01.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża żwirowego pod warstwy konstrukcyjne /100,0+133,0x4,30/+4x7,0 | m2 | 1029,90 |
| 2. | D.04.06.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm warstwy grubości 8cm | m2 | 1029,90 |
| 2. Nawierzchnia |
| 3. | D.05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznej żwirowo- grysowej wg.PN dla KR-1 warstwa wiążąca asfaltowa – grubości po zagęszczeniu 3cm 233,00x4,00+4x7,00 | m2 | 960,00 |
| 4. | D.05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznej żwirowo- grysowej wg.PN dla KR-1 warstwa ścieralna asfaltowa – grubości po zagęszczeniu 3cm ze skropieniem warstwy dolnej emulsją | m2 | 960,00 |
| 3. Pobocza |
| 5. | 05.01.03 | Mechaniczne profilowanie poboczy z uzupełnieniem żwirem warstwy grubości 6cm 100,00x0,5,x2 | m2 | 200,00 |
| 4. Oznakowanie pionowe |
| 6. | D.07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm | szt. | 6 |
| 7. | D.07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych o pow. do 0,3 m2 | szt. | 6 |
| 5.Przepust |
| 8. | D.02.01.01 | Wykonanie remontu części przelotowej przepustu ø 40 z rur betonowych na PCV z zasypaniem kruszywem łamanym 0-31,5mm | mb | 10,00 |

KOSZTORYS OFERTOWY ( ślepy)

Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach  Jaczew, Maksymilianów, Rowiska

| Lp. | Numer SST | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jedno-stka | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość robót |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I . PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ROWISKA długość 614mb lokalizacja od km 0+000 do km 0+614 działki nr 126, 325, 345 i 376 |
| 1. Podbudowa |
| 1 | D.01.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża żwirowego pod warstwy konstrukcyjne /614,00x5,30+10,00x5,00+3x8,00+22,00+3,00x18,00+23,00x5,00+2x18,00+3,00x5,00 | m2 | 3570,20 |  |  |
| 2. | D.04.06.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm warstwy grubości 8cm | m2 | 3570,2 |  |  |
| 2. Nawierzchnia |
| 3. | D.05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznej żwirowo- grysowej wg.PN dla KR-1 warstwa wiążąca asfaltowa – grubości po zagęszczeniu 3cm 614,00x5,00+316,00 | m2 | 3386,00 |  |  |
| 4. | D.05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznej żwirowo- grysowej wg.PN dla KR-1 warstwa ścieralna asfaltowa – grubości po zagęszczeniu 3cm ze skropieniem warstwy dolnej emulsją | m2 | 3386,00 |  |  |
| 3. Pobocza |
| 5. | 05.01.03 | Mechaniczne profilowanie poboczy z uzupełnieniem żwirem warstwy grubości 10cm /614,00+10,00+18,00+23,00/x1,0x2 | m2 | 1330,00 |  |  |
| 4. Oznakowanie pionowe |
| 6. | D.07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm | szt. | 6 |  |  |
| 7. | D.07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych o pow. do 0,3 m2 | szt. | 6 |  |  |
| 5.Zagospodarowanie terenu przy kapliczce |
| 8. |  | Wykonanie mechaniczne koryta w gruncie III kat. głębokości 10cm | m2 | 96,00 |  |  |
| 9. | D.08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych koloru bordo 20x6 na podsypce cementowo- piaskowej | m | 28,00 |  |  |
| 10 | D.08.02.02 | Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej kolorowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości warstwy 3cm | m2 | 26,00 |  |  |
| 11. | D.09.01.01 | Obsianie terenu trawa trawnikową z zahumusowaniem grubości 5cm | m2 | 70,00 |  |  |
| Wartość robót : |
| Podatek VAT 23% : |
| Razem wartość robót : |
| II. . PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI MAKSYMILIANÓW długość 270mb lokalizacja od km 1+500 do km 1+770 działka nr 67 |
| 1. Podbudowa |
| 1 | D.01.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża z kruszywa betonowego 270,00x4,80 | m2 | 1296,00 |  |  |
| 2. | D.04.06.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm warstwy grubości 8cm | m2 | 1296,00 |  |  |
| 2. Nawierzchnia |  |  |
| 3. | D.05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznej żwirowo- grysowej wg.PN dla KR-1 warstwa ścieralna asfaltowa – grubości po zagęszczeniu 4cm ze skropieniem warstwy dolnej emulsją 270,00x4,50 | m2 | 1215,00 |  |  |
| 3. Pobocza |  |  |
| 4. | 05.01.03 | Mechaniczne profilowanie poboczy z uzupełnieniem żwirem warstwy grubości 6cm 270,00x1,00,x2 | m2 | 540,00 |  |  |
| Wartość robót : |
| Podatek VAT 23% : |
| Razem wartość robót : |
| III. PRZEBUDOWA DWÓCH DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI JACZEW długość 100,0m i 133,0m - łącznie 233mb lokalizacja od km 0+000 do km 0+100 i 0+000 – 0+133 działki nr 383, 501 i 568 |
| 1. Podbudowa |
| 1 | D.01.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża żwirowego pod warstwy konstrukcyjne /100,0+133,0x4,30/+4x7,0 | m2 | 1029,90 |  |  |
| 2. | D.04.06.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm warstwy grubości 8cm | m2 | 1029,90 |  |  |
| 2. Nawierzchnia |
| 3. | D.05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznej żwirowo- grysowej wg.PN dla KR-1 warstwa wiążąca asfaltowa – grubości po zagęszczeniu 3cm 233,00x4,00+4x7,00 | m2 | 960,00 |  |  |
| 4. | D.05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznej żwirowo- grysowej wg.PN dla KR-1 warstwa ścieralna asfaltowa – grubości po zagęszczeniu 3cm ze skropieniem warstwy dolnej emulsją | m2 | 960,00 |  |  |
| 3. Pobocza |
| 5. | 05.01.03 | Mechaniczne profilowanie poboczy z uzupełnieniem żwirem warstwy grubości 6cm 100,00x0,5,x2 | m2 | 200,00 |  |  |
| 4. Oznakowanie pionowe |
| 6. | D.07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm | szt. | 6 |  |  |
| 7. | D.07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych o pow. do 0,3 m2 | szt. | 6 |  |  |
| 5.Przepust |  |
| 8. | D.02.01.01 | Wykonanie remontu części przelotowej przepustu ø 40 z rur betonowych na PCV z zasypaniem kruszywem łamanym 0-31,5mm | mb | 10,00 |  |  |
| Wartość robót : |
| Podatek VAT 23% : |
| Razem wartość robót : |

Wartość robót ogółem

Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach  Jaczew, Maksymilianów, Rowiska

| Lp. | Nazwa zadania | Wartość robót netto |
| --- | --- | --- |
| 1. | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ROWISKA |  |
| 2. | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI MAKSYMILIANÓW |  |
| 3. | PRZEBUDOWA DWÓCH DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI JACZEW |  |
| Razem wartość netto |  |
| Podatek VAT 23% |  |
| Razem wartość robót brutto |  |