OPIS TECHNICZNY

1. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

  - Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest  przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Korytnica o łącznej długości 480,00mb

- odcinek 1 km 0+000 do 0+110 długość 110mb

- odcinek 2 km 0+000 do 0+370 długość 370,00mb

na działkach o numerach : 99, 251, 299, 305 i 351 – obręb Korytnica

Wójt Gminy Korytnica informuje, że  działki nr ewidencyjny gruntu 99, 251, 299 i 305 położone w obrębie wsi Korytnica   stanowi drogę gminną,  niezaliczoną do żadnej kategorii  dróg publicznych stosownie do przepisów art.8 ust.1w związku  z art. 2 ustawy z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych ( Dz.U. z 2020 r. poz.470 )

Rada Gminy Korytnica nie podejmowała żadnych uchwał o zaliczeniu drogi zlokalizowanej na działkach  nr ewid. gr. 99,251, 299 i 305 położonych w obrębie wsi Korytnica   do kategorii dróg publicznych.

Projektowana inwestycja pn. Przebudowa drogi   w miejscowości Korytnica dotyczy drogi gminnej nie publicznej,  dlatego też zarządca drogi na mocy art. 39 ust. 6 ustawy  o drogach publicznych nie jest zobowiązany do budowy kanału technologicznego w pasie drogowym.

Działka nr 351, którą obejmuje projekt inwestycji stanowi  remont zjazdu z utwardzonej drogi gminnej publicznej Korytnica – Turna, na którym brak jest obowiązku prawnego jak również uzasadnienia technicznego na lokalizację kanału technologicznego.

Dokładna lokalizacja poszczególnych odcinków przedstawiona jest na planach zagospodarowania terenu. Odcinki poszczególnych dróg znajdują się w terenie zabudowanym miejscowości Korytnica.

  - Podstawa opracowania i materiały wyjściowe

Podstawą opracowania jest umowa zlecenie z Gminą Korytnica

Materiały wyjściowe do projektu stanowią:

- Uzgodnione parametry projektowanych odcinków dróg

- Mapa zasadnicza  skala 1:500 pobrana z zasobów geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Węgrowie

- Pomiary uzupełniające

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 roku sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

  - Istniejące zagospodarowanie terenu

Wzdłuż przebudowywanych odcinków   dróg występują: odcinek 1 działki siedliskowe i baza SKR , odcinek 2 grunty orne.

Droga na odcinku nr 1 /km 0+000 do 0+110 /łącząca się z drogą powiatową nr 4237W Kąty - Korytnica  posiada nawierzchnię tłuczniową szerokości ok. 5,00m oraz pobocza gruntowe. Nawierzchnia ta jest bardzo zdeformowana przez ruch pojazdów ciężarowych.

Droga na odcinku nr 2 km /0+000 do 0+370/ posiada istniejącą  nawierzchnię żwirową szerokości ok.4,50m. Droga przebiega od skrzyżowania z ul. Małkowskiego dalej ul. Zastrużną  i do drogi gminnej Korytnica - Turna

1.4 Projektowane zagospodarowanie terenu.

W zakres opracowania wchodzą  następujące roboty drogowe polegające na :

  - wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego naturalnego 0-31,5mm i grubości warstwy 15cm po zagęszczeniu/dotyczy odcinka nr 2/

  - wykonaniu nawierzchni warstwy wiążącej bitumicznej z betonu asfaltowego grubości 3 cm

  - wykonaniu nawierzchni warstwy ścieralnej bitumicznej z betonu asfaltowego grubości 3 cm

  - oznakowaniu znakami pionowymi

  - uzupełnieniu poboczy kruszywem łamanym

Odwodnienie drogi powierzchniowe do istniejących  poboczy.

Przedmiotowy projekt nie zmienia charakteru zagospodarowania przyległego terenu.

Na całej długości projektowanej drogi  przewidziano dwa przekroje normalne PN NR 1 i PN NR 2

Przekrój normalny PN NR 1 dla odcinka nr 1 w km 0+000 do 0+110  przewiduje nawierzchnię bitumiczną dwuwarstwową  szerokości 5,00 m na istniejącej podbudowie tłuczniowej i pobocza z kruszywa łamanego 2x1,00m.

Przekrój normalny PN NR 2 dla odcinka nr 2 km 0+000 do 0+370,00przewiduje nawierzchnię bitumiczną dwuwarstwową  szerokości 4,50 m na podbudowie z kruszywa łamanego 0-31,5mm i grubości warstwy 15cm oraz szerokości 4,80m na   istniejącej nawierzchni żwirowej  i pobocza z kruszywa łamanego 2x0,75m.

  - Zestawienia powierzchni poszczególnych części zagospodarowania pasa drogowego.

- Nawierzchnia bitumiczna jezdni odcinek nr 1 - 593,00 m2

- Nawierzchnia bitumiczna jezdni odcinek nr 2 - 1805,00 m2

- Podbudowa z kruszywa łamanego  odcinek nr 000,0 m2

- Podbudowa z kruszywa łamanego  odcinek nr 2  1916,0 m2

- Pobocza z kruszywa łamanego  0dcinek nr 1 - 220,00  m2

- Pobocza z kruszywa łamanego  0dcinek nr 2 - 555,00  m2

  - Dane charakterystyczne w zakresie ochrony środowiska

Inwestycja nie należy do przedsięwzięć mogących pogorszyć stan środowiska naturalnego. Problem szkodliwości oddziaływania inwestycji na środowisko nie zwiększy się zarówno w zakresie emisji spalin i hałasu. Można założyć, że poprawa standardu nawierzchni jezdni zmniejszy szkodliwy wpływ drogi na otoczenie.

- DANE TECHINCZNE

  - Przeznaczenie obiektu

Drogi o znaczeniu lokalnym, które poprawią połączenia komunikacyjne  wsi  z drogą powiatową Kąty - Korytnica i drogą gminną Korytnica - Turna.

  - Podstawowe parametry techniczne

- Kategoria drogi – gminna

- Klasa drogi – W

- Prędkość projektowana – 50 km/h

- Szerokość jezdni  zmienna od 4,50 do 5,00m

- Pobocza szer. 0,75x2 m – 1,00 x 2 m

  - Ruch

Droga ta obsługuje ruch lokalny. Ze względu na brak prognozy ruchu przewiduje się ruch KR-1 ( lekki) a obciążenie na pojedynczą oś 80 KN/oś.

  - Trasa

Trasa na projektowanych odcinkach całkowicie odpowiada przebiegowi istniejącemu.

  - Niweleta

Rzędne istniejącego przekroju podłużnego odtworzono na podstawie całkowitej niwelacji drogi w nawiązaniu do nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych i niwelacji państwowej w układzie Kronsztad.

  - Przekroje normalny i konstrukcja nawierzchni

Wzdłuż przebudowywanych odcinka zaprojektowano  cztery przekroje normalne.

Przekrój  normalny Nr 1  obowiązuje dla odcinka nr 1 w km 0+000 – 0+110

- Szerokość jezdni 5,00 m

- Szerokość poboczy 2 x 1,00 m

Projektowana konstrukcja nawierzchni dla Przekroju Normalnego Nr 1:

- Warstwa ścieralna nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego gr. 3cm, 0/12,8 mm

- Warstwa wiążąca nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego gr.3cm,

0/12,8mm

- Podbudowa istniejąca z tłucznia

Przekrój  normalny Nr 2  obowiązuje dla odcinka nr 2 w km 0+000 – 0+370

- Szerokość jezdni 4,50 m

- Szerokość poboczy 2 x 0,75 m

Projektowana konstrukcja nawierzchni dla Przekroju Normalnego Nr 2:

- Warstwa ścieralna nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego gr. 3cm, 0/12,8 mm

- Warstwa wiążąca nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego gr.3cm,

0/12,8mm

- Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm grubości warstwy 15cm

  - Odwodnienie

Odwodnienie korpusu drogi zaprojektowano za pomocą spadków poprzecznych  i spadków podłużnych do istniejących poboczy.

2.8 Oznakowanie pionowe

Dla wszystkich odcinków zaprojektowano razem 11 szt. pionowych znaków  drogowych , których wykaz przedstawiono w załącznikach.

2.9 Urządzenia obce

Na  projektowanej trasie wszystkich odcinków występuje sieć wodociągowa, kanalizacyjna i telefoniczna Urządzenie to  nie koliduje z projektowanymi  drogami.