OPIS TECHNICZNY

1. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

  - Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest  przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Nojszew o łącznej długości 477,00mb

- odcinek 1 km 0+000 do 0+227 długość 227mb

- odcinek 2 km 0+000 do 0+250 długość 250mb-

na działkach o numerach : 386,372 i 366 – obręb Nojszew

Wójt Gminy Korytnica informuje, że  działki nr ewidencyjny gruntu: 386, 372 i 366 położone w obrębie wsi Nojszew   stanowią drogi gminne,  niezaliczone do żadnej kategorii  dróg publicznych stosownie do przepisów art.8 ust.1w związku  z art. 2 ustawy z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych ( Dz.U. z 2020 r. poz.470 )

Rada Gminy Korytnica nie podejmowała żadnych uchwał o zaliczeniu dróg zlokalizowanych na działkach  nr ewid. gr. 386, 372 i 366 położonych w obrębie wsi Nojszew   do kategorii dróg publicznych.

Projektowana inwestycja pn. Przebudowa dróg   w miejscowości Nojszew dotyczy dróg gminnych nie publicznych,  dlatego też zarządca drogi na mocy art. 39 ust. 6 ustawy  o drogach publicznych nie jest zobowiązany do budowy kanału technologicznego w pasie drogowym.

Dokładna lokalizacja poszczególnych odcinków przedstawiona jest na planach zagospodarowania terenu. Odcinki poszczególnych dróg znajdują się w terenie zabudowanym miejscowości Nojszew.

  - Podstawa opracowania i materiały wyjściowe

Podstawą opracowania jest umowa zlecenie z Gminą Korytnica

Materiały wyjściowe do projektu stanowią:

- Uzgodnione parametry projektowanych odcinków dróg

- Mapa zasadnicza  skala 1:500 pobrana z zasobów geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Węgrowie

- Pomiary uzupełniające

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 roku sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

  - Istniejące zagospodarowanie terenu

Wzdłuż przebudowywanych odcinków   dróg występują działki siedliskowe mieszkańców wsi Nojszew.

Droga na odcinku nr 1 /km 0+000 do 0+227 łącząca się z drogą powiatową nr 4242W Pniewnik Nojszew-Sulki  posiada nawierzchnię żwirową szerokości ok. 3,00m oraz pobocza gruntowe. Nawierzchnia ta jest bardzo zdeformowana przez ruch pojazdów rolniczych.

Droga na odcinku nr 2 km /0+000 do 0+250 łącząca się z drogą powiatową nr 4242W Pniewnik Nojszew-Sulki posiada istniejącą  nawierzchnię żwirową szerokości ok.4,50m. Nawierzchnia ta jest bardzo zdeformowana przez ruch pojazdów rolniczych.

1.4 Projektowane zagospodarowanie terenu.

W zakres opracowania wchodzą  następujące roboty drogowe polegające na :

  - wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego naturalnego 0-31,5mm i grubości warstwy 15cm po zagęszczeniu/dotyczy wszystkich odcinków/

  - wykonaniu nawierzchni warstwy wiążącej bitumicznej z betonu asfaltowego grubości 3 cm

  - wykonaniu nawierzchni warstwy ścieralnej bitumicznej z betonu asfaltowego grubości 3 cm

  - oznakowaniu znakami pionowymi

  - uzupełnieniu poboczy kruszywem łamanym

Odwodnienie drogi powierzchniowe do istniejących  poboczy.

Przedmiotowy projekt nie zmienia charakteru zagospodarowania przyległego terenu.

Przekrój normalny PN NR 1 dla odcinka nr 1 w km 0+000 do 0+227  przewiduje nawierzchnię bitumiczną dwuwarstwową  szerokości 3,00 m na podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5 mm i grubości warstwy 15cm i szerokości 3,30 i pobocza z kruszywa łamanego 2x0,50m.

Przekrój normalny PN NR 2 dla odcinka nr 2 km 0+000 do 0+250,00  przewiduje nawierzchnię bitumiczną dwuwarstwową  szerokości 4,50 m na podbudowie z kruszywa łamanego 0-31,5mm i grubości warstwy 15cm oraz szerokości 4,80m na   istniejącej nawierzchni żwirowej  i pobocza z kruszywa łamanego 2x0,75m.

  - Zestawienia powierzchni poszczególnych części zagospodarowania pasa drogowego.

- Nawierzchnia bitumiczna jezdni odcinek nr 1 - 704,00 m2

- Nawierzchnia bitumiczna jezdni odcinek nr 2 - 1125,00 m2

- Podbudowa z kruszywa łamanego  odcinek nr 1  772,1 m2

- Podbudowa z kruszywa łamanego  odcinek nr 2  1200,0 m2

- Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5mm  odcinek nr 1 - 227,00  m2

- Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5mm  odcinek nr 2 - 375,00  m2

  - Dane charakterystyczne w zakresie ochrony środowiska

Inwestycja nie należy do przedsięwzięć mogących pogorszyć stan środowiska naturalnego. Problem szkodliwości oddziaływania inwestycji na środowisko nie zwiększy się zarówno w zakresie emisji spalin i hałasu. Można założyć, że poprawa standardu nawierzchni jezdni zmniejszy szkodliwy wpływ drogi na otoczenie.

- DANE TECHINCZNE

  - Przeznaczenie obiektu

Drogi o znaczeniu lokalnym, które poprawią połączenia komunikacyjne  wsi  z drogą powiatową nr 4242W Pniewnik - Nojszew.

  - Podstawowe parametry techniczne

- Kategoria drogi – gminna

- Klasa drogi – W

- Prędkość projektowana – 50 km/h

- Szerokość jezdni  zmienna od 3,00 do 4,50m

- Pobocza szer. 0,50x2 m – 0,75 x 2 m

  - Ruch

Droga ta obsługuje ruch lokalny. Ze względu na brak prognozy ruchu przewiduje się ruch KR-1 ( lekki) a obciążenie na pojedynczą oś 80 KN/oś.

  - Trasa

Trasa na projektowanych odcinkach całkowicie odpowiada przebiegowi istniejącemu.

  - Niweleta

Rzędne istniejącego przekroju podłużnego odtworzono na podstawie całkowitej niwelacji drogi w nawiązaniu do nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych i niwelacji państwowej w układzie Kronsztad.

  - Przekroje normalny i konstrukcja nawierzchni

Wzdłuż przebudowywanych odcinka zaprojektowano  dwa przekroje normalne.

Przekrój  normalny Nr 1  obowiązuje dla odcinka nr 1 w km 0+000 – 0+227

- Szerokość jezdni 3,00 m

- Szerokość poboczy 2 x 0,50 m

Projektowana konstrukcja nawierzchni dla Przekroju Normalnego Nr 1:

- Warstwa ścieralna nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego gr. 3cm, 0/12,8 mm

- Warstwa wiążąca nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego gr.3cm,

0/12,8mm

- Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm grubości warstwy 15cm

Przekrój  normalny Nr 1  obowiązuje dla odcinka nr 2 w km 0+000 – 0+250

- Szerokość jezdni 4,50 m

- Szerokość poboczy 2 x 0,75 m

Odwodnienie

Odwodnienie korpusu drogi zaprojektowano za pomocą spadków poprzecznych  i spadków podłużnych do istniejących poboczy.

2.8 Oznakowanie pionowe

Dla wszystkich odcinków zaprojektowano razem 5 szt. pionowych znaków  drogowych , których wykaz przedstawiono w załącznikach.

2.9 Urządzenia obce

Na  projektowanej trasie wszystkich odcinków występuje sieć wodociągowa. Urządzenie to  nie koliduje z projektowanymi  drogami.