OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego przebudowy drogi gminnej  w miejscowości  Jugi na terenie gminy Korytnica powiat Węgrów

na działce o numerze ewidencyjnym: -  14 obręb Jugi

Wójt Gminy Korytnica informuje, że  działka nr ewidencyjny gruntu 14 położona w obrębie wsi Jugi   stanowi drogę wewnętrzną, niezaliczoną do żadnej kategorii  dróg publicznych stosownie do przepisów art.8 ust.1w związku  z art. 2 ustawy z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych

( Dz.U. z 2020 r. poz.470 )

Rada Gminy Korytnica nie podejmowała żadnych uchwał o zaliczeniu drogi zlokalizowanej na działce  nr ewid. gr. 14 położonej w obrębie wsi Jugi   do kategorii dróg publicznych.

Projektowana inwestycja pn. Przebudowa drogi   w miejscowości Jugi dotyczy drogi wewnętrznej,  dlatego też zarządca drogi na mocy art. 39 ust. 6 ustawy  o drogach publicznych nie jest zobowiązany do budowy kanału technologicznego w pasie drogowym.

1. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

  - Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej   w miejscowości Jugi długości  750,00 m, km 0+000,00 – 0+750,00

W/w droga jest częścią  układu komunikacyjnego miejscowości Jugi i stanowi połączenie części miejscowości Jugi z  drogą powiatową nr 4345W Kupce – Rabiany.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejącej drogi gminnej polegająca na wykonaniu  podbudowy z kruszywa jezdni o nawierzchni utwardzonej z betonu asfaltowego. Zakres robót drogowych nie wykracza poza działkę istniejącego pasa drogowego. Przebudowywana droga przebiega po trasie istniejącej obecnie drogi gruntowej ulepszonej żwirem.

Początek opracowania  km 0+000,00 stanowi koniec istniejącej nawierzchni żwirowej a koniec na końcu obszaru zabudowanego wsi Jugi.

Przedmiotowa droga przebiega    przez teren zabudowany wsi Jugi.

  - Podstawa opracowania i materiały wyjściowe

Podstawą opracowania jest umowa  spisana w Urzędzie Gminy Korytnica.

Materiały wyjściowe do projektu stanowią:

- Uzgodnione parametry projektowanej drogi

- Mapa zasadnicza  skala 1:500 z zasobów  Starostwa Powiatowego w Węgrowie

- Pomiary uzupełniające

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 roku sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

  - Istniejące zagospodarowanie terenu

Wzdłuż przebudowywanej drogi występuje  zabudowa indywidualna wsi Jugi . Droga  posiada zdeformowaną nawierzchnię z kruszywa naturalnego szerokości  4,50m.

Projektowane zagospodarowanie terenu.

W zakres opracowania wchodzą  następujące roboty drogowe polegające na:

-   wykonaniu koryta na wykonanie podbudowy  szerokości 4,80m

-    wykonaniu podbudowy na poszerzeniach z kruszywa łamanego 0-31,5mm- warstwa grubości 15cm

-   wykonaniu podbudowy warstwa górna z kruszywa łamanego 0-31,5mm- warstwa grubości 10cm

  - wykonaniu nawierzchni warstwy wiążącej bitumicznej z betonu asfaltowego grubości 3 cm

  - wykonaniu nawierzchni warstwy ścieralnej bitumicznej z betonu asfaltowego grubości 3 cm

  - wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego 0-31,5mm –warstwa grubości 10cm

  - oznakowaniu pionowemu

Odwodnienie drogi powierzchniowe poprzez obustronny daszkowy spadek nawierzchni do istniejących rowów i poboczy  .

Przedmiotowy projekt nie zmienia charakteru zagospodarowania przyległego terenu.

Na całej długości projektowanej drogi  przewidziano jeden przekrój normalny.

Przekrój normalny nr 1   przewiduje nawierzchnię bitumiczną dwuwarstwową (3+3cm)  szerokości 4,50 m na  podbudowie z kruszywa łamanego grubość warstwy 15 cmi pobocza z kruszywa łamanego 0-31,5mm grubości 6cm i szerokości 2x0,75m.

Projektowana konstrukcja nawierzchni dla Przekroju Normalnego Nr 1:

- Warstwa  nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego gr. 3cm, 0/11 mm

- Warstwa ścieralna nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego gr. 3cm, 0/11 mm

- Podbudowa na poszerzeniach z kruszywa łamanego 0-31,5mm warstwa grubości 15cm

- Podbudowa warstwa górna z kruszywa łamanego 0-31,5mm warstwa grubości 10cm

- Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5mm, warstwa grubości 10cm

  - Zestawienia powierzchni poszczególnych części zagospodarowania pasa drogowego.

- Nawierzchnia bitumiczna jezdni warstwa ścieralna  3375,00m2

- Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm na poszerzeniach warstwa grubości 15cm- 600,00 m2

- Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm warstwa grubości 10cm- 3600,00 m2

- Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5mm – 1125,00 m2

  - Dane charakterystyczne w zakresie ochrony środowiska

Inwestycja nie należy do przedsięwzięć mogących pogorszyć stan środowiska naturalnego. Problem szkodliwości oddziaływania inwestycji na środowisko nie zwiększy się zarówno w zakresie emisji spalin i hałasu. Można założyć, że poprawa standardu nawierzchni jezdni zmniejszy szkodliwy wpływ drogi na otoczenie.

- DANE TECHINCZNE

  - Przeznaczenie obiektu

- W/w droga  jest częścią  układu komunikacyjnego miejscowości Jugi i stanowi połączenie części miejscowości z drogą powiatową 4345W Kupce - Rabiany. Droga usprawni dojazd do posesji. Odcinek  przebudowywanej drogi zapewnią komfortowy przejazd samochodów osobowych.

  - Podstawowe parametry techniczne

- Kategoria drogi – gminna

- Klasa drogi – L

- Prędkość projektowana – 50 km/h

- Szerokość jezdni 4,50m

- Pobocza szer.  0,75x2

  - Ruch

Droga ta obsługuje ruch lokalny. Ze względu na brak prognozy ruchu przewiduje się ruch KR-1 ( lekki) a obciążenie na pojedynczą oś 80 KN/oś.

  - Trasa

Trasa na projektowanym odcinku całkowicie odpowiada przebiegowi istniejącemu.

  - Niweleta

Rzędne istniejącego przekroju podłużnego odtworzono na podstawie całkowitej niwelacji drogi w nawiązaniu do nawierzchni istniejącego skrzyżowania drogi krajowej i niwelacji państwowej w układzie Kronsztad.

  - Przekroje normalne i konstrukcja nawierzchni

Jak w punkcie 1.3

  - Odwodnienie

Odwodnienie korpusu drogi zaprojektowano za pomocą spadków poprzecznych  i spadków podłużnych do poboczy i istniejących rowów.

2.8 Oznakowanie pionowe

Nie przewiduje się 8 sztuk znaków pionowych wg. załączonego wykazu.

2.9 Urządzenia obce

Na projektowanej trasie  występuje sieć wodociągowa. Urządzenia te nie kolidują z projektowaną inwestycją.