OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego przebudowy drogi gminnej  w miejscowości  Szczurów na terenie gminy Korytnica powiat Węgrów

na działkach o numerach ewidencyjnych: 9/2, 33/2, 33/3 i 116/2 -   obręb Szczurów

Wójt Gminy Korytnica informuje, że  działki nr ewidencyjny gruntu 9/2, 33/2 33/3 i 116/2 położone w obrębie wsi Szczurów   stanowi drogę gminną, niezaliczoną do żadnej kategorii  dróg publicznych stosownie do przepisów art.8 ust.1w związku  z art. 2 ustawy z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych ( Dz.U. z 2020 r. poz.470 )

Rada Gminy Korytnica nie podejmowała żadnych uchwał o zaliczeniu drogi zlokalizowanej na działkach  nr ewid. gr. 9/2, 33/2, 33/3 i 116/2 położonej w obrębie wsi Szczurów   do kategorii dróg publicznych.

Projektowana inwestycja pn. Przebudowa drogi   w miejscowości Szczurów dotyczy drogi gminnej nie publicznej,  dlatego też zarządca drogi na mocy art. 39 ust. 6 ustawy  o drogach publicznych nie jest zobowiązany do budowy kanału technologicznego w pasie drogowym.

1. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

  - Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej   w miejscowości Szczurów długości  836,00 m, km 0+000,00 – 0+836,00

W/w droga jest częścią  układu komunikacyjnego miejscowości Szczurów i stanowi połączenie części miejscowości  z  główną drogą gminną  tej wsi.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejącej drogi gminnej polegająca na wykonaniu  podbudowy z kruszywa jezdni o nawierzchni utwardzonej z betonu asfaltowego. Zakres robót drogowych nie wykracza poza działki istniejącego pasa drogowego. Przebudowywana droga przebiega po trasie istniejącej obecnie drogi gruntowej ulepszonej brukiem i tłuczniem.

Początek opracowania  km 0+000,00 stanowi skrzyżowanie z istniejącą  utwardzoną drogą gminą Szczurów – Roguszyn, natomiast koniec stanowi również skrzyżowanie z wymienioną drogą gminną bliżej miejscowości Roguszyn. Droga projektowana w całości przebiega przez teren zabudowany wsi Szczurów.

Przedmiotowa droga przebiega    przez teren zabudowany wsi Szczurów.

  - Podstawa opracowania i materiały wyjściowe

Podstawą opracowania jest umowa  spisana w Urzędzie Gminy Korytnica.

Materiały wyjściowe do projektu stanowią:

- Uzgodnione parametry projektowanej drogi

- Mapa zasadnicza  skala 1:500 z zasobów  Starostwa Powiatowego w Węgrowie

- Pomiary uzupełniające

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 roku sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

  - Istniejące zagospodarowanie terenu

Wzdłuż przebudowywanej drogi występuje  zabudowa indywidualna wsi Szczurów. Droga  posiada zdeformowaną nawierzchnię z kruszywa brukową i tłuczniową  szerokości  3,00m.

Projektowane zagospodarowanie terenu.

W zakres opracowania wchodzą  następujące roboty drogowe polegające na:

-   wykonaniu koryta pod korektę niwelety drogi poszerzeniach

-    wykonaniu podbudowy z kruszywa betonowego 0/60 na korekcie niwelety i poszerzeniach- warstwa grubości 15cm

-   wykonaniu podbudowy na całej długości i szerokości - warstwa górna z kruszywa łamanego 0-31,5mm- warstwa grubości 10cm

  - wykonaniu nawierzchni warstwy wiążącej bitumicznej z betonu asfaltowego grubości 3 cm

  - wykonaniu nawierzchni warstwy ścieralnej bitumicznej z betonu asfaltowego grubości 3 cm

  - wykonaniu zjazdów indywidualnych z kruszywa łamanego 0/31,5mm

  - wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego 0-31,5mm –warstwa grubości 10cm

  - oznakowaniu pionowemu

Odwodnienie drogi powierzchniowe poprzez obustronny daszkowy spadek nawierzchni do istniejących  poboczy  .

Przedmiotowy projekt nie zmienia charakteru zagospodarowania przyległego terenu.

Na całej długości projektowanej drogi  przewidziano trzy przekroje konstrukcyjne normalne.

Przekrój normalny nr 1 km 0+000 do 0+440 i 0+575 do 0+648,10

przewiduje nawierzchnię bitumiczną dwuwarstwową (3+3cm)  szerokości 4,50 m na  podbudowie z kruszywa łamanego kamiennego grubość warstwy 10 i poszerzeniach obustronnych z kruszywa betonowego grubość warstwy 15cm cm oraz pobocza dwuwarstwowe z kruszywa naturalnego warstwa grubości 10 cm i z kruszywa łamanego 0-31,5mm grubości 10cm  i kruszywa naturalnego grubości 10cm  szerokości 2x0,75m.

Projektowana konstrukcja nawierzchni dla Przekroju Normalnego Nr 1:

- Warstwa  nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego gr. 3cm, 0/11 mm

- Warstwa ścieralna nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego gr. 3cm, 0/11 mm

- Podbudowa na poszerzeniach z kruszywa łamanego betonowego  0-60 mm warstwa grubości 15cm

- Podbudowa warstwa górna z kruszywa łamanego 0-31,5mm warstwa grubości 10cm

- Pobocza z kruszywa naturalnego, warstwa dolna grubości 10cm

- Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5mm, warstwa  górna grubości 10cm

Przekrój normalny nr 2 km 0+440 do 0+575

przewiduje nawierzchnię bitumiczną dwuwarstwową (3+3cm)  szerokości 4,50 m na  podbudowie z kruszywa łamanego kamiennego grubość warstwy 10 cm warstwa górna i z kruszywa betonowego- warstwa dolna grubości 15 cm  oraz pobocza dwuwarstwowe z kruszywa naturalnego warstwa grubości 10 cm i z kruszywa łamanego 0-31,5mm grubości 10cm oraz z kuszuwa naturalnego grubości 10 cm szerokości 2x0,75m.

Projektowana konstrukcja nawierzchni dla Przekroju Normalnego Nr 2:

- Warstwa  nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego gr. 3cm, 0/11 mm

- Warstwa ścieralna nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego gr. 3cm, 0/11 mm

- Podbudowa  z kruszywa łamanego betonowego  0-60 mm warstwa grubości 15cm

- Podbudowa warstwa górna z kruszywa łamanego 0-31,5mm warstwa grubości 10cm

- Pobocza z kruszywa naturalnego, warstwa dolna grubości 10cm

Przekrój normalny nr 3 km  0+648,10 – 0+836,00

przewiduje nawierzchnię bitumiczną dwuwarstwową (3+3cm)  szerokości 4,0 m na  podbudowie z kruszywa łamanego kamiennego grubość warstwy 10cm warstwa górna i poszerzeniu  z kruszywa betonowego grubość warstwy 15cm warstwa dolna  oraz pobocza dwuwarstwowe z kruszywa naturalnego warstwa grubości 10 cm i z kruszywa łamanego 0-31,5mm grubości 10cm oraz z kruszywa naturalnego grubości 10 cm  szerokości 2x0,75m.

Projektowana konstrukcja nawierzchni dla Przekroju Normalnego Nr 3:

- Warstwa  nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego gr. 3cm, 0/11 mm

- Warstwa ścieralna nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego gr. 3cm, 0/11 mm

- Podbudowa na poszerzeniach z kruszywa łamanego betonowego  0-60 mm warstwa grubości 15cm

- Podbudowa warstwa górna z kruszywa łamanego 0-31,5mm warstwa grubości 10cm

- Pobocza z kruszywa naturalnego, warstwa dolna grubości 10cm

- Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5mm, warstwa  górna grubości 10cm

  - Zestawienia powierzchni poszczególnych części zagospodarowania pasa drogowego.

- Nawierzchnia bitumiczna jezdni warstwa ścieralna  3914,45,00m2

- Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm warstwa górna grubości 10cm- 4178,48,00 m2

- Podbudowa z kruszywa łamanego betonowego 0-60 mm warstwa dolna grubości 15cm- 1895,00 m2

- Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5mm grubość warstwy 10 cm– 1307,00 m2

  - Dane charakterystyczne w zakresie ochrony środowiska

Inwestycja nie należy do przedsięwzięć mogących pogorszyć stan środowiska naturalnego. Problem szkodliwości oddziaływania inwestycji na środowisko nie zwiększy się zarówno w zakresie emisji spalin i hałasu. Można założyć, że poprawa standardu nawierzchni jezdni zmniejszy szkodliwy wpływ drogi na otoczenie.

- DANE TECHINCZNE

  - Przeznaczenie obiektu

- W/w droga  jest częścią  układu komunikacyjnego miejscowości Szczurów i stanowi połączenie części miejscowości z drogą główną . Droga usprawni dojazd do posesji. Odcinek  przebudowywanej drogi zapewnią komfortowy przejazd samochodów osobowych.

  - Podstawowe parametry techniczne

- Kategoria drogi – gminna

- Klasa drogi – L

- Prędkość projektowana – 50 km/h

- Szerokość jezdni zmienna od 4,00 do 4,50m

- Pobocza szer.  0,75x2

  - Ruch

Droga ta obsługuje ruch lokalny. Ze względu na brak prognozy ruchu przewiduje się ruch KR-1 ( lekki) a obciążenie na pojedynczą oś 80 KN/oś.

  - Trasa

Trasa na projektowanym odcinku całkowicie odpowiada przebiegowi istniejącemu.

  - Niweleta

Rzędne istniejącego przekroju podłużnego odtworzono na podstawie całkowitej niwelacji drogi w nawiązaniu do nawierzchni istniejących skrzyżowań drogi gminnej i niwelacji państwowej w układzie Kronsztad.

  - Przekroje normalne i konstrukcja nawierzchni

Jak w punkcie 1.3

  - Odwodnienie

Odwodnienie korpusu drogi zaprojektowano za pomocą spadków poprzecznych  i spadków podłużnych do poboczy .

2.8 Oznakowanie pionowe

Przewiduje się 14 sztuk znaków pionowych wg. załączonego wykazu.

2.9 Urządzenia obce

Na projektowanej trasie  występuje sieć wodociągowa. Urządzenia te nie kolidują z projektowaną inwestycją. Wykonawca robót zobowiązany jest do regulacji pionowej zaworów wodociągowych.