Egz. Starostwa Powiatowego

(

es-plan

pracownia architektoniczna

07-100 Węgrów ul. Zwycięstwa 32  ( (025) 7924945

projekt budowlany

łącznika między szkołą podstawową, a gimnazjum (kat. IX )

MIEJSCOWOŚĆ: Korytnica ul. Sienkiewicza 14 dz. nr ew. 728

pow. Węgrów, woj. mazowieckie ( obręb 0015 Korytnica, jedn. ewid. 143303_2 Korytnica )

INWESTOR: Gmina Korytnica,

07-120 Korytnica, ul. Małkowskiego 20

Projektował: arch. Mariusz Sowa

PROJEKTANT: arch. Andrzej Pasek – upr. nr Wa-670/93 w specjalności architektonicznej

SPRAWDZIŁ: arch. Jakub Nowak upr. nr Wa-72/93 w spec. arch.

Czerwiec 2016

## SPIS ZAWARTOŚĆI OPRACOWANIA

A. DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

str. 3-6

B. STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO				str. 7

C. ZAŚWIADCZENIE Z IZBY ARCHITEKTÓW						str. 8

D. STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO				str. 9

E. ZAŚWIADCZENIE Z IZBY ARCHITEKTÓW						str. 10

F. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO			str. 11

G. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU			str. 12

# H. MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH						str. 13

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

skala

1/ Część opisowa                                               str. 14

2/ Część rysunkowa						1:1000		str. 15

J. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ŁĄCZNIKA

a/ Opis techniczny                               	    		str. 16-24

b/ Część rysunkowa

1. INWENTARYZACJA - RZUT				1:100		str. 25

2. INWENTARYZACJA – PRZEKRÓJ D-D			1:50		str. 26

3. INWENTARYZACJA – PRZEKRÓJ E-E			1:50		str. 27

4. RZUT FUNDAMENTÓW                 		1:50		str. 28

5. RZUT PARTERU						1:50		str. 29

6. RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ                       	1:50		str. 30

7. RZUT DACHU                                     1:50		str. 31

8. PRZEKRÓJ A-A i B-B                               	1:50		str. 32

9. PRZEKRÓJ C-C                                   	1:50		str. 33

10. ELEWACJE 						1:100		str. 34

11. ZESTAWIENIE STOLARKI  		         	1:100		str. 35

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR EW. 728

W KORYTNICY, WOJ. MAZOWIECKIE

### C Z Ę Ś Ć O P I S O W A

1) PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa łącznika między budynkiem szkoły podstawowej, a budynkiem gimnazjum. Łącznik o konstrukcji murowanej, kryty blachą. Projektowany budynek jest obiektem parterowym bez poddasza, nie posiada piwnic. Inwestycja nie narusza interesów osób trzecich.

2) ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

W chwili obecnej na działce znajdują się następujące obiekty: budynek szkoły podstawowej, budynek gimnazjum, budynek mieszkalny wielorodzinny z wydzielonym przedszkolem, boiska sportowe, 3 przyłącza wodociągowe, studnia, przyłącze kanalizacyjne, przyłącze telekomunikacyjne, zbiornik na nieczystości ciekłe, rurociągi kanalizacji deszczowej, przyłącze energetyczne kablowe, przewody kablowe, słupy energetyczne oraz 2 rowy melioracyjne. Działka ogrodzona. Teren działki opadający w kierunku południowo-zachodnim. Na części działki przeznaczonej pod budowę nie rosną żadne drzewa i krzewy, a rosnące w pobliżu nie zostaną podczas budowy uszkodzone.

3) PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI

1/ łącznik

Na działce projektuje się zieleń niską. Dostęp na teren działki poprzez istniejący zjazd z drogi powiatowej.

Budynek łącznika został zlokalizowany w odległości 40 m. od krawędzi drogi powiatowej. Łącznik będzie posiadał jedną kondygnacje, dach dwuspadowy z okapami o kącie nachylenia 8o, elewację frontową o szerokości 14.92 metra. Wysokość ściany elewacji frontowej 4.88 metra. Wysokość budynku 4.88 metra. Budynek będzie ogrzewany z istniejącej kotłowni.

Przyłącze kanalizacji sanitarnej i przyłącze energetyczne kablowe, które kolidują z projektowanym łącznikiem, zostaną w miejscu przejścia przez jego fundamenty zabezpieczone tulejami ochronnymi.

4) ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI DZIAŁKI

1/ całkowita powierzchnia działki 				34700 	m2

2/ powierzchnia zabudowy projektowana			60	m2

3/ powierzchnia zabudowy istniejąca			4134	m2

4/ powierzchnia utwardzona projektowana			9	m2

5/ powierzchnia utwardzona istniejąca			3044	m2

6/ powierzchnia terenu biologicznie czynna		       27453	m2 = 79.12%

5) INNE

Działka nie jest wpisana do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Działka nie znajduje się w granicach terenu górniczego.

Inwestycja nie zagraża środowisku naturalnemu oraz higienie i zdrowiu użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia.

Obiekt budowlany nie wprowadza ograniczeń w zagospodarowaniu terenu wyznaczonego w jego otoczeniu na podstawie przepisów odrębnych(Dz.U. nr 179 z 2002 r. poz. 1490). Oddziaływanie obiektu nie wykracza poza granice swojej działki

Projekt nie wymaga opracowania informacji BIOZ. (budynek o wysokości poniżej 5 metrów).

PROJEKTOWAŁ:  arch. Mariusz Sowa

PROJEKTANT: arch. Andrzej Pasek – upr. nr Wa-670/93 w specjalności architektonicznej

SPRAWDZIŁ: arch. Jakub Nowak upr. nr Wa-72/93 w spec. arch.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BUDYNKU ŁĄCZNIKA MIĘDZY SZKOŁĄ PODSTAWOWĄ, A GIMNAZJUM

1. PODSTAWY FORMALNE

Projekt opracowano na podstawie podkładu geodezyjnego, programu inwestorskiego, uzgodnień, wizji, norm i przepisów budowlanych.

2. LOKALIZACJA I FORMA ARCHITEKTONICZNA

Projektowany budynek łącznika zlokalizowano poza linią zabudowy oraz w odległościach od sąsiednich działek zgodnych z przepisami prawa budowlanego, zapewniając dobre oświetlenie słoneczne. W sąsiedztwie stoją budynki o podobnym charakterze. Budynek posiada formę i gabaryty podobne do budynków tego regionu oraz dobrze wpisuje się w istniejący krajobraz.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych, przy wejściu bocznym do budynku gimnazjum należy dokonać rozbiórki schodów zewnętrznych i zadaszenia nad nimi. Wejście to oraz rozbiórka fragmentu ściany drewnianej budynku szkoły podstawowej, zostanie wykorzystane do połączenia obydwu budynków.

3. ROZWIĄZANIA FUNKCJONALNE

Wejście do łącznika zaprojektowano od strony południowo-zachodniej. Spełnia ono jednocześnie rolę wyjścia ewakuacyjnego.

4. ROZWIĄZANIA I OCENA TECHNICZNA

Kierując się wskazaniem normy „Ochrona cieplna budynku” zdecydowano się na zastosowanie ścian warstwowych, odpowiednie ocieplenie stropu i podłogi na gruncie oraz zastosowanie okien z zestawami trzyszybowymi ( wewnętrzna szyba thermofloat oraz argon między szybami ).

Budynek szkoły podstawowej jest częściowo parterowy bez piwnic ( kontr. drewniana ) i częściowo jednopiętrowy ( kontr. murowana ) z piwnicami. Budynek gimnazjum jest jednopiętrowy z piwnicami ( kontr. murowana ). Znajdują się one w dobrym stanie technicznym. Podczas oględzin budynków nie zauważono groźnych zarysowań, ugięć, przemieszczeń oraz pęknięć konstrukcji budynku. Ściany, stropy oraz konstrukcje dachów bez zawilgoceń, grzybów i pleśni.

Istniejące budynki posiadają dachy wielospadowe. Dachy kryte blachą.

Po wykonaniu odkrywek istniejących fundamentów, które będą przylegały do  projektowanego budynku stwierdzono prawidłową ich głębokość, brak pęknięć, uszkodzeń, zawilgoceń i zasoleń oraz możliwość posadowienia przy nich fundamentów nowych.

Nowe fundamenty nie spowodują ujemnych skutków dla istniejącego budynku, ponieważ będą posadowione na takiej samej głębokości oraz wyżej jak istniejące. Nowe fundamenty wykonywane będą odcinkowo co zapewni całkowitą stabilność już istniejących.

Wybudowanie nowego budynku w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących  nie spowoduje zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu i obniżenia jego przydatności do użytkowania. Konstrukcja budynku spełnia warunki zapewniające nie przekroczenie stanów granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w żadnym z jego elementów i w całej konstrukcji.

Nowa bryła budynku musi być zdylatowana od brył istniejących.

Wedle powyższego be z przeszkód można wybudować łącznik w projektowanej lokalizacji.

5. WARUNKI POSADOWIENIA

Obecnie teren pod budowę jest użytkowany jako trawnik i chodnik.

W poziomie posadowienia występują proste warunki gruntowe w pierwszej kategorii geotechnicznej. Są one korzystne dla wykonania bezpośrednich posadowień obiektów budowlanych. Grunt nadaje się do bezpośredniego posadowienia poniżej warstwy ziemi roślinnej.

Głębokość przemarzania gruntu=1,0 m, poziom wody gruntowej poniżej głębokości posadowienia fundamentów minimum 20 cm, woda gruntowa nie agresywna na beton, szerokość ścian fundamentowych przyjęto dla następujących warunków gruntowych: gruntu jednorodnego, gliny piaszczystej twardoplastycznej i piasku drobnego o małej wilgotności qrs=0.15 MPa. W gruntach nieprzepuszczalnych, pod fundamentem należy wykonać warstwę z piasku zagęszczonego.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

parter:

1/1 - korytarz				50.22 	m2

7. DANE OGÓLNE

część			stan

projekt.		istniejący		razem

1/ pow. netto			50.22 m2		5433.55 m2		5483.77 m2

2/ pow. zabudowy			60.04 m2		3738 m2		3798.04 m2

3/ kubatura				246.0 m2		31259 m2		31505	m3

4/ pow. użytkowa			50.22 m2		5433.55 m2		5483.77m2

5/ wysokość				4.88 m			8.33 m

6/ długość				14.92 m		95.05 m

A. KONSTRUKCJA

1/konstr. fundamentu

-ścianka oporowa pochylni wylewana z betonu C 16/20 i zbrojona stalą A-III 8 ( 12 jako pręty główne oraz prętami ( 6 ze stali A-0 (St0S) jako strzemiona co 20 cm. Zakotwić ściankę w bloku betonowym pochylni. Otulina prętów zbrojenia 2 cm. Ze ścian należy wypuścić startery do zbrojenia słupów o długości 40 średnic pręta głównego. Ściany grubości 24 cm z betonu C 16/20 lub bloczki betonowe.

2/słupy

-żelbetowe z betonu C 20/25. Zbrojenie pionowe prętami 4 ( 12 . Strzemiona ( 6 ze stali A-0 (St0S) co 20 cm, a na 1/4 wysokości słupa przy wieńcu i ścianie co 10 cm. Otulina prętów 2 cm. Zaprojektowano słupy prostokątne cm oraz 24/24 cm. Betonowanie ciągłe, jednoetapowe.

3/konstr. ściany zewnętrznej

-bloczek gazobetonowy M 600 lub silikatowy 		24 cm

-wełna mineralna fasadowa   			 	12 cm

4/konstr. podłogi na gruncie

-zgodnie z rysunkami przekrojów

5/nadproża

-nad oknami, wylewane żelbetowe, zbrojone stalą A-III, 2 ( 12 + 3 ( 12 . Strzemiona ( 6 co 20 cm, a w strefach przypodporowych na 1/4 rozpiętości nadproża co 10 cm. Beton C 20/25. Stal A-0 (St0S). Nadproże nad drzwiami wejściowymi do drewnianej części budynku szkoły podstawowej, zbrojone prętami głównymi 2 ( 12 + 3 ( 12. Nadproże nad zestawem okien i drzwi, zbrojone prętami głównymi 2 ( 12 + 5 ( 12.

6/podciągi

Podciąg – Beton C 20/25.  Zbrojenie górne 2 ( 12. Zbrojenie dolne 3 ( 12. Stal A-III (34 GS). Strzemiona ( 6 co 20 cm, a w strefach przypodporowych na 1/4 rozpiętości podciągu co 10 cm. Stal A-0 (St0S).

Przekrój 24/25 cm (szerokość/wysokość).

7/wieńce

-wylewane żelbetowe, zbrojone stalą A-III, 4 ( 12 ze strzemionami ( 6 ze stali A-0 co 25 cm. Beton C 20/25.

8/konstr. dachu

Konstr. krokwiowa dwuspadowa. Drewno użyte do konstrukcji dachu powinno mieć wilgotność nie przekraczającą 19% w czasie montowania.

Elementy więźby dachowej z drewna sosnowego o przekrojach:

-krokiew       	6/25 cm

-murłata		12/12 cm

Elementy drewniane zabezpieczyć środkiem grzybobójczym, owadobójczym oraz ogniochronnym.

Pokrycie dachu:

-blacha stalowa płaska, przykręcana do łat drewnianych 5x5 cm.

9/konstr. schodów zewnętrznych i pochylni

-płyty tarasowe lub kostka betonowa oraz słupki palisadowe.

Pochylnia powinna mieć szerokość płaszczyzny ruchu 1,2 m, krawężniki o wysokości co najmniej 0,07 m i obustronne poręcze, umieszczone na wysokości 0,75 i 0,9 m od płaszczyzny ruchu, przy czym odstęp między nimi powinien mieścić się w granicach od 1,0 m 1,1 m. Poręcze przy pochylniach, przed ich początkiem i za końcem, należy przedłużyć o 0,3 m oraz zakończyć w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie. Poręcze przy pochylniach powinny być oddalone od ścian, do których są mocowane, co najmniej 0,05 m. Maksymalny prześwit lub wymiar otworu pomiędzy elementami wypełnienia balustrady wynosi 0,12 m ( dotyczy w tym budynku balustrady wewnętrznej od strony przestrzeni otwartej ).

B/ IZOLACJE

1/izolacje cieplne

-ściany zewnętrzne 12 cm wełny mineralnej fasadowej

-ściany fundamentowe 12 wełny mineralnej fasadowej

-podłoga na gruncie 12 cm styropianu EPS 150

-stropodach 25 cm wełny mineralnej (Rockwool).

2/izolacje przeciwwilgociowe

-pozioma - papa izolacyjna termozgrzewalna na zakład lub 1x papa asf. izolacyjna na lepiku asfaltowym.

-pionowa – roztwór asfaltowy i folia kubełkowa.

C/WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE

1/posadzki parteru – terakota lub gres antypoślizgowy.

2/wykończenie ścian i sufitów - płyty gipsowo kartonowe, tynk cem.-wap.

3/stolarka drzwiowa - aluminiowa (drzwi wejściowe do budynku, aluminium ciepłe), drzwi p.poż. EI 60 między strefami pożarowymi.

4/stolarka okienna - PCV na zamówienie, szklona zestawami trzyszybowymi.

5/balustrady i poręcze - stalowe o wysokości 110 cm.

6/parapety - stalowe lub konglomerat.

Elementy drewniane zabezpieczyć środkiem grzybobójczym, owadobójczym oraz ogniochronnym.

D/WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE

1/daszek nad drzwiami wejściowymi – profile zamknięte 40/40/2 oraz szkło bezpieczne gr. 5 mm.

2/ściany - tynk silikonowy cienkowarstwowy i okładzina ceramiczna.

3/obróbki blacharskie - blacha powlekana.

4/rynny - ( 150 mm PCV

5/rury spustowe - ( 100 mm PCV

6/ cokół - tynk mozaikowy cienkowarstwowy.

7/ balustrady – wysokości 90 cm, stal kwasoodporna

Elementy drewniane zewnętrzne zabezpieczyć środkiem grzybobójczym, owadobójczym oraz ogniochronnym.

E/WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE

budynek został wyposażony w następujące instalacje:

c.o., wentylacyjną oraz elektryczną.

Odprowadzenie wód opadowych do gruntu na własnym terenie. Pobór energii elektrycznej z projektowanego przyłącza kablowego.

F/CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNO-EKOLOGICZNA

a)energetyczna

- Obliczanie maksymalnej wartości EP

rocznego wskaźnika obliczeniowego na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji

A – suma pól powierzchni wszystkich przegród budynku

A = 225.66 m2

Ve – kubatura ogrzewanej części budynku

Ve = 235 m3

A/Ve = 225.66/235 = 0,96

EPH+W = 55+90 × A/ V +  ΔEP

ΔEP = 7800/(300+0,1 Af)

Af – powierzchnia użytkowa ogrzewanego budynku

Af = 50,03 m˛

ΔEP = 7800/(300+0,1x50,03) = 25,57 kWh/ m˛rok

EPH+W = 55+90×0,96+25,57 = 164,97 kWh/ m˛rok

- Obliczanie rocznego zapotrzebowania ciepła użytkowego do ogrzewania i wentylacji.

QH,nd = Sth × ( Htr + Hve ) – η × ( Qint + Qsol ) kWh/ rok

Obliczanie strat ciepła przez przenikanie

Współczynnik przenikania ciepła dla przegród zewnętrznych

- ściana zewnętrzna [norma 0,25 W/(m2 K)]  – 0,20 W/(m2 K)

- strop – [norma 0,20 W/(m2 K)]  – 0,16 W/(m2˛K)

- podłoga na gruncie – [norma 0,30 W/(m2 K)]  – 0,30 W/(m2 K)

- okna – [norma 1,30 W/(m2 K)]  – 0,9 W/(m2 K)

- drzwi zewnętrzne – [norma 1,70 W/(m2 K)]  – 1,15 W/(m2 K)

Htr = ∑i (btr,i×Ai×Ui) + ∑i ΔUtb,i×Ai   W/K

Htr=86,33×0,20×1,0+50,68×0,16×1,0+60,04×0,3×0,6+28.61×0,9 = 17,27+8,11+10,81+25,75 = 61,94  W/K

- Obliczenie współczynnika strat ciepła przez wentylację grawitacyjną

Hve = 0,19 × Ve   (W/K)   -  dla budynku bez próby szczelności (nieosłoniętego)

Hve = 0,19 × 235 = 44,65  W/K

- Obliczenie wewnętrznych zysków ciepła w sezonie ogrzewczym

Qint = 16 Af   (kWh/rok)

Qint = 16 × 50,03 = 800,48 kWh/rok

- Obliczenie zysków ciepła od promieniowania słonecznego przez przegrody przezroczyste

Qsol = ΣiCi  × Ai × Is,i × g (kWh/rok)

ściana północno-wschodnia

Ai = 8,42 m˛

Is,i = 165  kWh/(m2 × rok)

ściana południowo-zachodnia

Ai = 20,19 m˛

Is,i = 310  kWh/(m2 × rok)

Ci = 0,7

g = 0,67  dla oszklenia podwójną szybą z powłoką selektywną

Qsol= 0,7×8,42×165×0,67 + 0,7×20,19×310×0,67 =

= 3587,01 kWh/rok

- Obliczenie zapotrzebowania na energię przez budynek

QH,nd = Sth · ( Htr + Hve ) – ηHS · ( Qint + Qsol ) kWh/rok

Sth – liczba stopniogodzin = 86520 kKh/rok

Htr = 61,94 W/K

Hve = 44,65 W/K

Qint   = 800,48 kWh/rok

Qsol   = 3587,01 kWh/rok

ηHS = 0,95

QH,nd = (86520/1000) (61,94 + 44,65) - 0,95(800,48+3587,01) = 86,52 x 106,59 - 0,95 x 4387,49= 9222,17 – 4168,12 = 5054,05 kWh/rok

- Wyznaczanie rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną

QP,H = wsys × QH,nd   (kWh/rok)

QK,H = wINS × QH,nd   (kWh/rok)

wsys = wH × wINS

wsys = 1,1 × 1,6 =1,76

QK,H = 1,6 × 5054,05 = 8086,48   (kWh/rok)

QP,H = 1,76 × 5054,05 = 8895,13   (kWh/rok

- Wyznaczenie wskaźnika EP dla ogrzewania

EPH = QP,H / Af     kWh/(m2 rok)

EPH = 8895,13 / 50,03 = 177,80 kWh/(m2 rok) > 164,97 kWh/(m˛rok) = EPH+W

EKH = QK,H / Af     kWh/(m2 rok)

EKH = 80,86,48 / 50,03 = 161,61 kWh/(m2 rok) < 164,97 kWh/(m˛rok) = EPH+W

b)ekologiczna

-zapotrzebowanie w wodę (dobowe na 1 użytkownika)		120 l

-odprowadzanie ścieków   (dobowe na 1 użytkownika)		110 l

-emisja zanieczyszczeń gazowych				poniżej normy

-ilość odpadów stałych (tygodniowa na 1 użytkownika)		40 l

-rodzaj odpadów-resztki pożywienia, papier szkło, plastik, metal.

-emisja hałasu, wibracji, promieniowania jonizującego,

zakłóceń elektromagnetycznych						brak

-wpływ obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne						obojętny

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21.06.2013 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, obligującego do przeprowadzenia analizy możliwości racjonalnego wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych i kogeneracji o ile są dostępne techniczne, środowiskowe i ekonomiczne możliwości.

Stwierdza się brak wyżej wymienionych możliwości rozwiązań zastosowania alternatywnych źródeł energii do ogrzewania projektowanego budynku zracji

- braku warunków przyłączenia do sieci zewnętrznej

- braku dostępności innych nośników energii.

Zaprojektowano możliwie najbardziej ekologiczne i ekonomiczne w tym przypadku rozwiązanie ogrzewania budynku.

G/OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

1. Kwalifikacja pożarowa obiektu

Ze względu na przeznaczenie budynku, część podlegająca budowie zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III.

Ze względu na wysokość poniżej 12 m obiekt zalicza się do grupy budynków niskich (N).

2.2. Zagrożenie wybuchem

W budynku oraz na terenie przyległym nie przewiduje się występowania pomieszczeń i przestrzeni zagrożonych wybuchem.

2.3. Klasa odporności pożarowej budynku i klasa odporności ogniowej jego elementów

Ze względu na wyżej określone parametry kwalifikacji pożarowej, dopuszcza się wykonanie jednokondygnacyjnego budynku zaliczanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL III w klasie „D” odporności pożarowej, która wyznacza następujące klasy odporności ogniowej jego elementów

- główna konstrukcja nośna (ściany, słupy, podciągi, ramy) R 30;

- konstrukcja dachu (-) - nie stawia się wymagań;

- strop REI 30;

- ściana zewnętrzna EI 30 z zastrzeżeniem wymagań jak poniżej dla ścian oddzielenia przeciwpożarowego,

- ściany wewnętrzne (-) - nie stawia się wymagań) z zastrzeżeniem wymagań jak poniżej dla ścian oddzielenia przeciwpożarowego;

- ściany konstrukcyjne R 30;

- przekrycie dachu (-) - nie stawia się wymagań;

- obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych EI 15;

- biegi, spoczniki schodów i pochylnie R 30.

Ponadto:

- z uwagi na podział budynku na strefy pożarowe i wydzielenie części podlegającej opracowaniu na I kondygnacji nadziemnej, jako odrębną strefę pożarową od strefy budynku gimnazjum (klasa „D”) znajdującej się na II kondygnacjach nadziemnych murowanych i od strefy pożarowej budynku szkoły podstawowej (klasa „C”) znajdującej się na I kondygnacji nadziemnej drewnianej oraz na trzech kondygnacjach nadziemnych murowanych, wprowadzono następujące elementy oddzielenia przeciwpożarowego dla kasy „C” i „D” odporności pożarowej w postaci:

- Ściany REI 120 (pomiędzy budynkiem szkoły podstawowej i budynkiem gimnazjum) wykonane w rozwiązaniach systemowych, certyfikowanych,

- drzwi przeciwpożarowe EI60 w elementach oddzielenia przeciwpożarowego

- wszystkie elementy budowlane powinny być nierozprzestrzeniające ognia (NRO);

- klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami.

Oznaczenia:

R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku,

E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw.,

I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw.,

(-) - nie stawia się wymagań.

2.4. Podział obiektu na strefy pożarowe

Część ZL objęta opracowaniem będzie stanowiła odrębną strefę pożarową o powierzchni 50.22 m2 (przy dopuszczalnej powierzchni strefy pożarowej wynoszącej 8000 m2).

Istniejąca ściana drewniana budynku szkoły podstawowej na poziomie I kondygnacji, oraz projektowana na I kondygnacji będą stanowić ścianę oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI 120 z zamknięciem przeciwpożarowym otworu o klasie EI 60, przy zastosowaniu na całej wysokości ścian zewnętrznych (prostopadłych do ściany budynku szkoły podstawowej) pasów z materiału niepalnego (izolacja cieplna wyłącznie wełną mineralną) o szerokości co najmniej 4 m i klasie odporności ogniowej REI 120 lub zastosowaniem wysunięcia na co najmniej 0,3 m poza lico ściany zewnętrznej budynku. Dopuszcza się w ścianie oddzielenia przeciwpożarowego wypełnienie otworów materiałem przepuszczającym światło, takim jak luksfery, cegła szklana lub inne przeszklenie, jeżeli powierzchnia wypełnionych otworów nie przekracza 10 % powierzchni tej ściany i zostanie zachowana klasa odporności ogniowej wypełnień wynosząca EI 60 dla otworów będących obudową drogi ewakuacyjnej i E 30 dla pozostałych. W ścianie oddzielenia przeciwpożarowego łączna powierzchnia otworów, nie powinna przekraczać 15 % powierzchni ściany.

2.5. Odległość budynku ze względu na ochronę przeciwpożarową

Budynek usytuowany zostanie w bezpośrednim zbliżeniu do budynku szkoły podstawowej i budynku gimnazjum na tej samej działce przy zastosowaniu ściany oddzielenia przeciwpożarowego opisanej w pkt 2.4. Odległość budynku od  najbliższej granicy z działką sąsiednią nr ew. 729 wynosi 64 m i ponad 8 m od budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wydzielonym przedszkolem.

2.6. Warunki ewakuacji

Z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna być zapewniona możliwość ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku lub do innej strefy pożarowej, bezpośrednio lub drogami komunikacji ogólnej zwanymi drogami ewakuacyjnymi. Wyjścia z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne powinny być zamykane drzwiami. Bezpieczne warunki ewakuacji z budynku zostaną zapewnione poprzez:

- szerokość drzwi w świetle ościeżnicy stanowiących wyjścia ewakuacyjne z pomieszczeń pobytu ludzi nie mniejszą niż 0,9 m (0,8 m w przypadku drzwi służących do ewakuacji do 3 osób) - mierzoną w świetle otworu po otwarciu drzwi;

- długość przejść ewakuacyjnych w strefie pożarowej ZL prowadzących przez nie więcej niż trzy pomieszczenia nieprzekraczającą 40 m, przy zachowaniu ich minimalnej szerokości wynoszącej 0,9 m (0,8 m w przypadku przejścia służącego do ewakuacji do  3 osób);

- korytarze stanowiące poziome drogi ewakuacyjne o szerokości użytkowej co najmniej 1,4 m (1,2 m jeżeli pozioma droga ewakuacyjna jest przeznaczona do ewakuacji nie więcej niż 20 osób);

- długość dojść ewakuacyjnych nieprzekraczającą 30 m przy jednym dojściu (w tym nie więcej niż 20 m na poziomej drodze ewakuacyjne) i 60 m przy co najmniej  2 dojściach;

- pionową drogę ewakuacyjną - schody wewnętrzne o szerokościach użytkowych biegów wynoszących co najmniej 1,2 m, spoczników nie mniej niż 1,5 m i maksymalnej wysokość stopni 0,175 m przy zachowaniu ich maksymalnej liczby 17 stopni w jednym biegu;

- wysokość dróg ewakuacyjnych wynoszącą co najmniej 2,2 m (dopuszcza się wysokość lokalnego obniżenia 2 m, przy czym długość obniżonego odcinka drogi nie może być większa niż 1,5 m);

- szerokości drzwi stanowiących wyjścia ewakuacyjne z budynku i szerokości drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej prowadzące na zewnątrz budynku (z wyłączeniem drzwi stanowiących wyjścia ewakuacyjne z pomieszczeń prowadzące bezpośrednio na zewnątrz budynku, dla których wymagana jest szerokość w świetle ościeżnicy niemniejsza niż 0,9 m), niemniejszą niż szerokość biegu klatki schodowej, tj. 1,2 m, w tym co najmniej jedno nieblokowane skrzydło drzwiowe o szerokości niemniejszej niż 0,9 m - mierzonej w świetle otworu po otwarciu drzwi;

- awaryjne oświetlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym.

Ponadto:

- szerokości użytkowe korytarzy, biegów i spoczników schodów nie będą ograniczone przez zainstalowane urządzenia i elementy budynku, w tym skrzydła drzwi stanowiących wyjścia na drogi ewakuacyjne po ich całkowitym otwarciu;

- do celów ewakuacji nie będą stosowane drzwi obrotowe i podnoszone;

- na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji nie będą stosowane materiały i wyroby budowlane łatwozapalne.

2.7. Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

Dla obiektu wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych wynosi 
10 dm3/s. Wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewni hydrant zewnętrzny (podziemny DN 80) zasilany z gminnej sieci wodociągowej, usytuowany w pasie drogowym w odległości 65 i 85 metrów od projektowanej budowy.

2.8. Droga pożarowa

Do projektowanego budynku nie jest wymagana droga pożarowa, lecz dojazd zgodny z wymaganiami warunków techniczno-budowlanych.

Projekt zagospodarowania terenu oraz projekty branżowe i urządzeń przeciwpożarowych należy uzgodnić z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Do ochrony przeciwpożarowej budynku należy stosować sprzęt, urządzenia, instalacje i środki posiadające deklaracje zgodności lub świadectwa dopuszczenia (certyfikaty zgodności) stanowiące podstawę do ich stosowania.

Przed przekazaniem obiektu do użytkowania należy:

- wszystkie instalacje techniczne i urządzenia przeciwpożarowe poddać odpowiednim próbom i badaniom potwierdzającym prawidłowość ich działania;

- wyposażyć obiekt w gaśnice zgodnie z obowiązującym normatywem jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku, dostosowane do gaszenia tych grup pożarów, które mogą występować w obiekcie;

- oznakować obiekt znakami zgodnymi z Polskimi Normami;

- dokonać aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego;

- umieścić w obiekcie w widocznych miejscach instrukcje postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych.

I/UWAGI

Projekt winien być realizowany zgodnie z normami, przepisami i sztuką budowlaną przez uprawnionych wykonawców we wszystkich branżach.

PROJEKTOWAŁ: arch. Mariusz Sowa

PROJEKTANT: arch. Andrzej Pasek-uprawnienia nr Wa-670/93 w specjalności architektonicznej

SPRAWDZIŁ: arch. Jakub Nowak upr. nr Wa-72/93 w spec. arch.