PRZEDMIAR ROBÓT

przebudowa drogi gminnej

w miejscowości Sewerynów

km 0+000 – 1+500

długość odcinka 1500,00 mb

Inwestor: Gmina Korytnica

| Lp. | Numer SST | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jedno-stka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Roboty przygotowawcze |
| 1 | D.01.01.01 | Mechaniczne profilowanie drogi gruntowej równiarka samobieżną z zaznaczeniem rowków do 30 cm głębokości 1500,00x 5,30 | m2 | 7950,00 |
| 2.Warstwa filtracyjna |
| 2. | D.02.00.01 | Warstwa filtracyjna z piasku na poszerzeniach istniejącej nawierzchni żwirowej – grubość 10 cm 700,00x1,5x2 | m2 | 2100,00 |
| 3. Nawierzchnia |
| 4. | D.05.03.03 | Nawierzchnia z kruszywa uzyskanego z betonu frakcji 0-31,5 mm- warstwa górna grubości 10 cm po zagęszczeniu 1500,00x5,30 | m2 | 7950,00 |
| 4. Pobocza |
| 6. | D.05.01.03 | Mechaniczne profilowanie poboczy z uzupełnieniem gruntem rodzimym warstwą grubości 5 cm 1500,00x1,0x2 | m2 | 3000,00 |

KOSZTORYS OFERTOWY( ślepy)

przebudowa drogi gminnej

w miejscowości Sewerynów

km 0+000 – 1+500

długość odcinka 1500,00 mb

Inwestor: Gmina Korytnica

| Lp. | Numer SST | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jedno-stka | Ilość | Cena jedno-stkowa zł | Wartość robót |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sewerynów |
| 1. Roboty przygotowawcze |
| 1 | D.01.01.01 | Mechaniczne profilowanie drogi gruntowej równiarką samobieżną z zaznaczeniem rowków do 30 cm głębokości 1500,00x 5,30 | m2 | 7950,00 |  |  |
| 2. Warstwa filtracyjna |
| 2. | D.02.00.01 | Warstwa filtracyjna z piasku na poszerzeniach istniejącej nawierzchni żwirowej – grubość 10 cm 700,00x1,5x2 | m2 | 2100,00 |  |  |
| 3. Nawierzchnia |
| 3. | D.05.03.03 | Nawierzchnia z kruszywa uzyskanego z betonu frakcji 0-31,5 mm- warstwa górna grubości 10 cm po zagęszczeniu 1500,00x5,30 | m2 | 7950,00 |  |  |
| 4. Pobocza |
| 4. | D.05.01.03 | Mechaniczne profilowanie poboczy z uzupełnieniem gruntem rodzimym warstwą grubości 5 cm 1500,00x1,0x2 | m2 | 3000,00 |  |  |
| Wartość robót : |
| Podatek VAT 23% : |
| Razem wartość robót : |