PRZEDMIAR ROBÓT

przebudowa drogi gminnej

Wola Korytnicka - Lipniki

długość odcinka 1,6 km

km 0+000-1+600

Inwestor:Gmina Korytnica

| Lp. | Numer SST | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jedno-stka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | D.01.01.01 | Mechaniczne profilowanie drogi gruntowej ulepszonej równiarką samobieżną 1600,00x5,00 | m² | 8000,00 |
| 2. | D.03.01.01 | Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gr. kat. III na odkład 400,00x0,4 | m³ | 160,00 |
| 3. | D.03.01.01 | Części przelotowe przepustów drogowych rurowych dwuotworowych z rur HD-PE o podwyższonej klasie o śr. 40cm -8SN 4sztx9,00mb | mb | 36,00 |
| 4. | D.04.04.02 | Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie grubość warstwy 10 cm 1600,00x5,00 | m2 | 8000,00 |
| 5.. | 05.01.03 | Mechaniczne ścinanie poboczy równiarką o grubości do 10cm 1600,00x0,75x2 | m2 | 2400,0 |
| 6.. | D.07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm | szt. | 1 |
| 7. | D.07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o pow. do 0,3 m2 | szt. | 1 |

Kosztorys ślepy

przebudowa drogi gminnej

Wola Korytnicka - Lipniki

długość odcinka 1,6 km

km 0+000-1+600

Inwestor:Gmina Korytnica

| Lp. | Numer SST | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jedno-stka | Ilość | Cena jedno-stkowa zł | Wartość robót |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  |  |
| 1. Roboty przygotowawcze i roboty ziemne |
| 1. | D.01.01.01 | Mechaniczne profilowanie drogi gruntowej ulepszonej równiarką samobieżną 1600,00x5,00 | m² | 8000,00 |  |  |
| 2. | D.03.01.01 | Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gr. kat. III na odkład 400,00x0,4 | m³ | 160,00 |  |  |
| 2.Przepusty pod drogą |
| 3. | D.03.01.01 | Części przelotowe przepustów drogowych rurowych dwuotworowych z rur HD-PE o podwyższonej klasie o śr. 40cm -8SN 4sztx9,00mb | mb | 36,00 |  |  |
| 3. Nawierzchnia |
| 4. | D.04.04.02 | Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie grubość warstwy 10 cm 1600,00x5,00 | m2 | 8000,00 |  |  |
| 4. Pobocza |
| 5.. | 05.01.03 | Mechaniczne ścinanie poboczy równiarką o grubości do 10cm 1600,00x0,75x2 | m2 | 2400,0 |  |  |
| 5. Oznakowanie pionowe |
| 6.. | D.07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm | szt. | 1 |  |  |
| 7. | D.07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o pow. do 0,3 m2 | szt. | 1 |  |  |
| Wartość robót : |
| Podatek VAT : |
| Razem wartość robót : |