Część opisowa informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla przebudowy drogi gminnej  w miejscowości Sekłak

Inwestor: Gmina Korytnica

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

Przedmiotowa droga  będzie przebudowywana jednoetapowo . Początek odcinka km 0+000 koniec istniejącej nawierzchni drogi gminnej Kąty- Sekłak , natomiast koniec   w  km 1+000 /koniec zabudowy miejscowości Sekłak/.

. Projektowana droga będzie miała nawierzchnię jezdni bitumiczną dwuwarstwową na podbudowie z kruszywa naturalnego łamanego. Ponadto przewiduje się wykonanie remontu istniejących zjazdów do posesji i na pola oraz uzupełnienie poboczy pospółką  i oznakowanie pionowe.

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

  - budynki jednorodzinne i gospodarcze na posesjach miejscowości Sekłak

  - istniejąca linia NN poza pasem drogi

  - wodociąg wiejski

- Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

Pas drogi gminnej przebiega przez teren zabudowany miejscowości Sekłak oraz grunty orne przyległe do drogi. Podczas realizacji zadania, bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa wystąpi w strefie przebudowy i dotyczyć będzie osób niepowołanych – dzieci, których obecności na budowie wykluczyć nie można. Oprócz zagrożenia bezpieczeństwa osób postronnych wystąpią zagrożenia bezpieczeństwa osób pracujących przy realizacji zadania. Szczególną uwagę należy zwrócić na bezpieczeństwo przy z wykonaniu następujących robót:

- wykonywanie podbudowy przy użyciu ciężkich maszyn drogowych

- wykonywanie nawierzchni bitumicznej przy użyciu ciężkich maszyn drogowych

- Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

Podczas realizacji robót przewiduje się wystąpienie zagrożeń wynikających z czynników wymienionych w punkcie 3. Miejsca i rodzaje występowania tych zagrożeń to strefy przemieszczania się pieszych bezpośrednio przyległe do miejsc wykonywania robót: zagrożenie ze strony pracującego sprzętu.