PROJEKT REMONTU ŒWIETLICY WIEJSKIEJ

w miejscowoœci ZAKRZEW

lokalizacja :	   dz. nr 272/2

Zakrzew, gm. Korytnica

inwestor, :			 	Gmina Korytnica

ul. A. Ma³kowskiego 20

07-120 Korytnica,

opracowanie:		mgr in¿. arch. Magdalena Gier³owska

mgr in¿. arch. £ukasz Gier³owski

projekt:		mgr in¿. arch. Helena Kraszewska

upr.proj. 373/74/Wm

sprawdzenie:		mgr in¿. arch. Wies³awa Dainluk

upr.proj. 19/BP/77

W sk³ad opracowania wchodz¹:

1. Projekt zagospodarowania dzia³ki w skali 1:1000

2. Aktualny podk³ad geodezyjny

3. Orientacja

4. Projekt budowlany – czêœæ opisowa i rysunkowa

5. Odpis uprawnieñ projektowych i zaœwiadczenie o przynale¿noœæ do MOIA

6. Oœwiadczenie projektanta.

7. Informacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia.

Wêgrów, lipiec 2015 r.

Projekt zagospodarowania dzia³ki nr  272/2

do REMONTU ŒWIETLICY WIEJSKIEJ

w miejscowoœci ZAKRZEW

lokalizacja :	   dz. nr 272/2

Zakrzew, gm. Korytnica

inwestor, :			 	Gmina Korytnica

ul. A. Ma³kowskiego 20

07-120 Korytnica,

granice opracowania: abcd  –a

Obiekty istniej¹ce na dzia³ce w³asnej i przyleg³ych:

1 – budynek bêd¹cy przedmiotem opracowania – œwietlica wiejska

2 – wjazd

3 – szambo szczelne

Obiekty projektowane:

A  – budynek objêty opracowaniem  - remont

Bilans terenu:

Powierzchnia dzia³ki :	                                                                         				     858,00 m2

Powierzchnia zabudowy budynku objêtego opracowaniem ( po realizacji inwestycji) 		     187,20 m2

Powierzchnia podestów, schodów i podjazdów po realizacji inwestycji 			       18,45 m2

Powierzchnia opaski wokó³ budynku							       30,50 m2

Powierzchnia utwardzeñ – dojœæ i dojazdów nieczynnych biologicznie (kostka betonowa)	     187,10 m2

Powierzchnia zainwestowania nieczynna biologicznie:            423,25 m2, co stanowi  49,32 %    pow. dzia³ki,

Powierzchnia czynna biologicznie:         	                             434,75 m2, co stanowi  50,68 %    pow. dzia³ki,

Projektowana inwestycja nie wywiera negatywnego wp³ywu na œrodowisko i jego wykorzystanie.

Dzia³ka le¿y w strefie ochrony konserwatorskiej. Dzia³ka nie le¿y w strefie wyrobisk górniczych.

Obiekt nie znajduje siê na liœcie przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko lub, dla których mo¿e byæ wymagany obowi¹zek sporz¹dzania raportu.

opracowanie:                                      projekt:			                 sprawdzenie:

mgr in¿.arch. £ukasz Gier³owski            mgr in¿.arch. Helena Kraszewska    mgr in¿.arch. Wies³awa Daniluk

mgr in¿.arch. Magdalena Gier³owska      upr. proj. 373/74/Wm		      upr. Proj. 19/BP/77

Opis do projektu zagospodarowania dzia³ki nr 272/2

do REMONTU  ŒWIETLICY WIEJSKIEJ

w miejscowoœci ZAKRZEW

lokalizacja :	   dz. nr 272/2

Zakrzew, gm. Korytnica

inwestor, :			 	Gmina Korytnica

ul. A. Ma³kowskiego 20

07-120 Korytnica,

1. Przedmiot inwestycji.

Inwestycja polega na remincie budynku œwietlicy wiejskiej. Dodatkowo planuje siê utwardzenia terenu wokó³ budynku.

2. Istniej¹cy stan zagospodarowania dzia³ki.

Dzia³ka zabudowana budynkiem objêtym opracowaniem.

Teren inwestycji wolny od nasadzeñ wysokich (drzew).

Dzia³ka otoczona jest zabudow¹ mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ i zabudow¹ zagrodow¹.

3. Projektowane zagospodarowanie dzia³ki.

Projektuje siê utwardzenia terenu z kostki betonowej na podbudowie piaskowo – cementowej.

4. Bilans terenu:

Powierzchnia dzia³ki :	                                                                         				     858,00 m2

Powierzchnia zabudowy budynku objêtego opracowaniem ( po realizacji inwestycji) 		     187,20 m2

Powierzchnia podestów, schodów i podjazdów po realizacji inwestycji 			       18,45 m2

Powierzchnia opaski wokó³ budynku							       30,50 m2

Powierzchnia utwardzeñ – dojœæ i dojazdów nieczynnych biologicznie (kostka betonowa)	     187,10 m2

Powierzchnia zainwestowania nieczynna biologicznie:            423,25 m2, co stanowi  49,32 %    pow. dzia³ki,

Powierzchnia czynna biologicznie:         	                            434,75 m2, co stanowi  50,68 %    pow. dzia³ki,

5. Dane o terenie.

Obiekt objêty opracowaniem nie jest objêty ochron¹ konserwatorsk¹, w jego s¹siedztwie nie wystêpuj¹ obiekty wpisane do rejestru zabytków. Dzia³ka nie znajduje siê w strefie konserwatorskiej.

6. Wp³yw eksploatacji górniczej.

Dzia³ka nie le¿y w strefie wyrobisk górniczych lub obiektów podlegaj¹cych ochronie na podstawie odrêbnych przepisów.

7. Wp³yw inwestycji na œrodowisko.

Inwestycja nie wywiera negatywnego wp³ywu na œrodowisko.

opracowanie:                                      projekt:			                 sprawdzenie:

mgr in¿.arch. £ukasz Gier³owski            mgr in¿.arch. Helena Kraszewska    mgr in¿.arch. Wies³awa Daniluk mgr in¿.arch. Magdalena Gier³owska      upr. proj. 373/74/Wm		      upr. Proj. 19/BP/77

Opis techniczny do projektu

Projekt opracowano na podstawie przepisów, norm oraz publikacji:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo-budowlane

(Dz. U. Z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z póŸniejszymi zmianami)

Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. nr 75 poz. 690 z pó¿niejszymi zmianami)

Rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeœnia 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeñstwa i higieny pracy

(jednolity tekst Dz.U. nr 169 z 2003r. Poz.1650 z pó¿niejszymi zmianami)

1. Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora

aktualna mapa zasadnicza

uzgodniona z Inwestorem koncepcja

2. Przedmiot opracowania

Inwestycja polega na na remoncie budynku œwietlicy wiejskiej. Dodatkowo planuje siê utwardzenia terenu przed i wokó³ budynku.

Opracowanie obejmuje:

opis techniczny z opisem projektu zagospodarowania

projekt architektoniczny

projekty instalacji wewnêtrznych

projekt zagospodarowania terenu

3. Opis ogólny inwestycji

Planowana inwestycja bêdzie obejmowaæ remont œwietlicy wiejskiej. Obejmowaæ bêdzie œciany wewnêtrzne (pomieszczenia). Planuje siê wykonanie utwardzeñ terenu wraz z miejscowym poniesieniem utwardzenia tworz¹cym podest wejœciowy i podjazd dla niepe³nosprawnych. Poza tym projekt przewiduje przed³u¿enie okapu i pokrycia dachu z obróbkami i orynnowaniem i rurami spustowymi. Remont  wnêtrza obiektu i dostosowanie do potrzeb mieszkañców miejscowoœci: sala spotkañ pe³ni¹ca funkcjê œwietlicy wiejskiej, z aneksem kuchennymi oraz sanitariatami i szatni¹. Poddasze budynku nie bêdzie u¿ytkowane. W budynku nie przewiduje siê zatrudnienia pracowników – obiekt wykorzystywany na potrzeby mieszkañców miejscowoœci Zakrzew.

4. Opinia geotechniczna

Zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej;

Ustalono kategoriê przyjmuj¹c stopieñ skomplikowania:

- warunków gruntowych,

- konstrukcji obiektu budowlanego,

- mo¿liwoœci przenoszenia odkszta³ceñ i drgañ,

- z³o¿onoœci oddzia³ywañ,

oraz:

- zagro¿enie ¿ycia i mienia awari¹ konstrukcji,

- wartoœæ zabytkow¹ oraz techniczn¹ obiektu budowlanego,

- mo¿liwoœci znacz¹cego oddzia³ywania tego obiektu na œrodowisko.

USTALONO: --          PIERWSZ¥ KATEGORIÊ GEOTECHNICZN¥ --

(obejmuje posadowienie niewielkich obiektów budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku których mo¿liwe jest zapewnienie minimalnych wymagañ na podstawie doœwiadczeñ i jakoœciowych badañ geotechnicznych, takich jak:

a) 1- lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze,

b) œciany oporowe i rozparcia wykopów, je¿eli ró¿nica poziomów nie przekracza 2,0 m,

wykopy do g³êbokoœci 1,2 m i nasypy budowlane do wysokoœci 3,0 m wykonywane w szczególnoœci przy budowie dróg, pracach drena¿owych oraz uk³adaniu ruroci¹gów;)

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu:

ustalono w oparciu o bie¿¹ce wyniki badañ geotechnicznych gruntu – badanie makroskopowe w odkrywkach gruntu, analizê danych archiwalnych – informacje zebrane w terenie – najbli¿szym otoczeniu, w tym analizê i ocenê dokumentacji geotechnicznej, geologiczno-in¿ynierskiej i hydrogeologicznej, obserwacji geodezyjnych zachowania siê obiektów s¹siednich oraz innych danych dotycz¹cych pod³o¿a badanego terenu i jego otoczenia.

(Wartoœci parametrów geotechnicznych okreœlono przy wykorzystaniu lokalnych zale¿noœci korelacyjnych.)

Projektowane odwodnienia budowlane

Projektowana inwestycja nie wymaga wykonywania odwodnieñ. Prace nale¿y wykonywaæ w miesi¹cach czerwiec – sierpieñ, w razie natrafienia na wysoki stan wód gruntowych nale¿y zastosowaæ ig³ofiltry i wypompowaæ wodê na przyleg³y teren czynny biologicznie.

Ocena przydatnoœci gruntów stosowanych w budowlach ziemnych

Teren pokrywa warstwa gruntów powierzchniowych o zró¿nicowanych parametrach geotechnicznych. Pod humusem, na g³êbokoœci 0,50-0,70m p.p.t., odkryto piaski œrednioziarniste o Id=0,61-0,62. Piaski siêgaj¹ g³êbokoœci objêtej rozpoznaniem ~  1,2m. Swobodne zwierciad³o wód gruntowych stwierdzono i przyjêto, ¿e znajduje siê poni¿ej 1,20m na poziomie ok. 1,5-1,8m. poni¿ej poziomu gruntu.

Warunki geotechniczne wystêpuj¹ce w pod³o¿u s¹ proste – poni¿ej poziomu posadowienia wystêpuj¹ grunty jednej warstwy geotechnicznej.

Projektowane bariery lub ekrany uszczelniaj¹ce

Projektowana inwestycja nie wymaga wykonywania barier i ekranów uszczelniaj¹cych

Okreœleniu noœnoœci, przemieszczeñ i ogólnej statecznoœci pod³o¿a gruntowego;

Przyjêto noœnoœæ obliczeniow¹ gruntu w poziomie posadowienia 150kPa.

Przyjêto œrodowisko nieagresywne w stosunku do betonu.

Pod fundamentem nale¿y wykonaæ warstwê chudego betonu min. 10cm.

W przypadku natrafienia na grunt nienoœny lub o mniejszej noœnoœci ni¿ za³o¿ono, nale¿y wybraæ i zast¹piæ warstw¹ chudego betonu.

- g³êbokoœæ przemarzania

Zgodnie z PN-81/B-03020 „Grunty budowlane. Posadowienie bezpoœrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”, przyjêto g³êbokoœæ przemarzania Hz ? 1,0m

Wymiarowanie elementów konstrukcyjnych budynku dokonano przyjmuj¹c:

- obci¹¿enia obliczeniowe dla stanów granicznych noœnoœci,

- obci¹¿enia charakterystyczne dla stanów granicznych u¿ytkowania (np. ugiêcie).

Ustalenia wzajemnego oddzia³ywania obiektu budowlanego i pod³o¿a gruntowego w ró¿nych fazach budowy i eksploatacji, a tak¿e wzajemnego oddzia³ywania obiektu budowlanego z obiektami s¹siaduj¹cymi;

Projektowany budynek mo¿na posadowiæ na badanym obszarze w sposób bezpoœredni w obrêbie warstw noœnych gruntów. Nie przewiduje siê oddzia³ywania obiektu na obiekty s¹siednie.

(W przypadku budowy obiektu podpiwniczonego lub czêœciowo podpiwniczonego, wokó³ fundamentów nale¿y wykonaæ drena¿ opaskowy. )

Ocena statecznoœci zboczy, skarp wykopów i nasypów;

Zbocza, skarpy i nasypy zabezpieczyæ, w gruntach niespoistych, sypkich wykonaæ odpowiednie proporcje i nachylenia skarp, zabezpieczyæ przed czynnikami destabilizuj¹cymi, które mog¹ dzia³aæ na klin od³amu skarpy.

Na analizowanym terenie nie wystêpuj¹ nasypy niekontrolowane.

Wybór metody wzmacniania pod³o¿a gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopów i nasypów;

- Po wykonaniu wykopu fundamentowego nale¿y dokonaæ geotechnicznego odbioru dna w celu sprawdzenia

czy bezpoœrednio poni¿ej posadowienia fundamentów nie zalegaj¹ grunty nienoœne.

- W przypadku natrafienia na grunt nienoœne nale¿y je wybraæ i zast¹piæ chudym betonem lub zasypk¹

piaskow¹ wed³ug zaleceñ geotechnika.

- Zasypki wykonywaæ piaskiem œrednim, zagêszczonym do Is=0,97.

- Odbiór pod³o¿a gruntowego pod projektowany obiekt musi byæ potwierdzony wpisem geotechnika do

dziennika budowy.

Ocena wzajemnego oddzia³ywania wód gruntowych i obiektu budowlanego;

Przyjêto œrodowisko nieagresywne w stosunku do obiektu.

Bior¹c pod uwagê obserwowane ostatnio anomalie pogodowe trudno jest jednoczeœnie stwierdziæ jaki bêdzie poziom wód gruntowych na prze³omie przysz³ych miesiêcy. Zwiêkszony dop³yw wody opadowej mo¿e powodowaæ znaczne podniesienie zwierciad³a wody.

Ocena stopnia zanieczyszczenia pod³o¿a gruntowego i doboru metody oczyszczania gruntów.

Pod³o¿e gruntowe wolne od zanieczyszczeñ, nie wymaga oczyszczania

5. Dane liczbowe

Zestawienie pomieszczeñ i ich powierzchnie i kubatury wg. PN – ISO 9836: 1997

pow. ca³kowita/pow. u¿ytkowa

1.1  sala œwietlicy                    	     			          97,74 m²

1.2  pomieszczenie gospodarcze                        	 	 4,60 m²

1.3  komunikacja          	    				          20,30 m²

1.4  w.c. mêski          	    				            4,90 m²

1.5  w.c. Damski / NPS              	     		      	 4,60 m²

1.6  kuchnia                        					17,12 m²

razem:		               				           149,26 m²

powierzchnia zabudowy:

kubaturowej:                               187.19 m²

tarasów schodów podjazdów	      21.22 m²

utwardzeñ kostk¹ betonow¹	    362.40 m²

razem:			               570.81 m²

kubatura obiektu:		   1029.54 m3

Poziom posadowienia parteru p.p.p. projektowanego budynku 		           =161,20 m n.p.m.

6. Opis stanu istniej¹cego

Obiekt powsta³ w latach 50 dwudziestego wieku. Budynek wykonano w konstrukcji murowanej. Œciany trójwarstwowe z pustk¹ powietrzn¹. Licowane warstw¹ ceg³y silikatowej.

Œciany zewnêtrzne ustawione fundamentach betonowych. W chwili obecnej wokó³ budynku znajduje siê opaska betonowa – do skucia.

Budynek przekryty jest dwuspadowym czterospadowym, pokryty blach¹ – okapy do przed³u¿enia.  WiêŸba dachowa na ramce ciesielskiej. WiêŸba od do³u odeskowana a¿urowo.

Teren wokó³ budynku nie jest zadrzewiony, jest uporz¹dkowany.

ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC REMONTOWYCH BRAN¯Y BUDOWLANEJ

PRACE ROZBIÓRKOWE:

- wykonaæ rozbiórkê schodów wejœciowych betonowych,

- skuæ tynki wewnêtrzne i zewnêtrzne, œciany zaimpregnowaæ, wyrównaæ powierzchniê poprzez uzupe³nienie tynków,

- zdemontowaæ okapniki blaszane zewnêtrzne,

- wykonaæ demonta¿ stolarki drzwiowej zewnêtrznej,

- rozbiórka dachu ze wszystkimi warstwami (dach pokryty blach¹)

- rozbiórka czêœci pod³óg ze wszystkimi warstwami oraz wywiezienie warstwy 30cm piasku

- demonta¿ urz¹dzeñ sanitarnych,

- rozbiórka czêœci œcian wewnêtrznych

- udro¿nienie kominów (kana³ów wentylacyjnych i dymowych),

- demonta¿ instalacji elektrycznych

PRACE BUDOWLANE:

- wykonanie pod³óg na gruncie, z posadzkami wykoñczonymi p³ytkami ceramicznymi

- wykonanie warstw sufitu – sufit podwieszany na ruszcie aluminiowym.

- wykonanie tynków cementowo – wapiennych na œcianach wewnêtrznych z wykoñczeniem g³adzi¹ szpachlow¹,

- w kuchni oraz wc po³o¿enie p³ytek do wys. 2,0 m

- zainstalowanie kurtyn powietrznych,

- instalacja nowego wyposa¿enia kuchni oraz wc,

- wykonanie œcianki dzia³owej – wydzielenie pomieszczenia szatni,

- wykonanie kominka (zgodnie z pkt. w opisie „kominek jako Ÿród³o ciep³a),

- wykonanie wentylacji pomieszczeñ,

- wymiana drzwi zewnêtrznych,

- monta¿ parapetów,

- ocieplenie stropu,

- ocieplenie oraz otynkowanie budynku,

- wykonanie podbitki,

- wykonanie zadaszeñ nad drzwiami zewnêtrznymi,

- wykonanie nowych okapników,

- wykonanie instalacji odgromowej,

- przemurowanie, udro¿nienie istniej¹cych kominów

- malowanie powierzchni œcian

- wykonanie utwardzenia z kostki betonowej przed obiektem,

- wykonanie izolacji pionowej fundamentów z p³yt styropianowych (po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej)

na³o¿enie wyprawy klejowej na siatce, malowanie dwukrotne dysperbitem

- uzupe³nienie tynków zewnêtrznych

- wykonanie izolacji termicznej œcian os³onowych (20 i 15cm styropianu),

- niwelacja, plantowanie terenu wokó³ budynku

- uporz¹dkowanie terenu,

Fundamenty

Nie planuje siê wykonywania nowych fundamentów, na œcianach fundamentowych wykonaæ izolacjê termiczn¹, styropian zabezpieczyæ klejem i izolacj¹ w postaci dysperbitu (malowanie dwukrotne). Fundamenty przed ociepleniem wyrównaæ w celu utworzenia jednolitej p³aszczyzny.

Œciany przyziemia:

Od strony wewnêtrznej i zewnêtrznej odbiæ tynki pora¿one oraz tynki odstaj¹ce od œciany. Ubytki uzupe³niæ. Wykonaæ tynki cementowo-wapienne, wykoñczyc g³adzi¹ szpachlow¹, œciany zagruntowaæ i pomalowaæ.

Pod³ogi w przyziemiu

Usun¹æ wszystkie warstwy pod³ogi – zgodnie z zakresem, ³¹cznie z warstwami piachu, (w miejscu doprowadzenia œwie¿ego powietrza do kominka) wykonaæ podsyp z piachu, zagêœciæ, wykonaæ warstwy zgodne z opisem na przekroju przez przegrody.

Ocieplenie stropu

Aby zapobiec nadmiernym stratom ciep³a przez strop niezbêdne jest jego ocieplenie.

Ocieplenie wykonaæ z we³ny mineralnej miêkkiej.  Przestrzeñ poddasza nad izolacj¹ powinna byæ wentylowana.

Przegrodê wykonaæ zgodnie z opisem na przekroju, warstwê wykoñczeniow¹ bêdzie stanowi³ sufit podwieszany systemowy z p³yt (60x60) z wbudowanymi oprawami oœwietleniowymi

Schody wejœciowe

Istniej¹ce schody do rozbiórki. Beton skuæ i usun¹æ w ca³oœci wraz z podbudow¹. Na jego miejscu wykonaæ schody z podjazdami dla niepe³nosprawnych (wg rysunków)

Nad wejœciami do budynku zamontowaæ zadaszenia z giêtej p³yty z poliwêglanu opartej na wspornikach stalowych mocowanych do œciany.

Dach

Istniej¹ce pokrycie dachowe do ca³kowitej rozbiórki.

WiêŸba dachowa (krokwie do przed³u¿enia w celu zwiêkszenia okapów). Konstrukcjê zaimpregnowaæ.

Dach pokryty blach¹ (blachodachówka). Wiatroizolacjê wykonaæ na krokwiach pod now¹ blach¹.

Izolacje termiczn¹ wykonaæ na stropie.

Instalacja odgromowa wg. projektu instalacji elektrycznej.

Orynnowanie i  rury spustowe PCV, obróbki blacharskie stalowe w kolorze pokrycia dachowego.

Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna nowa na ca³ym obiekcie, drzwi wejœciowe g³ówne– aluminiowe w kolorze br¹zowym,

Stolarka okienna PCV w kolorze br¹zowym, szyby bezpieczne,

Drzwi aluminiowe z zabezpieczeniem antyw³amaniowym oraz samozamykaczem.

Drzwi wewnêtrzne drewniane lub mdf w oœcie¿nicach drewnianych (ew. mdf) (drzwi w ³azience z otworami do nap³ywu œwie¿ego powietrza - w dolnej czêœci przegrody, oraz samozamykaczami)

Parapet i okapniki

parapety z konglomeratu w kolorze jasnym, okapniki blaszane w kolorze stolarki okiennej

Kominy

Istniej¹ce kominy nale¿y poddaæ remontowi. Wykonaæ zbicie tynków i uzupe³niæ ubytki w spoinach. Czêœæ ponad stropem do przemurowania.  Kominy otynkowaæ. Kratki wyposa¿yæ w siatki stalowe. Nad dachem wykonaæ kominy z ceg³y klinkierowej.

Wewn¹trz sali œwietlicy wykonaæ kominek. Wk³ad kominkowy 14kW. Ogrzewanie sali (œwietlicy) ciep³ym powietrzem z kominka. W pomieszczeniu wykonaæ sprawn¹ wentylacjê grawitacyjn¹.  Do paleniska doprowadziæ nawiew œwie¿ego powietrza w warstwach posadzki.

Projektuje siê wentylacjê grawitacyjn¹ – kana³y z rur spiro zakoñczone nasadami wentylacyjnymi wymuszaj¹cymi ruch powietrza.

UWAGA: kominek mo¿na wykonaæ po ekspertyzie uprawnionego rzeczoznawcy ds. ochrony p.po¿.

Kolorystyka budynku - elewacje

Podmurówka – tynk mozaikowy w kolorze br¹zowym.

Œciany zewnêtrzne w kolorze jasnym, pastelowym, kolor be¿owy (w 2 odcieniach).

podbitka dachowa blaszana z blachy falistej w kolorze br¹zowym dach i rynny oraz rury spustowe w kolorze bbr¹zowym, stolarka okienna i drzwiowa w kolorze br¹zowym, kominy z ceg³y klinkierowej br¹zowej. Dach i obróbki blacharskie br¹zowe. Schody, kostka w kolorze br¹zowym i be¿owym. Barierki i porêcze w kolorze br¹zowym.

Utwardzenia terenu

utwardzenia wykonaæ z kostki betonowej wg warstw podanych na rysunku,

utwardzenia terenu zgodnie z rysunkami jako ci¹gi komunikacji pieszej, przystosowane do obci¹¿eñ komunikacji ko³owej, utwardzenia terenu zakoñczyæ krawê¿nikami betonowymi.

Wyposa¿enie – Instalacje

Instalacja elektryczna

Dla potrzeb inwestycji zapotrzebowanie na energiê elektryczn¹ realizowane bêdzie poprzez  pod³¹czenie z sieci zewnêtrznej. Ca³kowita wymiana instalacji wewnêtrznej we wszystkich pomieszczeniach.

Instalacja wodoci¹gowa i kanalizacyjna

Dla potrzeb inwestycji planuje siê przebudowê instalacji wewnêtrznych.

Wentylacja

W obiekcie objêtym opracowaniem projektuje siê wentylacjê grawitacyjn¹, kana³y wentylacyjne zakoñczone nasadami wymuszaj¹cymi ruch powietrza. Istniej¹ce kana³y do udro¿nienia. Kominy do przemurowania.

Ogrzewanie

Budynek ogrzewany bêdzie za pomoc¹ grzejników elektrycznych. Kominek w sali œwietlicy (rozprowadzenie ciep³ego powietrza – grawitacyjnie) zosta³ zaprojektowany jako alternatywne Ÿród³o ciep³a – po wczeœniejszym uzgodnieniu z rzeczoznawc¹ ds ochrony p.po¿.

Uwagi koñcowe.

W ramach remontu wymieniæ instalacjê wewnêtrzn¹ - elektryczn¹ w ca³ym obiekcie, zmieniæ wy³¹czniki, puszki i gniazda wtykowe, zamontowaæ now¹ TG oraz wyposa¿yæ obiekt w wy³¹czniki ró¿nicowopr¹dowe (wg oddzielnej dokumentacji).

Utwardzenie przyleg³ego terenu wykonaæ w taki sposób, by unikaæ wnikania wody do budynku i zalegania wody w szczelinach.

Nie jest wykluczone, ¿e w trakcie prowadzonych robót remontowych, zostan¹ ujawnione inne uszkodzone elementy, które s¹ obecnie zakryte lub niedostêpne. Uszkodzenia te nale¿y naprawiæ lub wzmocniæ, w sposób odpowiedni do rodzaju uszkodzenia.

Roboty remontowe powinny byæ prowadzone przez doœwiadczonych pracowników, pod fachowym nadzorem osoby uprawnionej, przy zachowaniu zasad sztuki budowlanej, oraz przepisów i zasad bhp zawartych w rozporz¹dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401). W trakcie wymiany elementów konstrukcji nale¿y szczególnie zwracaæ uwagê na zapewnienie statecznoœci ca³ej konstrukcji i poszczególnych jej elementów.

Warunki ochrony przeciwpo¿arowej.

Przewidywana gêstoœæ obci¹¿enia ogniowego

Na podstawie analizy programu u¿ytkowego czêœci ZLIII projektowanego obiektu kwalifikuje siê do grupy obiektów o gêstoœci obci¹¿enia ogniowego poni¿ej 500MJ/m2.

Kategoria zagro¿enia ludzi

Obiekt -  ZLIII

Zatrudnienie – .

Liczba osób mog¹cych przebywaæ jednoczeœnie w obiekcie ~ 40

Ocena zagro¿enia wybuchem.

W obiekcie nie powstan¹ strefy i przestrzenie zagro¿one wybuchem.

Podzia³ obiektu na strefy po¿arowe.

Nie wydziela siê odrêbnych stref po¿arowych

Warunki ewakuacji.

Nale¿yte warunki ewakuacji zapewniono poprzez:

•  szerokoœæ drzwi ewakuacyjnych jest nie mniejsza ni¿ 1,2m w œwietle oœcie¿nicy.

(drzwi z pomieszczeñ 0,9 m. – do 3 osób 0,8m.)

•  d³ugoœæ przejœæ ewakuacyjnego mierzona do wyjœcia z budynku na parterze do 40,0 m.

•  zapewniono wymagan¹ szerokoœæ przejœæ ewakuacyjnych.

Szerokoœæ poziomej drogi ewakuacyjnej wynosi powy¿ej 1,4m.

•  drzwi otwieraj¹ce siê z pomieszczeñ na drogi ewakuacyjne nie powoduj¹ po ca³kowitym otwarciu zawê¿ania ich szerokoœci poni¿ej wymaganej wielkoœci.

•  sufity podwieszone ( ok³adziny sufitów ) wykonane s¹ z materia³ów niepalnych lub niezapalnych , niekapi¹cych i nieodpadaj¹cych pod wp³ywem ognia. Elementy drewniane zabezpieczone do granicy NRO.

Sposób zabezpieczenia przeciwpo¿arowego instalacji u¿ytkowych

instalacje u¿ytkowe zabezpieczono poprzez:

•  Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne wykonane bêd¹ z materia³ów niepalnych,

•  Instalacje elektryczne wykonane z materia³ów atestowanych, posiadaj¹cych certyfikaty

Urz¹dzenia przeciwpo¿arowe

Instalacja hydrantowa

W obiekcie nie jest wymagana wewnêtrzna instalacja wodna do gaszenia po¿aru. W odleg³oœci 15,0 m od budynku znajduje siê hydrant p.po¿arowy

Przeciwpo¿arowy wy³¹cznik pr¹du

Budynek bêdzie wyposa¿ony w  przeciwpo¿arowy wy³¹cznik pr¹du.

Wyposa¿enie w gaœnice.

Budynek wymaga wyposa¿enia w gaœnice przenoœne w iloœci wg poni¿szej zasady:

a) jedna jednostka masy œrodka gaœniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaœnicach powinna przypadaæ

- na ka¿de 100 m2 powierzchni strefy po¿arowej w budynku, niechronionej sta³ym urz¹dzeniem gaœniczym zakwalifikowanej do kategorii zagro¿enia ludzi ZL III

b) gaœnice w obiektach powinny byæ rozmieszczone:

- w miejscach ³atwo dostêpnych i widocznych, w szczególnoœci:

- przy wejœciach do budynków,

- na klatkach schodowych,

- na korytarzach,

- przy wyjœciach z pomieszczeñ na zewn¹trz;

- w miejscach nienara¿onych na uszkodzenia mechaniczne oraz dzia³anie Ÿróde³ ciep³a (piece, grzejniki).

Kominek jako Ÿród³o ciep³a.

" Kominki opalane drewnem z otwartym paleniskiem lub zamkniêtym wk³adem kominkowym mog¹ byæ instalowane wy³¹cznie w budynkach jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej oraz niskich budynkach wielorodzinnych, w pomieszczeniach:

1) o kubaturze wynikaj¹cej ze wskaŸnika 4 m3/kW nominalnej mocy cieplnej kominka, lecz nie mniejszej ni¿ 30 m3,

2) spe³niaj¹cych wymagania dotycz¹ce wentylacji, o których mowa w § 150 ust. 9,

3) posiadaj¹cych przewody kominowe okreœlone w § 140 ust. 1 i 2 oraz § 145 ust. 1,

4) w których mo¿liwy jest dop³yw powietrza do paleniska kominka w iloœci:

a) co najmniej 10 m3/h na 1 kW nominalnej mocy cieplnej kominka — dla kominków o obudowie zamkniêtej,

b) zapewniaj¹cej nie mniejsz¹ prêdkoœæ przep³ywu powietrza w otworze komory spalania ni¿ 0,2 m/s — dla kominków o obudowie otwartej."

uwaga:

przed zainstalowaniem kominka koniecznie opracowaæ ekspertyzê wykonan¹ przez uprawnionego rzeczoznawcê. Kominek zainstalowaæ zgodnie z zaleceniami i wymogami zawartymi w ekspertyzie. Przedstawione rozwi¹zanie pod k¹tem rozmieszczenia urz¹dzeñ i wyposa¿enia wnêtrza nie jest nie jest podstaw¹ do zamontowania kominka.

opracowanie:                                      projekt:			                 sprawdzenie:

mgr in¿.arch. £ukasz Gier³owski            mgr in¿.arch. Helena Kraszewska    mgr in¿.arch. Wies³awa Daniluk

mgr in¿.arch. Magdalena Gier³owska      upr. proj. 373/74/Wm		      upr. Proj. 19/BP/77

Informacja dotycz¹ca  bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia

1.1. Elementy zagospodarowania terenu budowy, które mog¹ stwarzaæ zagro¿enie

bezpieczeñstwa i zdrowia ludzi

Zagospodarowanie terenu wykonuje siê przed rozpoczêciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie:

a) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody;

b) urz¹dzenia pomieszczeñ higieniczno-sanitarnych i socjalnych

c) zapewnienia oœwietlenia naturalnego i sztucznego;

d) urz¹dzenia sk³adowisk materia³ów i wyrobów, w tym terenu na wykonywanie robot impregnacyjnych.

Dla pojazdów u¿ywanych w trakcie wykonywania robót budowlanych nale¿y wyznaczyæ i oznakowaæ miejsca postojowe przy remontowanym budynku. W trakcie robót budynek oraz teren budowy, powinny byæ zamkniête w sposób uniemo¿liwiaj¹cy dostêp osobom postronnym.

Instalacje rozdzia³u energii elektrycznej w remontowanym budynku powinny byæ zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i u¿ytkowane w taki sposób, by nie stanowi³y zagro¿enia po¿arowego lub wybuchowego, lecz chroni³y pracowników przed pora¿eniem pr¹dem elektrycznym. Roboty zwi¹zane z pod³¹czeniem, sprawdzaniem, konserwacj¹ i napraw¹ instalacji i urz¹dzeñ elektrycznych mog¹ byæ wykonywane wy³¹cznie przez osoby posiadaj¹ce odpowiednie uprawnienia.

Na terenie budowy lub w s¹siedztwie powinno byæ urz¹dzone i wydzielone pomieszczenie higieniczno -sanitarne (pe³ni¹ce funkcjê szatni na odzie¿ robocz¹ i ochronn¹, umywalni, jadalni) oraz ustêpy.

Sk³adowiska materia³ów, wyrobów i urz¹dzeñ technicznych nale¿y wykonaæ w sposób wykluczaj¹cy mo¿liwoœæ wywrócenia, zsuniêcia, rozsuniêcia siê lub spadniêcia sk³adowanych wyrobów i urz¹dzeñ.

Materia³y drobnicowe powinny byæ u³o¿one w stosy o wysokoœci nie wiêkszej ni¿ 2,0 m, a stosy materia³ów workowanych u³o¿one w warstwach krzy¿owo do wysokoœci nie przekraczaj¹cej 10 warstw. Materia³y impregnacyjne powinny byæ przechowywane

Budowa powinna  byæ wyposa¿ona w sprzêt niezbêdny do gaszenia po¿arów. Iloœæ i rozmieszczenie gaœnic przenoœnych powinno byæ zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpo¿arowych.

W pomieszczeniach zamkniêtych nale¿y zapewniæ wymianê powietrza, wynikaj¹c¹ z potrzeb bezpieczeñstwa pracy.

2. Przewidywane zagro¿enia wystêpuj¹ce podczas realizacji robót budowlanych

2.1. Roboty budowlano-remontowe

W trakcie robot remontowych na poddaszu nale¿y zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ i nie stawaæ na elementach podsufitki, gdy¿ mog¹ oderwaæ siê od stropowych, co grozi upadkiem z du¿ej wysokoœci. Pracownicy powinni poruszaæ siê po blatach z desek opartych od góry na belkach stropowych.

Roboty remontowe elementów konstrukcji dachu niedostêpne z poziomu pod³ogi, powinny byæ prowadzone z rusztowañ drewnianych lub systemowych,

Przy rozbiórce nale¿y uwa¿aæ na odspajanie od konstrukcji elementów ze wzglêdu na mo¿liwoœæ uderzenia pracownika przez element drewniany w którym mog¹ znajdowaæ siê dodatkowo gwoŸdzie stanowi¹ce du¿e zagro¿enie dla zdrowia lub ¿ycia osób pracuj¹cych w obiekcie. Elementów rozbiórkowych nie wolno rzucaæ z wysokoœci, sk³adowaæ w wyznaczonym miejscu. Sk³adowisko zabezpieczyæ i oznakowaæ.

W trakcie robot remontowych nale¿y zapewniæ zachowanie statecznoœci elementów konstrukcji.

Osoby przebywaj¹ce na stanowiskach pracy, znajduj¹ce siê na wysokoœci co najmniej 1,0m od poziomu pod³ogi lub ziemi, powinny byæ zabezpieczone balustrad¹ przed upadkiem z wysokoœci lub przy pomocy œrodków ochrony osobistej.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e przed przyst¹pieniem do prac rozbiórkowych nale¿y zlokalizowaæ przebieg wszystkich instalacji w obiekcie.

2.2. Roboty dekarskie

Zagro¿enia wystêpuj¹ce przy wykonywaniu robót dekarskich:

upadek pracownika z wysokoœci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak stosowania sprzêtu chroni¹cego przed upadkiem z wysokoœci przy wykonywaniu robót zwi¹zanych z monta¿em lub demonta¿em rusztowania),uderzenie spadaj¹cym przedmiotem osoby postronnej korzystaj¹cej z ci¹gu pieszego usytuowanego przy budowanym remontowanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).Osoby dokonuj¹ce monta¿u i demonta¿u rusztowañ obowi¹zane s¹ do stosowania

urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych przed upadkiem z wysokoœci. Przed monta¿em i demonta¿em rusztowañ nale¿y wyznaczyæ i wygrodziæ strefê niebezpieczn¹. Rusztowania zewnêtrzne powinny byæ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Monta¿ rusztowañ, ich eksploatacja i demonta¿ powinny byæ wykonane zgodnie z instrukcj¹ producenta.

2.3. Roboty impregnacyjne

W trakcie wykonywania zabiegów dezynsekcyjnych i impregnacyjnych mo¿e wystêpowaæ zagro¿enie ska¿enia œrodowiska i zatrucia pracowników. Nale¿y przestrzegaæ przepisy BHP zawarte w ulotkach informacyjnych producenta, za³¹czonych na opakowaniach. Roboty odgrzybieniowe nale¿y wykonywaæ, przy zachowaniu odpowiednich przepisów dotycz¹cych bezpieczeñstwa i higieny pracy przy robotach impregnacyjnych i odgrzybieniowych (Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r – Dz. U. Nr 47 poz. 401), a w szczególnoœci:

stosowaæ sprzêt ochrony osobistej (okulary, rêkawice, fartuchy),

pracê wykonywaæ w warunkach przewiewu,

w czasie pracy nie spo¿ywaæ posi³ków, nie paliæ tytoniu, nie dotykaæ rêkami twarzy, oczu itp.,

opró¿nionych opakowañ po preparacie nie u¿ywaæ do innych celów,

po zakoñczeniu pracy umyæ rêce i twarz w ciep³ej wodzie,

odzie¿ ochronn¹ i sprzêt przechowywaæ w wydzielonym pomieszczeniu, nie dopuszczaæ do ska¿enia gruntu, wody itp.

2.4. Maszyny i urz¹dzenia techniczne u¿ytkowane w trakcie prac

Zagro¿enia wystêpuj¹ce przy wykonywaniu robót budowlanych przy u¿yciu maszyn i urz¹dzeñ technicznych:

pora¿enie pr¹dem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilaj¹cych urz¹dzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urz¹dzenia techniczne oraz narzêdzia zmechanizowane powinny byæ montowane, eksploatowane i obs³ugiwane zgodnie z instrukcj¹ producenta oraz spe³niaæ wymagania okreœlone w przepisach dotycz¹cych systemu oceny zgodnoœci.

3. Instrukta¿ pracowników przed przyst¹pieniem do realizacji robot szczególnie niebezpiecznych

Instrukta¿ powinien obj¹æ:

- szkolenie pracowników w zakresie bhp,

- zasady postêpowania w przypadku wyst¹pienia zagro¿enia,

- zasady stosowania przez pracowników œrodków ochrony indywidualnej oraz odzie¿y i obuwia roboczego.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeñstwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza siê jako:

szkolenie wstêpne,

szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane s¹ w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. Szkolenia wstêpne ogólne („instrukta¿ ogólny") przechodz¹ wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uk³adach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowi¹zuj¹cymi w danym zak³adzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstêpne na stanowisku pracy („Instrukta¿ stanowiskowy") powinien zapoznaæ pracowników z zagro¿eniami wystêpuj¹cymi na okreœlonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagro¿eniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przyst¹pieniem do pracy, powinni byæ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwi¹zanym z prac¹ na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstêpnego ogólnego, szkolenia wstêpnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byæ potwierdzony przez pracownika na piœmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstêpne podstawowe w zakresie bhp, powinny byæ przeprowadzone w okresie nie d³u¿szym ni¿ 6 - miesiêcy od rozpoczêcia pracy na okreœlonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny byæ przeprowadzane w formie instrukta¿u nie rzadziej ni¿ raz na 3 -lata, a na stanowiskach pracy, na których wystêpuj¹ szczególne zagro¿enia dla zdrowia lub ¿ycia oraz zagro¿enia wypadkowe - nie rzadziej ni¿ raz w roku. Na terenie budowy powinny byæ udostêpnione pracownikom do sta³ego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeñstwa i higieny pracy dotycz¹ce:

wykonywania prac zwi¹zanych z zagro¿eniami wypadkowymi lub zagro¿eniami zdrowia pracowników,

obs³ugi maszyn i innych urz¹dzeñ technicznych,

postêpowania z materia³ami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okreœlaæ czynnoœci do wykonywania przed rozpoczêciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnoœci do wykonywania po jej zakoñczeniu oraz zasady postêpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzaj¹cych zagro¿enia dla ¿ycia lub zdrowia pracowników.

Nie wolno dopuœciæ pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejêtnoœci, a tak¿e dostatecznej znajomoœci przepisów oraz zasad BHP.

Bezpoœredni nadzór nad bezpieczeñstwem i higien¹ pracy na stanowiskach pracy sprawuj¹ odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowi¹zków.

4.  Œrodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj¹ce niebezpieczeñstwom wynikaj¹cym z wykonywania robot budowlanych

Bezpoœredni nadzór nad bezpieczeñstwem i higien¹ pracy na stanowiskach pracy sprawuj¹ odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowi¹zków.

Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpoœrednich zagro¿eñ dla ¿ycia lub zdrowia pracowników.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy:

1) niew³aœciwa ogólna organizacja pracy:

- nieprawid³owy podzia³ pracy lub rozplanowanie zadañ,

- niew³aœciwe polecenia prze³o¿onych,

- brak nadzoru,

- brak instrukcji pos³ugiwania siê czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzór odstêpstw od zasad bezpieczeñstwa pracy,

- brak lub niew³aœciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeñstwa pracy i ergonomii,

- dopuszczenie do pracy cz³owieka z przeciwwskazaniami lub bez badañ lekarskich;

2) niew³aœciwa organizacja stanowiska pracy:

- niew³aœciwe usytuowanie urz¹dzeñ na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejœcia i dojœcia,

- brak œrodków ochrony indywidualnej lub niew³aœciwy ich dobór przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy.

3) niew³aœciwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bêd¹ce Ÿród³em zagro¿enia,

- niew³aœciwa statecznoœæ czynnika materialnego,

- brak lub niew³aœciwe urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce,

- brak œrodków ochrony zbiorowej lub niew³aœciwy ich dobór,

- brak lub niew³aœciwa sygnalizacja zagro¿eñ,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

4) niew³aœciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materia³ów zastêpczych,

- niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych;

5) wady materia³owe czynnika materialnego:

-) ukryte wady materia³owe czynnika materialnego;

6) niew³aœciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niew³aœciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kieruj¹ca pracownikami jest obowi¹zana:

organizowaæ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeñstwa i higieny pracy,

dbaæ o sprawnoœæ œrodków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

organizowaæ, przygotowywaæ i prowadziæ prace, uwzglêdniaj¹c zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwi¹zanymi z warunkami œrodowiska pracy,

dbaæ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeñ pracy i wyposa¿enia technicznego, a tak¿e o sprawnoœæ œrodków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystêpuj¹cego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,

okreœlenia podstawowych wymagañ bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych,

wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

wykazu prac wymagaj¹cych szczególnej sprawnoœci psychofizycznej.

Kierownik budowy powinien podj¹æ stosowne œrodki profilaktyczne maj¹ce na celu:

zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczaj¹cy pracowników przed zagro¿eniami wypadkowymi oraz oddzia³ywaniem czynników szkodliwych i uci¹¿liwych,

zapewniæ likwidacjê zagro¿eñ dla zdrowia i ¿ycia pracowników g³ównie przez stosowanie technologii, materia³ów i substancji nie powoduj¹cych takich zagro¿eñ.

W razie stwierdzenia bezpoœredniego zagro¿enia dla ¿ycia lub zdrowia pracowników osoba kieruj¹ca, pracownikami obowi¹zana jest do niezw³ocznego wstrzymania prac i podjêcia dzia³añ w celu usuniêcia tego zagro¿enia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byæ wyposa¿eni w œrodki ochrony indywidualnej oraz odzie¿ i obuwie robocze, zgodnie z tabel¹ norm przydzia³u œrodków ochrony indywidualnej oraz odzie¿y i obuwia roboczego opracowan¹ przez pracodawcê. Œrodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeñstwa u¿ytkowników tych œrodków powinny zapewniaæ wystarczaj¹c¹ ochronê przed wystêpuj¹cymi zagro¿eniami (np. upadek z wysokoœci, uszkodzenie g³owy, twarzy, wzroku, s³uchu). Kierownik budowy obowi¹zany jest informowaæ pracowników o sposobach pos³ugiwania siê tymi œrodkami.

5. Wybrane przepisy obowi¹zuj¹ce przy wykonywaniu prac budowlanych:

-	ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami oraz z 2007 r. Nr 127, poz. 880),

-	rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycz¹cej bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

-	rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta¿u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og³oszenia zawieraj¹cego dane dotycz¹ce bezpieczeñstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953),

-	rozporz¹dzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578),

-	ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2007 r. Nr 181, poz. 1288),

-	rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badañ lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeñ lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 ze zmianami oraz z 2001 r. Nr 37, poz. 451),

-	rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeñstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zmianami z 2005 r. Nr116, poz. 972),

-	rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

-	rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeœnia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeñstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami z 2007 r. Nr 49, poz. 330),

-	rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy przy rêcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313 ze zmianami Nr 82, poz. 930).

opracowanie:                                      projekt:			                 sprawdzenie:

mgr in¿.arch. £ukasz Gier³owski            mgr in¿.arch. Helena Kraszewska    mgr in¿.arch. Wies³awa Daniluk

mgr in¿.arch. Magdalena Gier³owska      upr. proj. 373/74/Wm		      upr. Proj. 19/BP/77

OŒWIADCZENIE

Oœwiadczam, ¿e:

REMONT ŒWIETLICY WIEJSKIEJ

w miejscowoœci ZAKRZEW

lokalizacja :	   dz. nr 272/2

Zakrzew, gm. Korytnica

inwestor, :			 	Gmina Korytnica

ul. A. Ma³kowskiego 20

07-120 Korytnica,

zosta³ opracowany zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami

i zasadami wiedzy technicznej.

opracowanie:                                      projekt:			                 sprawdzenie:

mgr in¿.arch. £ukasz Gier³owski            mgr in¿.arch. Helena Kraszewska    mgr in¿.arch. Wies³awa Daniluk

mgr in¿.arch. Magdalena Gier³owska      upr. proj. 373/74/Wm		      upr. Proj. 19/BP/77

Inwentaryzacja

do zadania:

REMONT ŒWIETLICY WIEJSKIEJ

w miejscowoœci ZAKRZEW

lokalizacja :	   dz. nr 272/2

Zakrzew, gm. Korytnica

inwestor, :			 	Gmina Korytnica

ul. A. Ma³kowskiego 20

07-120 Korytnica,

opracowanie:		mgr in¿. arch. Magdalena Gier³owska

mgr in¿. arch. £ukasz Gier³owski

opracowanie:		mgr in¿. arch. Magdalena Gier³owska

mgr in¿. arch. £ukasz Gier³owski

mgr in¿ arch. Helena Kraszewska

Nr upr. 373/74/Wm

W  sk³ad opracowania wchodz¹:

1. Aktualne zagospodarowanie dzia³ki w skali 1:1000.

2. Opis stanu istniej¹cego

3. Ocena techniczna obiektu pod k¹tem planowanej inwestycji.

4. Opracowanie inwentaryzacyjne – czêœæ rysunkowa.

Wêgrów, maj 2015r.

Zagospodarowanie dzia³ki nr 272/2

inwentaryzacja do zadania:

REMONT ŒWIETLICY WIEJSKIEJ

w miejscowoœci ZAKRZEW

lokalizacja :	   dz. nr 272/2

Zakrzew, gm. Korytnica

inwestor, :			 	Gmina Korytnica

ul. A. Ma³kowskiego 20

07-120 Korytnica,

granice opracowania: abcd  –a

Obiekty istniej¹ce na dzia³ce w³asnej i przyleg³ych:

1 – budynek bêd¹cy przedmiotem opracowania – œwietlica wiejska

2 – wjazd

3 – szambo szczelne

opracowanie:

mgr in¿.arch. £ukasz Gier³owski            mgr in¿.arch. Helena Kraszewska

mgr in¿.arch. Magdalena Gier³owska      upr. proj. 373/74/Wm

Opis do inwentaryzacji

1. Badania i analizy w³asne:

Opracowanie inwentaryzacyjne wykonano na podstawie:

a) w³asnych kilkukrotnych oglêdzin lokalu, w maju 2015r.

b) dokumentacji fotograficznej

c) pomiaru budynku z natury

d) literatury przedmiotu

2. Opis budynku

/ w oparciu o pomiar i oglêdziny - z natury/

2.1.Dane ogólne

Budynek bêd¹cy przedmiotem niniejszej oceny, znajduje siê na dzia³ce nr 272/2

Obiekt jest budynkiem parterowym z poddaszem nieu¿ytkowym, niepodpiwniczony. Zrealizowany w konstrukcji murowanej, wiêŸba drewniana tradycyjna. Dach pokryty blach¹.

Zestawienie pomieszczeñ i ich powierzchnie i kubatury wg. PN – ISO 9836: 1997

powierzchnia:

1.1 pomieszczenie 1               	                         97.74 m²

1.2 pomieszczenie 2                                            41.73 m²

1.3 pomieszczenie 3         	                         12.37 m²

razem:		                                                 151.84 m²

3. Opis elementów konstrukcyjnych  budynku z ich ekspertyz¹ techniczna pod k¹tem planowanej inwestycji.

3.1. Œciany

3.1.1. Œciany os³onowe i wewnêtrzne konstrukcyjne oraz dzia³owe murowane.

Œciany murowane w technologii tradycyjnej z elementów drobnowymiarowych. Stabilne bez odkszta³ceñ.

Œciany trójwarstwowe z pustk¹ powietrzn¹, (pustak,pustka ceg³a silikatowa).

3.2.Konstrukcja stropu nad parterem

Konstrukcjê stanowi wiêŸba dachowa na ramce ciesielskiej.

3.3.Dach

Pokrycie dachu z blachy – do wymiany. W projekcie przewidzieæ ca³kowit¹ wymianê pokrycia.

3.4. Stolarka okienna i drzwiowa

Czêœciowo do wymiany.

4. Wyposa¿enie w instalacje

Obiekt wyposa¿ony jest w instalacjê elektryczn¹. Obecnie  jest przy³¹czony do sieci.

Instalacja elektryczna do remontu. Budynek  posiada wentylacjê grawitacyjn¹. Budynek posiada instalacjê wodn¹ i kanalizacyjn¹.

opracowanie: mgr in¿.arch. Helena Kraszewska

upr.proj. 373/74/Wm

mgr in¿.arch. £ukasz Gier³owski

mgr in¿.arch. Magdalena Gier³owska

INWENTARYZACJA

PROJEKT