OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego przebudowy drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości  Kąty na terenie gminy Korytnica powiat Węgrów

na działkach o numerach ewidencyjnych: -  459, 466, 482 i 524 obręb Kąty

1. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

  - Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej wewnętrznej  w miejscowości Kąty, odcinek pierwszy długości  427,50mb, km 0+000,00 – 0+427,50 i odcinek drugi długości 160,00mb, km 0+000,00 – 160,00

W/w droga jest częścią  układu komunikacyjnego miejscowości Kąty i stanowi połączenie części miejscowości Kąty z  drogą powiatową nr 4344W Kąty - Jaczew

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejącej drogi gminnej polegająca na wykonaniu  podbudowy z kruszywa jezdni o nawierzchni utwardzonej z betonu asfaltowego. Zakres robót drogowych nie wykracza poza działki istniejącego pasa drogowego. Przebudowywana droga przebiega po trasie istniejącej obecnie drogi gruntowej ulepszonej kruszywem łamanym.

Początek i koniec opracowania  km 0+000,00  i km 0+427,50 przyjęto na skrzyżowaniach z  drogą powiatową

Przedmiotowa droga przebiega    przez teren zabudowany wsi Kąty

  - Podstawa opracowania i materiały wyjściowe

Podstawą opracowania jest umowa  spisana w Urzędzie Gminy Korytnica.

Materiały wyjściowe do projektu stanowią:

- Uzgodnione parametry projektowanej drogi

- Mapa zasadnicza  skala 1:1000 z zasobów  Starostwa Powiatowego w Węgrowie

- Pomiary uzupełniające

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 roku sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

  - Istniejące zagospodarowanie terenu

Wzdłuż przebudowywanej drogi występuje  zabudowa indywidualna wsi Kąty . Droga  posiada zdeformowaną nawierzchnię z kruszywa naturalnego szerokości  3,00m.

Projektowane zagospodarowanie terenu.

W zakres opracowania wchodzą  następujące roboty drogowe polegające na:

-   wykonaniu koryta na wykonanie podbudowy  szerokości 3,30m

-    wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm- warstwa grubości

5-15cmcm

  - wykonaniu nawierzchni warstwy wiążącej bitumicznej z betonu asfaltowego grubości 3 cm

  - wykonaniu nawierzchni warstwy ścieralnej bitumicznej z betonu asfaltowego grubości 3 cm

  - wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego 0-31,5mm –warstwa grubości 6cm

  - oznakowaniu pionowemu

Odwodnienie drogi powierzchniowe poprzez obustronny daszkowy spadek nawierzchni i poboczy  .

Przedmiotowy projekt nie zmienia charakteru zagospodarowania przyległego terenu.

Na całej długości projektowanej drogi  przewidziano dwa przekroje normalne.

Przekrój normalny nr 1   przewiduje nawierzchnię bitumiczną dwuwarstwową (3+3cm)  szerokości 3,00 m na  podbudowie z kruszywa łamanego grubość warstwy 5cmi pobocza z kruszywa łamanego 0-31,5mm grubości 6cm i szerokości 2x0,50m.

Projektowana konstrukcja nawierzchni dla Przekroju Normalnego Nr 1:

- Warstwa  nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego gr. 3cm, 0/11 mm

- Warstwa ścieralna nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego gr. 3cm, 0/11 mm

- Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm warstwa grubości 5cm

- Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5mm, warstwa grubości 6 cm

Przekrój normalny nr 2   przewiduje nawierzchnię bitumiczną dwuwarstwową (3+3cm)  szerokości 3,00 m na  podbudowie z kruszywa łamanego grubość warstwy 15cm i pobocza z kruszywa łamanego 0-31,5mm grubości 6cm i szerokości 2x0,50m.

Projektowana konstrukcja nawierzchni dla Przekroju Normalnego Nr 1:

- Warstwa  nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego gr. 3cm, 0/11 mm

- Warstwa ścieralna nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego gr. 3cm, 0/11 mm

- Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm warstwa grubości 15cm

- Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5mm, warstwa grubości 6 cm

  - Zestawienia powierzchni poszczególnych części zagospodarowania pasa drogowego.

- Nawierzchnia bitumiczna jezdni warstwa ścieralna  1834,50m2

- Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm warstwa grubości 15cm- 1136,25 m2

- Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm warstwa grubości 5cm- 1072,50 m2

- Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5mm – 583,50 m2

  - Dane charakterystyczne w zakresie ochrony środowiska

Inwestycja nie należy do przedsięwzięć mogących pogorszyć stan środowiska naturalnego. Problem szkodliwości oddziaływania inwestycji na środowisko nie zwiększy się zarówno w zakresie emisji spalin i hałasu. Można założyć, że poprawa standardu nawierzchni jezdni zmniejszy szkodliwy wpływ drogi na otoczenie.

- DANE TECHINCZNE

  - Przeznaczenie obiektu

- W/w droga  jest częścią  układu komunikacyjnego miejscowości Kąty i stanowi połączenie części miejscowości z drogą powiatową nr 4344W Kąty - Jaczew. Droga usprawni dojazd do posesji. Odcinek  przebudowywanej drogi zapewnią komfortowy przejazd samochodów osobowych.

  - Podstawowe parametry techniczne

- Kategoria drogi – gminna wewnętrzna

- Klasa drogi – W

- Prędkość projektowana – 50 km/h

- Szerokość jezdni 3,00m

- Pobocza szer.  0,50x2

  - Ruch

Droga ta obsługuje ruch lokalny. Ze względu na brak prognozy ruchu przewiduje się ruch KR-1 ( lekki) a obciążenie na pojedynczą oś 80 KN/oś.

  - Trasa

Trasa na projektowanym odcinku całkowicie odpowiada przebiegowi istniejącemu.

  - Niweleta

Rzędne istniejącego przekroju podłużnego odtworzono na podstawie całkowitej niwelacji drogi w nawiązaniu do nawierzchni istniejącego skrzyżowania drogi powiatowej i niwelacji państwowej w układzie Kronsztad.

  - Przekroje normalne i konstrukcja nawierzchni

Jak w punkcie 1.3

  - Odwodnienie

Odwodnienie korpusu drogi zaprojektowano za pomocą spadków poprzecznych  i spadków podłużnych do poboczy.

2.8 Oznakowanie pionowe

Nie przewiduje się 2szt znaków pionowych wg. załączonego wykazu.

2.9 Urządzenia obce

Na projektowanej trasie  występuje sieć wodociągowa. Urządzenia te nie kolidują z projektowaną inwestycją.