OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego dla zadania p.n.:

Przebudowa drogi gminnej Kupce - Jugi gmina Korytnica, działki nr : 540, 9, 452, 453, 454 – obręb Kupce oraz działki nr : 14, 93 i 94 – obręb Jugi

1. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

  - Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej Kupce - Jugi  długości 1,1km. Początek opracowania  km 0+000  przyjęto na skrzyżowaniu projektowanej z krawędzią nawierzchni żwirowej drogi powiatowej nr 4345W Kupce – Rabiany drogi , natomiast koniec w km 1+100 /na początku zabudowy miejscowości Jugi/.

Przedmiotowa droga przebiega  przez tereny rolnicze tj. pola, łąki oraz tereny leśne miejscowości Jugi.

  - Podstawa opracowania i materiały wyjściowe

Podstawą opracowania jest umowa o dzieło spisana w Urzędzie Gminy Korytnica.

Materiały wyjściowe do projektu stanowią:

- Uzgodnione parametry projektowanej drogi

- Mapa zasadnicza  skala 1:1000 zatwierdzona przez Starostwo Powiatowe w Węgrowie

- Pomiary uzupełniające

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 roku sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

  - Istniejące zagospodarowanie terenu

Wzdłuż przebudowywanej  drogi występują tereny rolnicze i leśne . Droga posiada nawierzchnię żwirową szerokości zmiennej od 4,00 do 5,00m w dużym stopniu zdeformowaną posiadającą ubytki żwiru. Na odcinku leśnym w km 0+550 do 1+080 droga jest obkopana rowami przydrożnymi. W km 0+220 znajduje  się przepust drogowy 2x150cm. Stan przepustu dobry. W km 0+970 występuje przepust betonowy drogowy o średnicy 40cm. Przepust ten jest załamany i wymaga wymiany rur betonowych na rury z tworzywa PCV.

1.4 Projektowane zagospodarowanie terenu.

W zakres opracowania wchodzą  następujące roboty drogowe polegające na :

  - wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego naturalnego 0-31,5mm i grubości warstwy 5cm po zagęszczeniu

  - wykonaniu nawierzchni warstwy wiążącej bitumicznej z betonu asfaltowego grubości 3 cm

  - wykonaniu nawierzchni warstwy ścieralnej bitumicznej z betonu asfaltowego grubości 3 cm

  - oznakowaniu znakami pionowymi

  - uzupełnieniu poboczy pospółką

  - wymianie rur betonowych o średnicy 40cm w przepuście na rury z PCV

Odwodnienie drogi powierzchniowe poprzez obustronny daszkowy spadek nawierzchni i poboczy do przyległych rowów odwadniających.

Przedmiotowy projekt nie zmienia charakteru zagospodarowania przyległego terenu.

Na całej długości projektowanej drogi  przewidziano trzy przekroje normalne PN NR 1, PN NR 2 i PN NR 3.

Przekrój normalny PN NR 1 dla odcinka w km 0+000 do 0+350  przewiduje nawierzchnię bitumiczną dwuwarstwową  szerokości 5,00 m na podbudowie z kruszywa łamanego 0-31,5mm szerokości 5,30 na   istniejącej nawierzchni żwirowej  i pobocza żwirowe 2x0,50m.

Przekrój normalny PN NR 2 dla odcinka w km 0+350 do 0+550  przewiduje nawierzchnię bitumiczną dwuwarstwową  szerokości 4,50 m na podbudowie z kruszywa łamanego 0-31,5mm szerokości 4,80m na   istniejącej nawierzchni żwirowej  i pobocza żwirowe 2x0,50m.

Przekrój normalny PN NR 3 w km 0+550 do km 1+100  przewiduje nawierzchnię bitumiczną dwuwarstwową  szerokości 4,00 m na podbudowie z kruszywa łamanego 0-31,5mm szerokości 4,30 na   istniejącej nawierzchni żwirowej  i pobocza żwirowe 2x0,50m.

  - Zestawienia powierzchni poszczególnych części zagospodarowania pasa drogowego.

- Nawierzchnia bitumiczna jezdni 4976,50 m2

- Podbudowa z kruszywa łamanego  0-31,5mm 5306,50 m2

- Pobocza żwirowe 1115,00  m2

  - Dane charakterystyczne w zakresie ochrony środowiska

Inwestycja nie należy do przedsięwzięć mogących pogorszyć stan środowiska naturalnego. Problem szkodliwości oddziaływania inwestycji na środowisko nie zwiększy się zarówno w zakresie emisji spalin i hałasu. Można założyć, że poprawa standardu nawierzchni jezdni zmniejszy szkodliwy wpływ drogi na otoczenie.

- DANE TECHINCZNE

  - Przeznaczenie obiektu

Droga o znaczeniu lokalnym, która poprawi połączenia komunikacyjne  wsi Jugi z drogą powiatową nr 4345W Kupce – Rabiany a dalej do miejscowości gminnej Korytnica oraz usprawni dojazd do terenów rolniczych . Odcinek przebudowywanej drogi zapewni komfortowy przejazd samochodów osobowych i maszyn rolniczych.

  - Podstawowe parametry techniczne

- Kategoria drogi – gminna

- Klasa drogi – L

- Prędkość projektowana – 50 km/h

- Szerokość pasa ruchu zmienny od 2,00 do 2,50m

- Pobocza szer. 0,50m x 2

  - Ruch

Droga ta obsługuje ruch lokalny. Ze względu na brak prognozy ruchu przewiduje się ruch KR-1 ( lekki) a obciążenie na pojedynczą oś 80 KN/oś.

  - Trasa

Trasa na projektowanym odcinku całkowicie odpowiada przebiegowi istniejącemu.

  - Niweleta

Rzędne istniejącego przekroju podłużnego odtworzono na podstawie całkowitej niwelacji drogi w nawiązaniu do nawierzchni żwirowej drogi powiatowej na początkowym odcinku i niwelacji państwowej w układzie Kronsztad.

  - Przekroje normalny i konstrukcja nawierzchni

Wzdłuż przebudowywanego odcinka zaprojektowano  trzy przekroje normalne.

Przekrój  normalny Nr 1  obowiązuje w km 0+000 – 0+350

- Szerokość jezdni 5,00 m

- Szerokość poboczy 2 x 0,50 m

Projektowana konstrukcja nawierzchni dla Przekroju Normalnego Nr 1:

- Warstwa ścieralna nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego gr. 3cm, 0/12,8 mm

- Warstwa wiążąca nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego gr.3cm,

0/12,8mm

- Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm grubości warstwy 5cm

Przekrój  normalny Nr 2  obowiązuje w km 0+350 – 0+550

- Szerokość jezdni 4,50 m

- Szerokość poboczy 2 x 0,50 m

Projektowana konstrukcja nawierzchni dla Przekroju Normalnego Nr 2:

- Warstwa ścieralna nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego gr. 3cm, 0/12,8 mm

- Warstwa wiążąca nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego gr.3cm,

0/12,8mm

Przekrój  normalny Nr 3  obowiązuje w km  0+550 – 1+100

- Szerokość jezdni 4,00 m

- Szerokość poboczy 2 x 0,50 m

Projektowana konstrukcja nawierzchni dla Przekroju Normalnego Nr 3:

- Warstwa ścieralna nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego gr. 3cm, 0/12,8 mm

- Warstwa wiążąca nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego gr.3cm,

0/12,8mm

- Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm grubości warstwy 5cm

  - Odwodnienie

Odwodnienie korpusu drogi zaprojektowano za pomocą spadków poprzecznych  i spadków podłużnych do istniejących rowów.

2.8 Oznakowanie pionowe

Zaprojektowano 16  szt. pionowych znaków  drogowych , których wykaz przedstawiono w załączniku.

2.9 Urządzenia obce

Na  projektowanej trasie  na   występuje jedno przejście wodociągowe w początkowym kilometrze. Urządzenie to  nie koliduje z projektowaną  drogą.