OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego przebudowy drogi gminnej w miejscowości Maksymilianów na terenie gminy Korytnica powiat Węgrów

na działce o numerze ewidencyjnym 67- obręb Maksymilianów

1. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

  - Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Maksymilianów odcinek długości  174mb, km 1+780 – 1+954.  Początek opracowania  km 1+780  przyjęto na  końcu istniejącej nawierzchni bitumicznej, natomiast koniec w km 1+954,00 na granicy z gminą Jadów powiat Wołomin.

Przedmiotowa droga przebiega  przez teren zabudowany i rolnicze wsi Maksymilianów.

  - Podstawa opracowania i materiały wyjściowe

Podstawą opracowania jest umowa o dzieło spisana w Urzędzie Gminy Korytnica.

Materiały wyjściowe do projektu stanowią:

- Uzgodnione parametry projektowanej drogi

- Mapa zasadnicza  skala 1:1000 z zasobów  Starostwa Powiatowego w Węgrowie

- Pomiary uzupełniające

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 roku sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

  - Istniejące zagospodarowanie terenu

Wzdłuż przebudowywanej drogi występuje  zabudowa indywidualna i tereny rolnicze wsi Maksymilianów.  Droga na obu odcinkach posiada zdeformowaną nawierzchnię tłuczniową szerokości 4,50.

Projektowane zagospodarowanie terenu.

W zakres opracowania wchodzą  następujące roboty drogowe polegające

-    wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm- warstwa grubości

10cm

  - wykonaniu nawierzchni warstwy wiążącej bitumicznej z betonu asfaltowego grubości 3 cm

  - wykonaniu nawierzchni warstwy ścieralnej bitumicznej z betonu asfaltowego grubości 3 cm

  - wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego 0-31,5mm –warstwa grubości 10cm

Odwodnienie drogi powierzchniowe poprzez obustronny daszkowy spadek nawierzchni i poboczy.

Przedmiotowy projekt nie zmienia charakteru zagospodarowania przyległego terenu.

Na całej długości projektowanej drogi  przewidziano jeden przekrój normalny

Przekrój normalny nr 1   przewiduje nawierzchnię bitumiczną dwuwarstwową (3+3cm)  szerokości 4,50 m na podbudowie z kruszywa łamanego kamiennego warstwy grubości 10 cm i pobocza z kruszywa łamanego 0-31,5mm grubości 10cm i szerokości 2x1,00m.

Konstrukcja dla skrzyżowań analogicznie jak dla przekroju nr 1

  - Zestawienia powierzchni poszczególnych części zagospodarowania pasa drogowego.

- Nawierzchnia bitumiczna jezdni warstwa ścieralna  783,0m2

- Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm warstwa grubości 10cm 835,2m2

- Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5mm – 348,00 m2

  - Dane charakterystyczne w zakresie ochrony środowiska

Inwestycja nie należy do przedsięwzięć mogących pogorszyć stan środowiska naturalnego. Problem szkodliwości oddziaływania inwestycji na środowisko nie zwiększy się zarówno w zakresie emisji spalin i hałasu. Można założyć, że poprawa standardu nawierzchni jezdni zmniejszy szkodliwy wpływ drogi na otoczenie.

- DANE TECHINCZNE

  - Przeznaczenie obiektu

Droga o znaczeniu lokalnym, która poprawi połączenia komunikacyjne części wsi Maksymilianów z drogą gminą Katy – Kupce oraz z drogą powiatową Jadów – Kąty - Jaczew oraz usprawni dojazd do posesji i gruntów rolniczych. Odcinki  przebudowywanej drogi zapewnią komfortowy przejazd samochodów osobowych i maszyn rolniczych.

  - Podstawowe parametry techniczne

- Kategoria drogi – gminna

- Klasa drogi – L

- Prędkość projektowana – 50 km/h

- Szerokość pasa ruchu 2x2,25m

- Pobocza szer.  0,75 m x 2

  - Ruch

Droga ta obsługuje ruch lokalny. Ze względu na brak prognozy ruchu przewiduje się ruch KR-1 ( lekki) a obciążenie na pojedynczą oś 80 KN/oś.

  - Trasa

Trasa na projektowanym odcinku całkowicie odpowiada przebiegowi istniejącemu.

  - Niweleta

Rzędne istniejącego przekroju podłużnego odtworzono na podstawie całkowitej niwelacji drogi w nawiązaniu do istniejącej nawierzchni  drogi gminnej  i niwelacji państwowej w układzie Kronsztad.

  - Przekroje normalne i konstrukcja nawierzchni

Wzdłuż przebudowywanych odcinków zaprojektowano jeden przekrój normalny PN NR 1

Projektowana konstrukcja nawierzchni dla Przekroju Normalnego Nr 1:

Przekrój normalny Nr 1

- Szerokość jezdni 4,50 m

- Szerokość poboczy 2 x 0,75m

Projektowana konstrukcja nawierzchni dla Przekroju Normalnego Nr 1:

- Warstwa  nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego gr. 3cm, 0/11 mm

- Warstwa ścieralna nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego gr. 3cm, 0/11 mm

- Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm warstwa grubości 10cm

- Pobocza z kruszywa łamanego 0-31,5mm warstwa grubości 10cm

  - Odwodnienie

Odwodnienie korpusu drogi zaprojektowano za pomocą spadków poprzecznych  i spadków podłużnych do poboczy.

2.8 Oznakowanie pionowe

Nie przewiduje się 8 szt. znaków pionowych wg. załączonego wykazu.

2.9 Urządzenia obce

Na projektowanej trasie  występuje sieć wodociągowa i telefoniczna. Urządzenia te nie kolidują z projektowaną inwestycją.