OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego dla zadania p.n.:

Przebudowa drogi gminnej - ulica Szkolna w miejscowości Korytnica, działka nr 667 – obręb Korytnica

1. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

  - Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej ulicy Szkolnej w Korytnicy długości 480mb. Początek opracowania  km 0+000  przyjęto na skrzyżowaniu projektowanej z krawędzią pasa drogi powiatowej nr 4226W Liw – Korytnica, natomiast koniec w km 0+480 /na końcu zabudowy/.

Przedmiotowa droga przebiega  przez tereny zabudowane przylegle do ulicy.

  - Podstawa opracowania i materiały wyjściowe

Podstawą opracowania jest umowa o dzieło spisana w Urzędzie Gminy Korytnica.

Materiały wyjściowe do projektu stanowią:

- Uzgodnione parametry projektowanej drogi

- Mapa zasadnicza  skala 1:1000 zatwierdzona przez Starostwo Powiatowe w Węgrowie

- Pomiary uzupełniające

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 roku sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

  - Istniejące zagospodarowanie terenu

Wzdłuż przebudowywanej  drogi występują tereny zabudowane w tym Gimnazjum i blok mieszkalny . Droga posiada w km 0+000 do 0+175 nawierzchnię bitumiczną szerokości 5,50m a na dalszym odcinku nawierzchnię  tłuczniowo żwirową szerokości zmiennej od 3,50 do 5,00m w dużym stopniu zdeformowaną posiadającą ubytki kruszywa. Droga jest obkopana rowami przydrożnymi. W km 0+240 znajduje  się przepust melioracyjny o średnicy 100cm. Stan przepustu dobry.

1.4 Projektowane zagospodarowanie terenu.

W zakres opracowania wchodzą  następujące roboty drogowe polegające na :

  - wykonaniu w km 0+175 do 0+480 podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego naturalnego 0-31,5mm i grubości warstwy 15cm po zagęszczeniu

  - wykonaniu nawierzchni warstwy wiążącej bitumicznej z betonu asfaltowego grubości 3 cm km 0+175 do 0+480

  - wykonaniu nawierzchni warstwy ścieralnej bitumicznej z betonu asfaltowego grubości 4 cm na całym odcinku

  - oznakowaniu znakami pionowymi

  - uzupełnieniu poboczy z kruszywa łamanego kamiennego 0/31,5mm

Odwodnienie drogi powierzchniowe poprzez obustronny daszkowy spadek nawierzchni i poboczy do przyległych rowów odwadniających.

Przedmiotowy projekt nie zmienia charakteru zagospodarowania przyległego terenu.

Na całej długości projektowanej drogi  przewidziano trzy przekroje normalne PN NR 1, PN NR 2 i PN NR 3.

Przekrój normalny PN NR 1 dla odcinka w km 0+000 do 0+175  przewiduje nawierzchnię bitumiczną warstwę ścieralną  szerokości 5,50 m   i pobocze prawe z kruszywa łamanego 0/31,5mm szerokości 1,00m.

Przekrój normalny PN NR 2 dla odcinka w km 0+175 do 0+370  przewiduje nawierzchnię bitumiczną dwuwarstwową  szerokości 5,00 m na podbudowie z kruszywa łamanego 0-31,5mm szerokości 5,30m i grubości warstwy 15cm  i pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5mm 2x1,00m.

Przekrój normalny PN NR 3 w km 0+370 do km +480  przewiduje nawierzchnię bitumiczną dwuwarstwową  szerokości zmiennej od 3,50 do 5,00m na podbudowie z kruszywa łamanego 0-31,5mm szerokości zmiennej od 3,80 do 5,30  i pobocza z kruszywa łamanego  szerokości 2x0,50 do 1,0m.

  - Zestawienia powierzchni poszczególnych części zagospodarowania pasa drogowego.

- Nawierzchnia bitumiczna jezdni 2405,00 m2

- Podbudowa z kruszywa łamanego  0-31,5mm 1533,50 m2

- Pobocza żwirowe 730,00  m2

  - Dane charakterystyczne w zakresie ochrony środowiska

Inwestycja nie należy do przedsięwzięć mogących pogorszyć stan środowiska naturalnego. Problem szkodliwości oddziaływania inwestycji na środowisko nie zwiększy się zarówno w zakresie emisji spalin i hałasu. Można założyć, że poprawa standardu nawierzchni jezdni zmniejszy szkodliwy wpływ drogi na otoczenie.

- DANE TECHINCZNE

  - Przeznaczenie obiektu

Droga o znaczeniu lokalnym, która poprawi połączenia komunikacyjne  ulicy Szkolnej z drogą powiatową 4226W Liw – Korytnica, do szkoły gimnazjalnej . Odcinek przebudowywanej drogi zapewni komfortowy przejazd samochodów osobowych i maszyn rolniczych.

  - Podstawowe parametry techniczne

- Kategoria drogi – gminna

- Klasa drogi – L

- Prędkość projektowana – 50 km/h

- Szerokość pasa ruchu zmienny od 1,75 do 2,75m

- Pobocza szer. 0,50m do 1,00m

  - Ruch

Droga ta obsługuje ruch lokalny. Ze względu na brak prognozy ruchu przewiduje się ruch KR-1 ( lekki) a obciążenie na pojedynczą oś 80 KN/oś.

  - Trasa

Trasa na projektowanym odcinku całkowicie odpowiada przebiegowi istniejącemu.

  - Niweleta

Rzędne istniejącego przekroju podłużnego odtworzono na podstawie całkowitej niwelacji drogi w nawiązaniu do nawierzchni  drogi powiatowej na początkowym odcinku i niwelacji państwowej w układzie Kronsztad.

  - Przekroje normalny i konstrukcja nawierzchni

Wzdłuż przebudowywanego odcinka zaprojektowano  trzy przekroje normalne.

Przekrój  normalny Nr 1  obowiązuje w km 0+000 – 0+175

- Szerokość jezdni 5,50 m

- Szerokość pobocza 1,00 m

Projektowana konstrukcja nawierzchni dla Przekroju Normalnego Nr 1:

- Warstwa ścieralna nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego gr. 4cm, 0/11 mm

Przekrój  normalny Nr 2  obowiązuje w km 0+175 – 0+370

- Szerokość jezdni 5,00 m

- Szerokość poboczy 2 x 01,00 m

Projektowana konstrukcja nawierzchni dla Przekroju Normalnego Nr 2:

- Warstwa ścieralna nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego gr. 4cm, 0/11 mm

- Warstwa wiążąca nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego gr.3cm,

0/11mm

- Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm grubości warstwy 15cm

Przekrój  normalny Nr 3  obowiązuje w km  0+370 – 0+480

- Szerokość jezdni 3,50 do 5,00 m

- Szerokość poboczy  0,50 do 1,00 m

Projektowana konstrukcja nawierzchni dla Przekroju Normalnego Nr 3:

- Warstwa ścieralna nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego gr. 4cm, 0/11 mm

- Warstwa wiążąca nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego gr.3cm,

0/11mm

- Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm grubości warstwy 15cm

  - Odwodnienie

Odwodnienie korpusu drogi zaprojektowano za pomocą spadków poprzecznych  i spadków podłużnych do istniejących rowów.

2.8 Oznakowanie pionowe

Zaprojektowano 3  szt. pionowych znaków  drogowych , których wykaz przedstawiono w załączniku.

2.9 Urządzenia obce

Na  projektowanej trasie  na   występuje  wodociąg wiejski. Urządzenie to  nie koliduje z projektowaną  drogą.