OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego przebudowy drogi gminnej  Żelazów – Zalesie,   działki nr 161– obręb geodezyjny Żelazów oraz  161,179 i 74 – obręb geodezyjny Zalesie  na terenie gminy Korytnica

1. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

  - Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejącej drogi na długości 555,40m. Opracowanie obejmuje również przebudowę drogi bocznej dochodzącej do projektowanej na odcinku 110mb oraz łącznika długości 32,00m do drogi bitumicznej we wsi Zalesie przy kapliczce.

Początek projektowanej drogi km 0+000 stanowi granica pasa drogi powiatowej nr 4226W Liw – Korytnica /na końcu istniejącego zjazdu/ natomiast koniec km 0+555,40,00 na skrzyżowaniu z istniejącą drogą bitumiczną we wsi Zalesie. Usytuowanie drogi bocznej i łącznika przedstawia plan zagospodarowania terenu i załączniki konstrukcyjne. Nawierzchnia projektowanej drogi głównej oraz bocznej i łącznika będzie wykonana z dwóch warstw betonu asfaltowego na  podbudowie z kruszywa łamanego.

  - Podstawa opracowania i materiały wyjściowe

Materiały wyjściowe do projektu stanowią:

- Uzgodnione parametry projektowanej drogi

- Mapa zasadnicza skala 1:1000 z zasobów Starostwa Powiatowego w Węgrowie

- Pomiary uzupełniające

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 roku sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

  - Istniejące zagospodarowanie terenu

Wzdłuż przebudowywanego odcinka drogi występują tereny zabudowy indywidualnej wsi Żelazów i Zalesie oraz pastwiska i pola uprawne. Droga posiada nawierzchnię /podbudowę brukową/  w dużym stopniu zdeformowaną  z  licznymi ubytkami.

Projektowane zagospodarowanie terenu

W zakres opracowania wchodzą następujące roboty drogowe polegające na :

-     wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego

  - wykonaniu nawierzchni warstwy wiążącej bitumicznej z betonu asfaltowego grubości 3 cm

  - wykonaniu nawierzchni warstwy ścieralnej bitumicznej z betonu

asfaltowego grubości 3 cm

-     wykonaniu mijanki szerokości 2,50 w km 0+225,00

  - oznakowaniu znakami pionowymi

  - uzupełnieniu poboczy kruszywem łamanym

  - roboty ziemne – poszerzenie nasypu w obrębie przepustu

  - rozbiórkę istniejącego zbędnego przepustu kamiennego

Przedmiotowy projekt nie zmienia charakteru zagospodarowania przyległego terenu.

Na całej długości projektowanej drogi i drodze bocznej zaprojektowano  trzy przekroje normalne PN NR 1, PN NR 2 i PN NR 3 różniące się usytuowaniem rowów odwadniających . Przekroje normalne przewidują nawierzchnię bitumiczną dwuwarstwową szerokości 4,00 m na istniejącej podbudowie brukowej  szerokości 4,30 wzmocnionej warstwą kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie  i pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5mm szerokości 0,50m.

  - Zestawienia powierzchni poszczególnych części zagospodarowania pasa drogowego.

- Nawierzchnia bitumiczna jezdni 2853,60,50 m²

- Podbudowa warstwa grubości 8cm  z kruszywa łamanego  0/31,5mm 2837,50 m²

- Pobocza z kruszywa łamanego  697,40m²

- Pobocza z kruszywa łamanego  697,40m²

- Podbudowa grubości 20cm z kruszywa łamanego 0/31,5mm mijanki 56,25 m²

- Nawierzchnia bitumiczna mijanki 56,25 m²

  - Dane charakterystyczne w zakresie ochrony środowiska

Inwestycja nie należy do przedsięwzięć mogących pogorszyć stan środowiska naturalnego. Problem szkodliwości oddziaływania inwestycji na środowisko nie zwiększy się zarówno w zakresie emisji spalin i hałasu. Można założyć, że poprawa standardu nawierzchni jezdni zmniejszy szkodliwy wpływ drogi na otoczenie. Na projektowanym odcinku nie przewiduje się wycinki drzew.

- DANE TECHINCZNE

  - Przeznaczenie obiektu

Droga o znaczeniu lokalnym, która poprawi połączenia komunikacyjne  wsi zalesie z drogą powiatową nr 4226W Liw - Korytnica.  Usprawni również dojazd do terenów rolniczych przyległych do drogi. Odcinek przebudowywanej drogi zapewni komfortowy przejazd samochodów osobowych i maszyn rolniczych.

  - Podstawowe parametry techniczne

- Kategoria drogi – gminna

- Klasa drogi – L

- Prędkość projektowana – 50 km/h na łuku o promieniu R=20 ograniczenie do 30km/godz.

- Szerokość pasa ruchu 2,00m

- Pobocza szer. 0,50m x 2

  - Ruch

Droga ta obsługuje ruch lokalny. Ze względu na brak prognozy ruchu przewiduje się ruch KR-1 ( lekki) a obciążenie na pojedynczą oś 80 KN/oś.

  - Trasa

Projektowana droga nie wykracza poza obręb istniejącego pasa drogowego i ściśle mieści się na terenie działki objętej inwestycją.

  - Niweleta

Rzędne istniejącego przekroju podłużnego odtworzono na podstawie całkowitej niwelacji drogi w nawiązaniu do nawierzchni na drodze powiatowej i niwelacji państwowej w układzie Kronsztad.

  - Przekrój normalny i konstrukcja nawierzchni

Przekrój normalny Nr 1,2 i 3

- Szerokość jezdni 4,00 m

- Szerokość poboczy 2 x 0,50m

Projektowana konstrukcja nawierzchni dla Przekroju Normalnego Nr 1,2,3:

- Warstwa ścieralna nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego gr. 3cm, 0/8 mm

- Warstwa wiążąca nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego grubości 3 cm 0/12,8mm

- Podbudowa  grubość warstwy 8cm z kruszywa łamanego 0/31,5mm

Przekrój normalny mijanki

- Szerokość jezdni 2,50 m

- Najazd 15,00m, wyjazd 10,00m

Projektowana konstrukcja nawierzchni dla mijanki:

- Warstwa ścieralna nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego gr. 3cm, 0/8 mm

- Warstwa wiążąca nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego grubości 3 cm 0/12,8mm

- Podbudowa  grubość warstwy 20 cm z kruszywa łamanego 0/31,5mm

  - Odwodnienie

Odwodnienie korpusu drogi zaprojektowano za pomocą spadków poprzecznych i spadków podłużnych do projektowanych poboczy i istniejących rowów.

2.8 Oznakowanie pionowe

Oznakowanie pionowe polegać będzie na ustawieniu 28 szt.znaków, których wykaz przedstawiono na załączniku nr 1

2.9 Urządzenia obce

Na  projektowanej trassie występują przejścią wodociągowe  wiejskiego wodociągu  nie kolidujące z projektowaną inwestycją.