OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego przebudowy drogi gminnej – ulicy Zastrużnej w Korytnicy,   działka nr 299– obręb geodezyjny Korytnica

1. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

  - Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejącej drogi na długości 830,00m.

Początek projektowanej drogi km 0+000 stanowi granica pasa drogi powiatowej nr 4226W Liw – Korytnica /na końcu istniejącego zjazdu/ natomiast koniec km 0+830,00 przed skrzyżowaniem z istniejącą drogą gruntową. Nawierzchnia bitumiczna projektowanej drogi w km 0+000 do km 0+670 będzie wzmocniona  dodatkową warstwą bitumiczną ścieralną natomiast odcinek gruntowy w km 0+670 do 0+830 będzie wykonany z dwóch warstw betonu asfaltowego na  podbudowie z kruszywa łamanego.

  - Podstawa opracowania i materiały wyjściowe

Materiały wyjściowe do projektu stanowią:

- Uzgodnione parametry projektowanej drogi

- Mapa zasadnicza skala 1:1000 z zasobów Starostwa Powiatowego w Węgrowie

- Pomiary uzupełniające

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 roku sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

  - Istniejące zagospodarowanie terenu

Wzdłuż przebudowywanego odcinka drogi występują tereny zabudowy indywidualnej ulicy Zastrużnej oraz w końcu odcinka  pola uprawne. Istniejąca nawierzchnia bitumiczna w km 0+000 do 0+670 jest w dużym stopniu zdeformowana  z  licznymi ubytkami.

Projektowane zagospodarowanie terenu

W zakres opracowania wchodzą następujące roboty drogowe polegające na :

-     wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego – w km 0+670 do 0+830

  - wykonaniu nawierzchni warstwy wiążącej bitumicznej z betonu asfaltowego grubości 3 cm – km 0+670 do 0+830

  - wykonaniu nawierzchni warstwy ścieralnej bitumicznej z betonu

asfaltowego grubości 3 cm km 0+670 do km 0+830

-     wykonaniu nawierzchni bitumicznej warstwy ścieralnej na istniejącej nawierzchni

  - oznakowaniu znakami pionowymi

  - uzupełnieniu poboczy kruszywem łamanym

  - roboty ziemne – profilowanie istniejącego podłoża gruntowego

  - wykonaniu nawierzchni  z kruszywa łamanego na istniejących zjazdach

  - wymianie załamanych rur betonowych na istniejących wjazdach

  - wymianie uszkodzonych ścieków korytkowych

  - pogłębieniu istniejących rowów

  - regulacji zaworów wodociągowych i studzienek kanalizacji sanitarnej i telefonicznej

Przedmiotowy projekt nie zmienia charakteru zagospodarowania przyległego terenu.

Na całej długości projektowanej drogi  zaprojektowano  trzy przekroje normalne PN NR 1, PN NR 2 i PN NR 3 różniące się szerokością istniejącej nawierzchni bitumicznej  . Przekroje normalne przewidują nawierzchnię bitumiczną jednowarstwową szerokości :

Km 0+000 do 0+250 – szerokość jezdni 5,00m

Km 0+250 do km 0+520 – szerokość jezdni 4,00m

Km 0+520 do km 0+670 - szerokość jezdni 3,50m

Na odcinku gruntowym w km 0+670 do 0+830 zaprojektowano przekrój normalny PN NR 4

Przewidujący jezdnię bitumiczną dwuwarstwową szerokości 3,50m na podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanej mechaniczni  i pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5mm szerokości 0,50m.

  - Zestawienia powierzchni poszczególnych części zagospodarowania pasa drogowego.

- Nawierzchnia bitumiczna jezdni 3410 m²

- Podbudowa warstwa grubości 20cm  z kruszywa łamanego  0/31,5mm 608 m²

- Pobocza z kruszywa łamanego  1500m²

  - Dane charakterystyczne w zakresie ochrony środowiska

Inwestycja nie należy do przedsięwzięć mogących pogorszyć stan środowiska naturalnego. Problem szkodliwości oddziaływania inwestycji na środowisko nie zwiększy się zarówno w zakresie emisji spalin i hałasu. Można założyć, że poprawa standardu nawierzchni jezdni zmniejszy szkodliwy wpływ drogi na otoczenie. Na projektowanym odcinku nie przewiduje się wycinki drzew.

- DANE TECHINCZNE

  - Przeznaczenie obiektu

Droga o znaczeniu lokalnym, która poprawi połączenia komunikacyjne  ulicy Zastrużnej z drogą powiatową nr 4226W Liw - Korytnica.  Usprawni również dojazd do terenów rolniczych przyległych do drogi. Odcinek przebudowywanej drogi zapewni komfortowy przejazd samochodów osobowych i maszyn rolniczych.

  - Podstawowe parametry techniczne

- Kategoria drogi – gminna

- Klasa drogi – L

- Prędkość projektowana – 50 km/h

- Pobocza szer. 0,50m x 2

  - Ruch

Droga ta obsługuje ruch lokalny. Ze względu na brak prognozy ruchu przewiduje się ruch KR-1 ( lekki) a obciążenie na pojedynczą oś 80 KN/oś.

  - Trasa

Projektowana droga nie wykracza poza obręb istniejącego pasa drogowego i ściśle mieści się na terenie działki objętej inwestycją.

  - Niweleta

Rzędne istniejącego przekroju podłużnego odtworzono na podstawie całkowitej niwelacji drogi w nawiązaniu do nawierzchni na drodze powiatowej i niwelacji państwowej w układzie Kronsztad.

  - Przekrój normalny i konstrukcja nawierzchni

Przekrój normalny Nr 1,2 i 3

- Szerokość jezdni 4,00 m

- Szerokość poboczy 2 x 0,50m

Projektowana konstrukcja nawierzchni dla Przekroju Normalnego Nr 1,2,3:

- Warstwa ścieralna nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego gr. 4cm, 0/8 mm

Projektowana konstrukcja nawierzchni dla Przekroju Normalnego Nr 4:

- Warstwa ścieralna nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego gr. 3cm, 0/8 mm

- Warstwa wiążąca nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego grubości 3 cm 0/8mm

- Podbudowa  grubość warstwy 20cm z kruszywa łamanego 0/31,5mm

  - Odwodnienie

Odwodnienie korpusu drogi zaprojektowano za pomocą spadków poprzecznych i spadków podłużnych do projektowanych poboczy i istniejących rowów.

2.8 Oznakowanie pionowe

Oznakowanie pionowe polegać będzie na ustawieniu 2 szt. znaków, których wykaz przedstawiono na załączniku nr 1

2.9 Urządzenia obce

Na  projektowanej trasie występuje kanalizacja telefoniczna, sanitarna i wodociągowa  wraz ze studzienkami i zaworami. Urządzenia te w czasie realizacji inwestycji wymagają regulacji pionowej.