OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego przebudowy drogi gminnej   Leśniki – Wola Korytnicka   działka nr 111/2 – obręb geodezyjny Leśniki  na terenie gminy Korytnica

1. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

  - Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejącej drogi na długości 715m.

Początek projektowanej drogi km 0+000 stanowi granica pasa drogi powiatowej nr 4242W Wielądki – Leśnik/na końcu istniejącego zjazdu/ natomiast koniec km 0+715,00 granica administracyjna wsi Leśniki i Wola Korytnicka.  Nawierzchnia projektowanej drogi będzie wykonana z dwóch warstw betonu asfaltowego na istniejącej podbudowie tłuczniowej.

  - Podstawa opracowania i materiały wyjściowe

Materiały wyjściowe do projektu stanowią:

- Uzgodnione parametry projektowanej drogi

- Mapa zasadnicza skala 1:1000 z zasobów Starostwa Powiatowego w Węgrowie

- Pomiary uzupełniające

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 roku sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

  - Istniejące zagospodarowanie terenu

Wzdłuż przebudowywanego odcinka drogi występują pola uprawne wsi Leśniki. Droga posiada nawierzchnię /podbudowę tłuczniową/  w dużym stopniu zdeformowaną w trakcie wykonywania farmy wiatrowej z  licznymi ubytkami kruszywa.

Projektowane zagospodarowanie terenu

W zakres opracowania wchodzą następujące roboty drogowe polegające na :

  - wykonaniu nawierzchni warstwy wiążącej bitumicznej z betonu asfaltowego grubości 3 cm

  - wykonaniu nawierzchni warstwy ścieralnej bitumicznej z betonu

asfaltowego grubości 3 cm

  - oznakowaniu znakami pionowymi

  - uzupełnieniu poboczy kruszywem łamanym

Przedmiotowy projekt nie zmienia charakteru zagospodarowania przyległego terenu.

Na całej długości projektowanej drogi zaprojektowano jeden przekrój normalny PN NR 1. Przekrój normalny przewiduje nawierzchnię bitumiczną dwuwarstwową szerokości 4,50 m na istniejącej podbudowie tłuczniowej stabilizowanej mechanicznie  i pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5mm szerokości 0,50m.

  - Zestawienia powierzchni poszczególnych części zagospodarowania pasa drogowego.

- Nawierzchnia bitumiczna jezdni 3217,50 m²

- Pobocza z kruszywa łamanego  715 m²

  - Dane charakterystyczne w zakresie ochrony środowiska

Inwestycja nie należy do przedsięwzięć mogących pogorszyć stan środowiska naturalnego. Problem szkodliwości oddziaływania inwestycji na środowisko nie zwiększy się zarówno w zakresie emisji spalin i hałasu. Można założyć, że poprawa standardu nawierzchni jezdni zmniejszy szkodliwy wpływ drogi na otoczenie. Na projektowanym odcinku nie przewiduje się wycinki drzew.

- DANE TECHINCZNE

  - Przeznaczenie obiektu

Droga o znaczeniu lokalnym, która poprawi połączenia komunikacyjne  wsi Leśniki z drogą powiatową nr 4239W Trawy – Rabiany - Korytnica.  Usprawni również dojazd do terenów rolniczych przyległych do drogi. Odcinek przebudowywanej drogi zapewni komfortowy przejazd samochodów osobowych i maszyn rolniczych.

  - Podstawowe parametry techniczne

- Kategoria drogi – gminna

- Klasa drogi – L

- Prędkość projektowana – 50 km/h

- Szerokość pasa ruchu 2,25m

- Pobocza szer. 0,50m x 2

  - Ruch

Droga ta obsługuje ruch lokalny. Ze względu na brak prognozy ruchu przewiduje się ruch KR-1 ( lekki) a obciążenie na pojedynczą oś 80 KN/oś.

  - Trasa

Projektowana droga nie wykracza poza obręb istniejącego pasa drogowego i ściśle mieści się na terenie działki objętej inwestycją.

  - Niweleta

Rzędne istniejącego przekroju podłużnego odtworzono na podstawie całkowitej niwelacji drogi w nawiązaniu do nawierzchni na drodze powiatowej i niwelacji państwowej w układzie Kronsztad.

  - Przekrój normalny i konstrukcja nawierzchni

Wzdłuż przebudowywanego odcinka zaprojektowano  jeden przekrój normalny.

Przekrój normalny Nr 1

- Szerokość jezdni 4,50 m

- Szerokość poboczy 2 x 0,50m

Projektowana konstrukcja nawierzchni dla Przekroju Normalnego Nr 1:

- Warstwa ścieralna nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego gr. 3cm, 0/8 mm

- Warstwa wiążąca nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego grubości 3 cm 0/12,8mm

- Istniejąca podbudowa  z tłucznia grubości warstwy 12-16cm

  - Odwodnienie

Odwodnienie korpusu drogi zaprojektowano za pomocą spadków poprzecznych i spadków podłużnych do projektowanych poboczy i istniejących rowów.

2.8 Oznakowanie pionowe

Oznakowanie pionowe polegać będzie na ustawieniu 8szt.znaków, których wykaz przedstawiono na załączniku nr 1

2.9 Urządzenia obce

Na  początku projektowanej trasy występuje przejście wodociągowe  wiejskiego wodociągu  nie kolidujące z projektowaną inwestycją.