OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego przebudowy drogi gminnej   Leśniki – Wola Korytnicka   działki nr 562/1, 556/1 i 563/1 – obręb geodezyjny Wola Korytnicka  na terenie gminy Korytnica

1. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

  - Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejącej drogi gminnej na długości 775m i drogi bocznej długości 150mb.

Początek projektowanej drogi km 0+715 stanowi granica wsi Leśniki i Wola Korytnicka  natomiast koniec km 1+490 granica pasa drogowego drogi powiatowej nr 4239W Trawy – W Korytnica. Nawierzchnia projektowanej drogi będzie wykonana z dwóch warstw betonu asfaltowego na istniejącej podbudowie tłuczniowej a drogi bocznej na podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5mm i dwóch warstw betonu asfaltowego.

  - Podstawa opracowania i materiały wyjściowe

Materiały wyjściowe do projektu stanowią:

- Uzgodnione parametry projektowanej drogi

- Mapa zasadnicza skala 1:1000 z zasobów Starostwa Powiatowego w Węgrowie

- Pomiary uzupełniające

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 roku sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

  - Istniejące zagospodarowanie terenu

Wzdłuż przebudowywanego odcinka drogi występują pola uprawne wsi Wola Koretnicka. Droga posiada nawierzchnię /podbudowę tłuczniową/  w dużym stopniu zdeformowaną w trakcie wykonywania farmy wiatrowej z  licznymi ubytkami kruszywa. Odcinek drogi bocznej posiada nawierzchnię żwirową

Projektowane zagospodarowanie terenu

W zakres opracowania wchodzą następujące roboty drogowe polegające na :

  - wykonaniu nawierzchni warstwy wiążącej bitumicznej z betonu asfaltowego grubości 3 cm

  - wykonaniu nawierzchni warstwy ścieralnej bitumicznej z betonu

asfaltowego grubości 3 cm

  - oznakowaniu znakami pionowymi

  - uzupełnieniu poboczy kruszywem łamanym

  - wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm na odcinku drogi bocznej

  - wykonaniu zjazdu na drogę boczną

Przedmiotowy projekt nie zmienia charakteru zagospodarowania przyległego terenu.

Na całej długości projektowanej drogi zaprojektowano jeden przekrój normalny PN NR 1. Przekrój normalny przewiduje nawierzchnię bitumiczną dwuwarstwową szerokości 4,50 m na istniejącej podbudowie tłuczniowej stabilizowanej mechanicznie  i pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5mm szerokości 0,50m, oraz przekrój normalny PN NR 2 dla drogi bocznej.

  - Zestawienia powierzchni poszczególnych części zagospodarowania pasa drogowego.

- Nawierzchnia bitumiczna jezdni 3487,50+ 450,00+ 21,00= 3958,50 m²

- Pobocza z kruszywa łamanego  775 m²

  - Dane charakterystyczne w zakresie ochrony środowiska

Inwestycja nie należy do przedsięwzięć mogących pogorszyć stan środowiska naturalnego. Problem szkodliwości oddziaływania inwestycji na środowisko nie zwiększy się zarówno w zakresie emisji spalin i hałasu. Można założyć, że poprawa standardu nawierzchni jezdni zmniejszy szkodliwy wpływ drogi na otoczenie. Na projektowanym odcinku nie przewiduje się wycinki drzew.

- DANE TECHINCZNE

  - Przeznaczenie obiektu

Droga o znaczeniu lokalnym, która poprawi połączenia komunikacyjne  wsi Leśniki z drogą powiatową nr 4239W Trawy – Rabiany - Korytnica.  Usprawni również dojazd do terenów rolniczych przyległych do drogi. Odcinek przebudowywanej drogi zapewni komfortowy przejazd samochodów osobowych i maszyn rolniczych.

  - Podstawowe parametry techniczne

- Kategoria drogi – gminna

- Klasa drogi – L

- Prędkość projektowana – 50 km/h

- Szerokość pasa ruchu 2,25m

- Pobocza szer. 0,50m x 2

  - Ruch

Droga ta obsługuje ruch lokalny. Ze względu na brak prognozy ruchu przewiduje się ruch KR-1 ( lekki) a obciążenie na pojedynczą oś 80 KN/oś.

  - Trasa

Projektowana droga nie wykracza poza obręb istniejącego pasa drogowego i ściśle mieści się na terenie działki objętej inwestycją.

  - Niweleta

Rzędne istniejącego przekroju podłużnego odtworzono na podstawie całkowitej niwelacji drogi w nawiązaniu do nawierzchni na drodze powiatowej i niwelacji państwowej w układzie Kronsztad.

  - Przekrój normalny i konstrukcja nawierzchni

Wzdłuż przebudowywanego odcinka zaprojektowano  jeden przekrój normalny.

Przekrój normalny Nr 1

- Szerokość jezdni 4,50 m

- Szerokość poboczy 2 x 0,50m

Projektowana konstrukcja nawierzchni dla Przekroju Normalnego Nr 1:

- Warstwa ścieralna nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego gr. 3cm, 0/8 mm

- Warstwa wiążąca nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego grubości 3 cm 0/12,8mm

- Istniejąca podbudowa  z tłucznia grubości warstwy 12-16cm

  - Odwodnienie

Odwodnienie korpusu drogi zaprojektowano za pomocą spadków poprzecznych i spadków podłużnych do projektowanych poboczy i istniejących rowów.

2.8 Oznakowanie pionowe

Oznakowanie pionowe według załączonego wykazu znaków pionowych

2.9 Urządzenia obce

Na  końcu projektowanej trasy występuje przejście wodociągowe  wiejskiego wodociągu  nie kolidujące z projektowaną inwestycją.