INWESTOR: 						                	EGZ. NR …..

GMINA KORYTNICA

MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA ROBÓT

BRANŻA DROGOWA

PRZEBOWA DROGI GMINNEJ WOLA KORYTNICKA – LIPNIKI  DŁUGOŚCI 1,6KM

KM 0+000 – 1+600

NA DZIAŁKACH O NR EWID. 512 I 339 - OBRĘB WOLA KORYTNICKA ORAZ 35 –OBREB LIPNIKI

Zawartość opracowania:

- PLAN ORIENTACYJNY W SKAL 1:25 000

- PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU W SKALI 1:1000

- DECYZJA WÓJTA GMINY O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

- UZGODNIENIE SKRZYŻOWANIA  Z ZARZĄDEM DRÓG POWIATOWYCH

- OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- PRZEKRÓJ  NORMALNY   SKALA 1:50

- OPIS TECHNICZNY

- ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO M.O.I.I.B

- UPRAWNIENIA

| Wyszczególnienie | Imię i nazwisko | Nr uprawnień budowlanych | Podpis | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opracowanie | Jacek Księżopolski | WZDP 285/73 |  | LIPIEC 2014 |

OPIS

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU NA

PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ WOLA KORYTNICKA -LIPNIKI  DŁUGOŚCI 1,6KM

KM 0+000 – 1+600

NA DZIAŁKACH O NR EWID. 512 I 339  –  obręb Wola korytnicka i 35- obręb Lipniki

Dane ogólne:

Inwestor i adres: GMINA KORYTNICA, 07-120 KORYTNICA

ul. MAŁKOWSKIEGO 20

Adres inwestycji: droga gminna Wola Korytnicka - Lipniki

Podstawa opracowania:

Mapa zasadnicza w skali 1:1000 wydana przez Starostwo Powiatowe w Węgrowie.

Dane o działkach:

Teren działek o numerach :339 i 35 stanowi pas drogowy drogi gminnej

Działka 512 stanowi własność Powiatu Węgrowskiego.

Droga na wymienionym odcinku posiada nawierzchnię żwirową grubości 10-12cm. Nawierzchnia jest bardzo zdeformowana i posiada liczne ubytki. Przejazd po tej drodze zwłaszcza w okresie wczesnej wiosny i jesieni jest uciążliwy.

Dane o robotach objętych zgłoszeniem:

Zgłoszenie robót obejmuje wykonanie przebudowy drogi gminnej na odcinku długości 1,6km w dwóch etapach polegającej na:

I - etap

- wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm grubości warstwy 10cm i szerokości 5,30m

- odtworzeniu istniejących poboczy żwirowych

- oznakowaniu skrzyżowania z  drogą  powiatową

II - etap

- wykonaniu nawierzchni bitumicznej z BA warstwy wiążącej grubości 3cm i szerokości 5,00m ze skropieniem podbudowy emulsją asfaltową

- wykonaniu nawierzchni bitumicznej z BA warstwy ścieralnej grubości 3cm i szerokości 5,00m ze skropieniem podbudowy emulsją asfaltową

Opis techniczny

do robót objętych zgłoszeniem związanych z przebudową drogi gminnej Wola Korytnicka - Lipniki

- Podstawa opracowania projektu :

Projekt opracowana w oparciu o:

  - Istniejące parametry drogi

  - Wytyczne projektowania dróg III, IV, V klasy technicznej WDP z 1995 roku wydane przez GDDP w Warszawie.

  - Podkład sytuacyjny w skali 1:1000

  - Pomiary uzupełniające.

  - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dnia 02.03.1999 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Opis stanu istniejącego:

Istniejąca droga gminna   posiada nawierzchnię żwirową szerokości 5,00m  w stanie technicznym bardzo  złym. W przedmiotowej nawierzchni występują  liczne ubytki zagrażające bezpieczeństwu dla ruchu kołowego. Po drodze odbywa się ruch samochodów ciężarowych i osobowych jak również sprzętu rolniczego.

Ze względu na brak chodników po jezdni odbywa się również ruch pieszy i rowerowy.

- Przyjęte parametry techniczne przebudowywanej jezdni:

  - Prędkość projektowana 50 km/h.

  - Szerokość nawierzchni  5,00 m.

  - Szerokość poboczy 2x1,0 m.

  - Spadek poprzeczny nawierzchni 2%, poboczy 6%.

  - Odwodnienia powierzchniowe do istniejących poboczy

- Projektowane drogi w planie sytuacyjnym:

Początek przebudowywanej drogi zlokalizowano w km 0+000-   na skrzyżowaniu z nawierzchnią drogi powiatowej nr 4239W Trawy – Rabiany – Korytnica..Koniec :  w km 1+600 –  w miejscowości Lipniki

Niweleta drogi:

Niweletę na całym odcinku drogi dowiązano do istniejącej nawierzchni bitumicznej w drodze powiatowej nr 4239W.

- Odwodnienie drogi:

Na całym przebudowywanym odcinku odwodnienie pozostaje bez zmian to jest do istniejących poboczy.

- Przekrój normalny

Przewidziano jeden przekrój normalny.

Kategoria ruchu KR 1

  - Projektowana podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm szerokości 5,30 i grubości warstwy 10cm

  - Projektowana nawierzchnia bitumiczna warstwa wiążąca grubości 3cm z BA ze skropieniem podbudowy emulsją asfaltową

  - Projektowana nawierzchnia bitumiczna warstwa ścieralna grubości 3cm z BA ze skropieniem podbudowy emulsją asfaltową

  - Pobocza żwirowe szerokość poboczy 2x1,0cm

  - Oznakowanie pionowe skrzyżowania z droga powiatową

W wszystkie szczegóły przedstawiono na przekroju normalnym.

- Uzbrojenia obce:

Na projektowanych odcinkach dróg występuje wodociąg wiejski nie kolidujący z planowaną inwestycją.

- Organizacja ruchu:

Stała organizacja ruchu przewiduje oznakowanie skrzyżowania z droga powiatową.

- Bezpieczeństwo i higiena pracy w budownictwie:

Przy realizacji obiektu należy spełnić wymagania wynikające z n/w rozporządzeń:

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy podczas pracy maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. Dz. U. z 2001 roku Nr 118, poz. 1263.

- Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych.