OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego przebudowy drogi gminnej w miejscowości Wypychy na terenie gminy Korytnica powiat Węgrów

na działkach o numerach ewidencyjnych: - 40 i 63 obręb Wypychy

1. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

  - Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wypychy, odcinek długości  685mb, km 0+000 – 0+685

W/w droga jest częścią  układu komunikacyjnego miejscowości Wypychy i stanowi połączenie części miejscowości z drogą gminną Żelazów – Czaple, drogą powiatową nr 4226W Liw – Korytnica i drogą wojewódzką nr 637 Warszawa – Węgrów.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejącej drogi gminnej polegająca na wykonaniu na istniejącej podbudowie km 0+000 do 0+490 z kruszywa łamanego oraz projektowanej podbudowie z kruszywa łamanego km 0+490 do 0+685 jezdni o nawierzchni utwardzonej z betonu asfaltowego. Zakres robót drogowych nie wykracza poza działki istniejącego pasa drogowego. Przebudowywana droga przebiega po trasie istniejącej obecnie drogi gruntowej ulepszonej kruszywem łamanym.

Początek opracowania  km 0+000  przyjęto na  krawędzi jezdni drogi gminnej Żelazów - Czaple, natomiast koniec w km 0+685,00 na końcu terenu zabudowanego przed zakrętem.

Przedmiotowa droga przebiega  po prawej stronie przez teren zabudowany wsi Wypychy a po lewej stronie pola orne i łąki .

  - Podstawa opracowania i materiały wyjściowe

Podstawą opracowania jest umowa o dzieło spisana w Urzędzie Gminy Korytnica.

Materiały wyjściowe do projektu stanowią:

- Uzgodnione parametry projektowanej drogi

- Mapa zasadnicza  skala 1:1000 z zasobów  Starostwa Powiatowego w Węgrowie

- Pomiary uzupełniające

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 roku sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

  - Istniejące zagospodarowanie terenu

Wzdłuż przebudowywanej drogi występuje  zabudowa indywidualna wsi Wypychy i grunty rolnicze. Droga  posiada zdeformowaną nawierzchnię z kruszywa łamanego szerokości zmiennej od 3,50 do 4,50m.

Projektowane zagospodarowanie terenu.

W zakres opracowania wchodzą  następujące roboty drogowe polegające na:

-   wykonaniu koryta na wykonanie podbudowy  szerokości 4,80m km 0+490 do

0+685

-    wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm- warstwa grubości

10cm km j. w.

  - wykonaniu nawierzchni warstwy wiążącej bitumicznej z betonu asfaltowego grubości 3 cm

  - wykonaniu nawierzchni warstwy ścieralnej bitumicznej z betonu asfaltowego grubości 3 cm

  - wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego 0-31,5mm –warstwa grubości 10cm

  - oznakowaniu pionowemu

Odwodnienie drogi powierzchniowe poprzez obustronny daszkowy spadek nawierzchni i poboczy  .

Przedmiotowy projekt nie zmienia charakteru zagospodarowania przyległego terenu.

Na całej długości projektowanej drogi  przewidziano dwa przekroje normalne

Przekrój normalny nr 1   przewiduje nawierzchnię bitumiczną dwuwarstwową (3+3cm)  szerokości 4,50 m na istniejącej podbudowie z kruszywa łamanego i pobocza z kruszywa łamanego 0-31,5mm grubości 10cm i szerokości 2x1,00m.

Przekrój normalny nr 2   przewiduje nawierzchnię bitumiczną dwuwarstwową (3+3cm)  szerokości 3,50 m na podbudowie z kruszywa łamanego kamiennego warstwy grubości 10 cm i pobocza z kruszywa łamanego 0-31,5mm grubości 10cm i szerokości 2x0,50m.

Konstrukcja dla skrzyżowań analogicznie jak dla przekroju nr 1

  - Zestawienia powierzchni poszczególnych części zagospodarowania pasa drogowego.

- Nawierzchnia bitumiczna jezdni warstwa ścieralna  2892m2

- Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm warstwa grubości 10cm 720 m2

- Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5mm – 1180,00 m2

  - Dane charakterystyczne w zakresie ochrony środowiska

Inwestycja nie należy do przedsięwzięć mogących pogorszyć stan środowiska naturalnego. Problem szkodliwości oddziaływania inwestycji na środowisko nie zwiększy się zarówno w zakresie emisji spalin i hałasu. Można założyć, że poprawa standardu nawierzchni jezdni zmniejszy szkodliwy wpływ drogi na otoczenie.

- DANE TECHINCZNE

  - Przeznaczenie obiektu

- W/w droga  jest częścią  układu komunikacyjnego miejscowości Wypychy i stanowi połączenie części miejscowości z drogą gminną Żelazów – Czaple, drogą powiatową nr 4226W Liw – Korytnica i drogą wojewódzką nr 637 Warszawa – Węgrów. Droga usprawni dojazd do posesji. Odcinki  przebudowywanej drogi zapewnią komfortowy przejazd samochodów osobowych i maszyn rolniczych.

  - Podstawowe parametry techniczne

- Kategoria drogi – gminna

- Klasa drogi – L

- Prędkość projektowana – 50 km/h

- Szerokość pasa ruchu 2x2,50m

- Pobocza szer.  1,00m x 2  i 0,50x2

  - Ruch

Droga ta obsługuje ruch lokalny. Ze względu na brak prognozy ruchu przewiduje się ruch KR-1 ( lekki) a obciążenie na pojedynczą oś 80 KN/oś.

  - Trasa

Trasa na projektowanym odcinku całkowicie odpowiada przebiegowi istniejącemu.

  - Niweleta

Rzędne istniejącego przekroju podłużnego odtworzono na podstawie całkowitej niwelacji drogi w nawiązaniu do nawierzchni istniejącego skrzyżowania drogi gminnej i niwelacji państwowej w układzie Kronsztad.

  - Przekroje normalne i konstrukcja nawierzchni

Wzdłuż przebudowywanych odcinków zaprojektowano dwa przekroje normalne PN NR 1i PN NR 2-

Projektowana konstrukcja nawierzchni dla Przekroju Normalnego Nr 1:

Przekrój normalny Nr 1, km 0+000 do 0+490

- Szerokość jezdni 4,50 m

- Szerokość poboczy 2 x 1,00m

Projektowana konstrukcja nawierzchni dla Przekroju Normalnego Nr 1:

- Warstwa  nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego gr. 3cm, 0/11 mm

- Warstwa ścieralna nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego gr. 3cm, 0/11 mm

- Istniejąca podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm warstwa grubości 15cm

- Pobocza z kruszywa łamanego 0-31,5mm warstwa grubości 10cm

Projektowana konstrukcja nawierzchni dla Przekroju Normalnego Nr 2:

Przekrój normalny Nr 2, km 0+490 do 0+685

- Szerokość jezdni 3,50 m

- Szerokość poboczy 2 x 0,50m

Projektowana konstrukcja nawierzchni dla Przekroju Normalnego Nr 2:

- Warstwa  nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego gr. 3cm, 0/11 mm

- Warstwa ścieralna nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego gr. 3cm, 0/11 mm

- Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm warstwa grubości 10cm

- Pobocza z kruszywa łamanego 0-31,5mm warstwa grubości 10cm

  - Odwodnienie

Odwodnienie korpusu drogi zaprojektowano za pomocą spadków poprzecznych  i spadków podłużnych do poboczy.

2.8 Oznakowanie pionowe

Nie przewiduje się 8szt znaków pionowych wg. załączonego wykazu.

2.9 Urządzenia obce

Na projektowanej trasie  występuje sieć wodociągowa. Urządzenia te nie kolidują z projektowaną inwestycją.