Przedmiar robót

Remont drogi powiatowej nr 2247 W Kałuszyn-Roguszyn w m. Roguszyn

| Lp. | Numer SST | Opis robót | Jedn. | Ilość jednostek |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 1. Roboty przygotowawcze |
| 1. d.1 | D.01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drogi w terenie równinnym Przebudowa kolei, dróg, wałów, i zapór, Pogłębienie rowów melioracyjnych | km | 0,510 |  |  |
| 2. Roboty ziemne |
| 2. d.2 | D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 w gr. kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 6 km( ściek, zjazdy, zatoka) | m 3. | 312,300 |  |  |
| 3. d.2 | D-02.01.01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,25 m3 na odkład w gr.kat.III | m 3 | 62,000 |  |  |
| 4. d.3 | D-08.05.01 | Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce piaskowej ( ściek zgodny z KPED 01.31) | m | 15,000 |  |  |
| 5. d.3 | D-08.05.01 | Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych 50x28x10 cm 26-75 pojazdów na godzinę | m | 510,00 |  |  |
| 7. d.4 | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe wtopione przejazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę | m | 56,000 |  |  |
| 8. d.4 | D-04.04.02 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni- obok czynnego pasa jezdni(26-75 poj) | m2 | 114,000 |  |  |
| 9. d.4 | D-04.04.02 | Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej- grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 26-75 pojazdów na godzinę | m2 | 114,000 |  |  |
| 10. d.4 | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego –warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm 26-75 pojazdów na godzinę | m2 | 114,000 |  |  |
| 11. d.4 | D.08.02.2 | Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – obok czynnego pasa jezdni ( 26-75 poj.) | m2 | 114,000 |  |  |
| 5. Chodniki i zjazdy |
| 12. d.5 | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe przejazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej – obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj.) | m | 87,000 |  |  |
| 13. d.5 | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej- obok czynnego pasa jezdni( 26-75 poj.) | m | 423,000 |  |  |
| 14. d.5 | D-08.01.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm ma podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową- obok czynnego pasa jezdni( 26-75 poj.) | m | 439,000 |  |  |
| 15. d.5 | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej- obok czynnego pasa jezdni( 26-75 poj.) | m | 156,000 |  |  |
| 16. d.5 | D-08.01.01 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem 26-75 pojazdów na godzinę | m 3 | 10,998 |  |  |
| 17. d.5 | D-04.04.02 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni- obok czynnego pasa jezdni(26-75 poj) | m2 | 263,300 |  |  |
| 18. d.5 | D-04.04.02 | Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach- grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 26-75 pojazdów na godzinę | m2 | 263,300 |  |  |
| 19. d.5 | D.08.02.2 | Nawierzchnie zjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem obok czynnego pasa jezdni ( 26-75 poj.) | m2 | 348,000 |  |  |
| 20. d.5 | D-04.04.02 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni- obok czynnego pasa jezdni(26-75 poj) | m2 | 682,000 |  |  |
| 21. d.5 | D-04.04.02 | Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach- grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 26-75 pojazdów na godzinę | m2 | 682,000 |  |  |
| 22. d.5 | D.08.02.2 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej ( 26-75 pojazdów na godzinę) | m2 | 682,000 |  |  |
| 6. Wiata przystankowa |
| 23. d.6 |  | Ustawienie wiaty przystankowej | Szt. | 1 |  |  |
| 7. Roboty rozbiórkowe, odwodnienie , przebudowa słupów nN- koszt niekwalifikowany |
| 24. d.7 | D.01.03.02 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 5 cm mechanicznie | m 2 | 12,000 |  |  |
| 25. d.7 | D.01.03.02 | Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego gr.15 cm mechanicznie | m 2 | 12,000 |  |  |
| 26. d.7 | D.01.03.02 | Rozebranie przepustów rurowych- rury betonowe o śr. 50 cm 26-75 pojazdów na godzinę) | m | 10,000 |  |  |
| 27. d.7 | D.01.03.02 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzobetonowych na odległośc 1 km | m 3 | 4,000 |  |  |
| 28. d.7 | D.01.03.02 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km na zwałkę dostępna Wykonawcy Krotność= 15 | m 3 | 4,000 |  |  |
| 29. d.7 | D.01.03.01 | Wykonanie części przelotowej przepustu z rur żelbetowych o śr. 80 cm na ławie | m | 15,000 |  |  |
| 30. d.7 | D.01.03.01 | Wykonanie ścianek czołowych przepustu z betonu dla przepustu o śr. 80 cm wraz z wykonaniem deskowania , zbrojenia i izolacji lepikiem | Ścianki | 2 |  |  |
| 31. d.7 | D.04.04.02 | Podbudowa z kruszywa naturalnego- grubości po zagęszczeniu 20 cm- roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2,5 m (26-75 pojazdów na godzinę) | m 2 | 10,600 |  |  |
| 32. d.7 | D.05.03.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni na przepuście z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej: grubość po zagęszczeniu 5 cm | m 2 | 12,000 |  |  |
| 33. d.7 |  | Demontaż i montaż słupów nN- kalkulacja własna | Szt. | 3,000 |  |  |

KOSZTORYS ofertowy

Remont drogi powiatowej nr 2247 W Kałuszyn-Roguszyn w m. Roguszyn

| Lp. | Numer SST | Opis robót | Jedn. | Ilość jednostek | Cena jednost. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Roboty przygotowawcze |
| 1. d.1 | D.01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drogi w terenie równinnym Przebudowa kolei, dróg, wałów, i zapór, Pogłębienie rowów melioracyjnych | km | 0,510 |  |  |
| Razem pozycja 1. |  |
| 2. Roboty ziemne |
| 2. d.2 | D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 w gr. kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 6 km | m 3. | 312,300 |  |  |
| 3. d.2 | D-02.01.01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,25 m3 na odkład w gr.kat.III | m 3 | 62,000 |  |  |
| Razem pozycja 2. |  |
| 3. Odwodnienie |
| 4. d.3 | D-08.05.01 | Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce piaskowej ( ściek zgodny z KPED 01.31) | m | 15,000 |  |  |
| 5. d.3 | D-08.05.01 | Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych 50x28x10 cm 26-75 pojazdów na godzinę | m | 510,00 |  |  |
| Razem pozycja 3. |  |
| 4. Zatoka autobusowa |
| 6. d.4 | D-08.01.01 | Ława pod krawężniki przejazdowe betonowa z oporem 26-75 pojazdów na godzinę | m 3 | 7,980 |  |  |
| 7. d.4 | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe wtopione przejazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę | m | 56,000 |  |  |
| 8. d.4 | D-04.04.02 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni- obok czynnego pasa jezdni(26-75 poj) | m2 | 114,000 |  |  |
| 9. d.4 | D-04.04.02 | Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej- grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 26-75 pojazdów na godzinę | m2 | 114,000 |  |  |
| 10. d.4 | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego –warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm 26-75 pojazdów na godzinę | m2 | 114,000 |  |  |
| 11. d.4 | D.08.02.2 | Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – obok czynnego pasa jezdni ( 26-75 poj.) | m2 | 114,000 |  |  |
| Razem pozycja 4. |  |
| 5. Chodniki i zjazdy |
| 12. d.5 | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej – obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj.) | m | 87,000 |  |  |
| 13. d.5 | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej- obok czynnego pasa jezdni( 26-75 poj.) | m | 423,000 |  |  |
| 14. d.5 | D-08.01.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm ma podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową- obok czynnego pasa jezdni( 26-75 poj.) | m | 439,000 |  |  |
| 15. d.5 | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ław n podsypce cementowo-piaskowej- obok czynnego pasa jezdni( 26-75 poj.) | m | 156,000 |  |  |
| 16. d.5 | D-08.01.01 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem 26-75 pojazdów na godzinę | m 3 | 10,998 |  |  |
| 17. d.5 | D-04.04.02 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni- obok czynnego pasa jezdni(26-75 poj) | m2 | 263,300 |  |  |
| 18. d.5 | D-04.04.02 | Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach- grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 26-75 pojazdów na godzinę | m2 | 263,300 |  |  |
| 19. d.5 | D.08.02.2 | Nawierzchnie zjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem obok czynnego pasa jezdni ( 26-75 poj.) | m2 | 348,000 |  |  |
| 20. d.5 | D-04.04.02 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni- obok czynnego pasa jezdni(26-75 poj) | m2 | 682,000 |  |  |
| 21. d.5 | D-04.04.02 | Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach- grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 26-75 pojazdów na godzinę | m2 | 682,000 |  |  |
| 22. d.5 | D.08.02.2 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej ( 26-75 pojazdów na godzinę) | m2 | 682,000 |  |  |
| Razem pozycja 5. |  |
| 6. Wiata przystankowa |
| 23. d.6 |  | Ustawienie wiaty przystankowej | Szt. | 1 |  |  |
| Razem pozycja 6. |  |
| 7. Roboty rozbiórkowe, odwodnienie , przebudowa słupów nN- koszt niekwalifikowany |
| 24. d.7 | D.01.03.02 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 5 cm mechanicznie | m 2 | 12,000 |  |  |
| 25. d.7 | D.01.03.02 | Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego gr.15 cm mechanicznie | m 2 | 12,000 |  |  |
| 26. d.7 | D.01.03.02 | Rozebranie przepustów rurowych- rury betonowe o śr. 50 cm 26-75 pojazdów na godzinę) | m | 10,000 |  |  |
| 27. d.7 | D.01.03.02 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzobetonowych na odległośc 1 km | m 3 | 4,000 |  |  |
| 28. d.7 | D.01.03.02 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km na zwałkę dostępna Wykonawcy Krotność= 15 | m 3 | 4,000 |  |  |
| 29. d.7 | D.01.03.01 | Wykonanie części przelotowej przepustu z rur żelbetowych o śr. 80 cm na ławie | m | 15,000 |  |  |
| 30. d.7 | D.01.03.01 | Wykonanie ścianek czołowych przepustu z betonu dla przepustu o śr. 80 cm wraz z wykonaniem deskowania , zbrojenia i izolacji lepikiem | Ścianki | 2 |  |  |
| 31. d.7 | D.04.04.02 | Podbudowa z kruszywa naturalnego- grubości po zagęszczeniu 20 cm- roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2,5 m (26-75 pojazdów na godzinę) | m 2 | 10,600 |  |  |
| 32. d.7 | D.05.03.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni na przepuście z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej: grubość po zagęszczeniu 5 cm | m 2 | 12,000 |  |  |
| 33. d.7 |  | Demontaż i montaż słupów nN- kalkulacja własna | Szt. | 3,000 |  |  |
| Razem pozycja 7. |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO (pozycje: 1 – 7) |  |
| + 23 % PODATKU VAT |  |
| OGÓŁEM KOSZTY ROBÓT BRUTTO |  |

TABELA WARTOŚCI 
ELEMENTÓW SCALONYCH

#### Remont drogi powiatowej nr 2247 W Kałuszyn-Roguszyn w m. Roguszyn

| Lp. | Opis robót | Wartość robót netto |
| --- | --- | --- |
| 1. | Roboty przygotowawcze |  |
| 2. | Roboty ziemne |  |
| 3. | Odwodnienie |  |
| 4. | Zatoka autobusowa |  |
| 5. | Chodniki i zjazdy |  |
| 6. | Wiata Przystankowa |  |
| 7. | Roboty rozbiórkowe, odwodnienie , przebudowa słupów nN- koszt niekwalifikowany |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO [ ZŁ ] |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO [ ZŁ ] |  |