Przedmiar robót

Nazwa inwestycji :,,Przebudowa dróg gminnych

w miejscowościach  Trawy i Sewerynów”

| Lp. | Numer SST | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jedno-stka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trawy” długości 0,88km km 0+000-+880 |
| I. Roboty przygotowawcze |
| 1. | D.01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych-trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,88 |
| II. Podbudowa |
| 3. | D.04.01.01 | Mechaniczne profilowanie nawierzchni żwirowej równiarką 880,00x4,30+19,00x3,00+9,00x4,00+2x5,00 | m2 | 3887,00 |
| 3. | D.04.04.02 | Podbudowa na całej szerokości z kruszywa łamanego 0,31,5mm stabilizowanego mechanicznie – warstwa grubości 8cm grubości po zagęszczeniu | m2 | 3887,00 |
| III. Nawierzchnia |
| 4. | D.05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznej dla KR-1, warstwa wiążąca asfaltowa grubości po zagęszczeniu 3cm 880,0x4,0+57,00+36,00+10,00 | m2 | 3623,0 |
| 5. | D.05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznej dla KR-1, warstwa ścieralna asfaltowa – grubości po zagęszczeniu 3cm ze skropieniem emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/ m2 | m2 | 3623,0 |
| IV. Roboty wykończeniowe |
| 6. | D.06.03.01 | Wykonanie poboczy o grub. 10cm z uzupełnieniem pospółką 880,00x0,5x2 | m2 | 880,0 |
| V. Oznakowanie |
| 7. | D.07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm | szt. | 7 |
| 8. | D.07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o pow. do 0,3 m2 | szt. | 7 |
| VI. Przepusty pod drogą |
| 9. | D.01.02.04 | Rozbiórka istniejących przepustów drogowych z rur betonowych 40 cm 6,0x2 | mb | 10,0 |
| 10. | D.03.01.01 | Wykonanie przepustów z rur PCV 80KN o średnicy 40 cm na podbudowie grubości 20cm z kruszywa naturalnego 2sztx7,00 | mb | 14,0 |
| 11. | D.06.01.01 | Wykonanie umocnień wlotów i wylotów przepustów kamieniem narzutowym na betonie C/12 2,0x2,0x2 | m2 | 8,00 |
| Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sewerynów” długości 0,99km km 0+000-0+990 |
| I. Roboty przygotowawcze |
| 1. | D.01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych-trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,99 |
| 2. |  | Wycinka krzaków i odrostów ze spaleniem na miejscu –gęstość średnia 300,00x2,0x2 | ha | 0,12 |
| II. Podbudowa |
| 3. | D.04.01.01 | Mechaniczne profilowanie istniejącej nawierzchni żwirowej przy użyciu równiarki /990,00+43,00+20,00+20,00/x4,30 | m2 | 4613,90 |
| 4. | D.04.04.02 | Podbudowa na całej szerokości z kruszywa łamanego 0,31,5mm stabilizowanego mechanicznie – warstwa grubości 8cm grubości po zagęszczeniu | m2 | 4613,90 |
| III. Nawierzchnia |
| 5. | D.05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznej dla KR-1, warstwa wiążąca asfaltowa grubości po zagęszczeniu 3cm /990,00+43,00+20,00+20,00/x4,00 | m2 | 4292,0 |
| 6. | D.05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznej dla KR-1, warstwa ścieralna asfaltowa – grubości po zagęszczeniu 3cm ze skropieniem emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/ m2 | m2 | 4292,0 |
| IV. Roboty wykończeniowe |
| 7. | D.06.03.01 | Wykonanie poboczy o grub. 10cm z uzupełnieniem pospółką 1073,00x0,5x2 | m2 | 1073,0 |
| V. Oznakowanie |
| 8. | D.07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm | szt. | 4 |
| 9. | D.07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o pow. do 0,3 m2 | szt. | 4 |

KOSZTORYS OERTOWY

Nazwa inwestycji :,,Przebudowa dróg gminnych

w miejscowościach  Trawy i Sewerynów”

| Lp. | Numer SST | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jedno-stka | Ilość | Cena jedno-stkowa zł | Wartość robót |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trawy” długości 0,88km km 0+000-+880 |
| I. Roboty przygotowawcze |
| 1. | D.01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych-trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,88 |  |  |
| II. Podbudowa |
| 3. | D.04.01.01 | Mechaniczne profilowanie nawierzchni żwirowej równiarką 880,00x4,30+19,00x3,00+9,00x4,00+2x5,00 | m2 | 3887,00 |  |  |
| 3. | D.04.04.02 | Podbudowa na całej szerokości z kruszywa łamanego 0,31,5mm stabilizowanego mechanicznie – warstwa grubości 8cm grubości po zagęszczeniu | m2 | 3887,00 |  |  |
| III. Nawierzchnia |
| 4. | D.05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznej dla KR-1, warstwa wiążąca asfaltowa grubości po zagęszczeniu 3cm 880,0x4,0+57,00+36,00+10,00 | m2 | 3623,0 |  |  |
| 5. | D.05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznej dla KR-1, warstwa ścieralna asfaltowa – grubości po zagęszczeniu 3cm ze skropieniem emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/ m2 | m2 | 3623,0 |  |  |
| IV. Roboty wykończeniowe |
| 6. | D.06.03.01 | Wykonanie poboczy o grub. 10cm z uzupełnieniem pospółką 880,00x0,5x2 | m2 | 880,0 |  |  |
| V. Oznakowanie |
| 7. | D.07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm | szt. | 7 |  |  |
| 8. | D.07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o pow. do 0,3 m2 | szt. | 7 |  |  |
| VI. Przepusty pod drogą |
| 9. | D.01.02.04 | Rozbiórka istniejących przepustów drogowych z rur betonowych 40 cm 6,0x2 | mb | 10,0 |  |  |
| 10. | D.03.01.01 | Wykonanie przepustów z rur PCV 80KN o średnicy 40 cm na podbudowie grubości 20cm z kruszywa naturalnego 2sztx7,00 | mb | 14,0 |  |  |
| 11. | D.06.01.01 | Wykonanie umocnień wlotów i wylotów przepustów kamieniem narzutowym na betonie C/12 2,0x2,0x2 | m2 | 8,00 |  |  |
| Wartość robót : |
| Podatek VAT : |
| Razem wartość robót : |
| Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sewerynów” długości 0,99km km 0+000-0+990 |
| I. Roboty przygotowawcze |
| 1. | D.01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych-trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,99 |  |  |
| 2. |  | Wycinka krzaków i odrostów ze spaleniem na miejscu –gęstość średnia 300,00x2,0x2 | ha | 0,12 |  |  |
| II. Podbudowa |
| 3. | D.04.01.01 | Mechaniczne profilowanie istniejącej nawierzchni żwirowej przy użyciu równiarki /990,00+43,00+20,00+20,00/x4,30 | m2 | 4613,90 |  |  |
| 4. | D.04.04.02 | Podbudowa na całej szerokości z kruszywa łamanego 0,31,5mm stabilizowanego mechanicznie – warstwa grubości 8cm grubości po zagęszczeniu | m2 | 4613,90 |  |  |
| III. Nawierzchnia |
| 5. | D.05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznej dla KR-1, warstwa wiążąca asfaltowa grubości po zagęszczeniu 3cm /990,00+43,00+20,00+20,00/x4,00 | m2 | 4292,0 |  |  |
| 6. | D.05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznej dla KR-1, warstwa ścieralna asfaltowa – grubości po zagęszczeniu 3cm ze skropieniem emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/ m2 | m2 | 4292,0 |  |  |
| IV. Roboty wykończeniowe |
| 7. | D.06.03.01 | Wykonanie poboczy o grub. 10cm z uzupełnieniem pospółką 1073,00x0,5x2 | m2 | 1073,0 |  |  |
| V. Oznakowanie |
| 8. | D.07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm | szt. | 4 |  |  |
| 9. | D.07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o pow. do 0,3 m2 | szt. | 4 |  |  |
| Wartość robót : |
| Podatek VAT : |
| Razem wartość robót : |

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM

PRZEBUDOWA  DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH

NOJSZEW I ROWISKA

| L.P | Nazwa zadania | Wartość robót netto |
| --- | --- | --- |
| 1. | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sewerynów” długości 0,99km |  |
| 2. | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trawy” długości 0,88km |  |
| Razem wartość netto |  |
| Podatek VAT 23% |  |
| Razem wartość brutto |  |