Przedmiar robót

Nazwa inwestycji :,,Przebudowa dróg gminnych

w miejscowościach   Sewerynów i Trawy-Nowy Świętochów”

| Lp. | Numer SST | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jedno-stka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sewerynów” długości 0,84km |
| I. Roboty przygotowawcze i ziemne |
| 1. | D.01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych-trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,84 |
| 2. | D.06.04.01 | Roboty ziemne w gruncie III kat. koparką z transportem urobku na odl.1km/pogłębienie istniejących rowów /580,00x2 x 0,3/ | m³ | 348,00 |
| 3 |  | Usunięcie karp średnicy 95cm | szt. | 2 |
| II. Podbudowa |
| 4. | D.04.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta pod podbudowę głębokości 10cm 260,00x5,30 | m2 | 1378,00 |
| 5. | D.04.04.02 | Podbudowa na całej szerokości z kruszywa łamanego 0,31,5mm stabilizowanego mechanicznie – warstwa grubości 15cm grubości po zagęszczeniu | m2 | 1378,00 |
| 6. | D.04.04.02 | Podbudowa na całej szerokości z kruszywa łamanego 0,31,5mm stabilizowanego mechanicznie – warstwa grubości 8cm grubości po zagęszczeniu 580,00x5,30 | m2 | 3074,00 |
| III. Nawierzchnia |
| 7. | D.05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznej dla KR-1, warstwa wiążąca asfaltowa grubości po zagęszczeniu 3cm 840,00x5,0+2x7,00 | m2 | 4214,00 |
| 8. | D.05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznej dla KR-1, warstwa ścieralna asfaltowa – grubości po zagęszczeniu 3cm ze skropieniem emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/ m2 840,00x5,0+2x7,00 | m2 | 4214,0 |
| IV. Roboty wykończeniowe |
| 9. | D.06.03.01 | Wykonanie poboczy o grub. 10cm z uzupełnieniem pospółką 840,00x1,00x2 | m2 | 1680,0 |
| V. Oznakowanie |
| 10. | D.07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm | szt. | 3 |
| 11. | D.07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o pow. do 0,3 m2 | szt. | 3 |
| VI. Przepusty pod drogą i zjazdami |
| 12. | D.03.01.01 | Wykonanie przepustów z rur PCV 80KN o średnicy 40 cm na podbudowie grubości 20cm z kruszywa naturalnego 12,00+7sztx8,00+22,00x6 | mb | 200,0 |
| 13 | D.06.01.01 | Wykonanie umocnień wlotów i wylotów przepustów kamieniem narzutowym na betonie C/12 30szt x1,0x2 | m2 | 60,00 |
| VII. Nawierzchnia żwirowa na zjazdach |
| 14. | D.05.03.03 | Wykonanie nawierzchni żwirowej grubości 8cm na zjazdach 30,00x5,00x2 | m² | 300,00 |
| Przebudowa drogi gminnej Trawy – Nowy Świętochów” długości 0,49km |
| I. Roboty przygotowawcze |
| 1. | D.01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych-trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,49 |
| II. Podbudowa |
| 2. | D.04.01.01 | Mechaniczne profilowanie istniejącej nawierzchni żwirowej przy użyciu równiarki 490,00x4,30+3,00x6,00 | m2 | 2125,00 |
| 3. | D.04.04.02 | Podbudowa na całej szerokości z kruszywa łamanego 0,31,5mm stabilizowanego mechanicznie – warstwa grubości 8cm grubości po zagęszczeniu | m2 | 2125,0 |
| III. Nawierzchnia |
| 4. | D.05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznej dla KR-1, warstwa wiążąca asfaltowa grubości po zagęszczeniu 3cm 490,00x4,00+18,00 | m2 | 1978,0 |
| 5. | D.05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznej dla KR-1, warstwa ścieralna asfaltowa – grubości po zagęszczeniu 3cm ze skropieniem emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/ m2 | m2 | 1978,0 |
| IV. Roboty wykończeniowe |
| 6. | D.06.03.01 | Wykonanie poboczy o grub. 10cm z uzupełnieniem pospółką 490,00x0,5x2 | m2 | 490,0 |
| V. Oznakowanie |
| 7. | D.07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm | szt. | 1 |
| 8. | D.07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o pow. do 0,3 m2 | szt. | 2 |

Kosztorys ofertowy

Nazwa inwestycji :,,Przebudowa dróg gminnych

w miejscowościach   Sewerynów i Trawy-Nowy Świętochów”

| Lp. | Numer SST | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jedno-stka | Ilość | Cena jedno-stkowa zł | Wartość robót |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sewerynów” długości 0,84km |
| I. Roboty przygotowawcze i ziemne |
| 1. | D.01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych-trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,84 |  |  |
| 2. | D.06.04.01 | Roboty ziemne w gruncie III kat. koparką z transportem urobku na odl.1km/pogłębienie istniejących rowów /580,00x2 x 0,3/ | m³ | 348,00 |  |  |
| 3 |  | Usunięcie karp średnicy 95cm | szt. | 2 |  |  |
| II. Podbudowa |
| 4. | D.04.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta pod podbudowę głębokości 10cm 260,00x5,30 | m2 | 1378,00 |  |  |
| 5. | D.04.04.02 | Podbudowa na całej szerokości z kruszywa łamanego 0,31,5mm stabilizowanego mechanicznie – warstwa grubości 15cm grubości po zagęszczeniu | m2 | 1378,00 |  |  |
| 6. | D.04.04.02 | Podbudowa na całej szerokości z kruszywa łamanego 0,31,5mm stabilizowanego mechanicznie – warstwa grubości 8cm grubości po zagęszczeniu 580,00x5,30 | m2 | 3074,00 |  |  |
| III. Nawierzchnia |
| 7. | D.05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznej dla KR-1, warstwa wiążąca asfaltowa grubości po zagęszczeniu 3cm 840,00x5,0+2x7,00 | m2 | 4214,00 |  |  |
| 8. | D.05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznej dla KR-1, warstwa ścieralna asfaltowa – grubości po zagęszczeniu 3cm ze skropieniem emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/ m2 780,00x4,50 | m2 | 4214,0 |  |  |
| IV. Roboty wykończeniowe |
| 9. | D.06.03.01 | Wykonanie poboczy o grub. 10cm z uzupełnieniem pospółką 840,00x1,00x2 | m2 | 1680,0 |  |  |
| V. Oznakowanie |
| 10. | D.07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm | szt. | 3 |  |  |
| 11. | D.07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o pow. do 0,3 m2 | szt. | 3 |  |  |
| VI. Przepusty pod drogą i zjazdami |
| 12. | D.03.01.01 | Wykonanie przepustów z rur PCV 80KN o średnicy 40 cm na podbudowie grubości 20cm z kruszywa naturalnego 12,00+7sztx8,00+22,00x6 | mb | 200,0 |  |  |
| 13 | D.06.01.01 | Wykonanie umocnień wlotów i wylotów przepustów kamieniem narzutowym na betonie C/12 30szt x1,0x2 | m2 | 60,00 |  |  |
| VII. Nawierzchnia żwirowa na zjazdach |
| 14. | D.05.03.03 | Wykonanie nawierzchni żwirowej grubości 8cm na zjazdach 30,00x5,00x2 | m² | 300,00 |  |  |
| Wartość robót : |
| Podatek VAT : |
| Razem wartość robót : |
| Przebudowa drogi gminnej Trawy – Nowy Świętochów” długości 0,49km |
| I. Roboty przygotowawcze |
| 1. | D.01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych-trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,49 |  |  |
| II. Podbudowa |
| 2. | D.04.01.01 | Mechaniczne profilowanie istniejącej nawierzchni żwirowej przy użyciu równiarki 490,00x4,30+3,00x6,00 | m2 | 2125,00 |  |  |
| 3. | D.04.04.02 | Podbudowa na całej szerokości z kruszywa łamanego 0,31,5mm stabilizowanego mechanicznie – warstwa grubości 8cm grubości po zagęszczeniu | m2 | 2125,0 |  |  |
| III. Nawierzchnia |
| 4. | D.05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznej dla KR-1, warstwa wiążąca asfaltowa grubości po zagęszczeniu 3cm 490,00x4,00+18,00 | m2 | 1978,0 |  |  |
| 5. | D.05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznej dla KR-1, warstwa ścieralna asfaltowa – grubości po zagęszczeniu 3cm ze skropieniem emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/ m2 | m2 | 1978,0 |  |  |
| IV. Roboty wykończeniowe |
| 6. | D.06.03.01 | Wykonanie poboczy o grub. 10cm z uzupełnieniem pospółką 490,00x0,5x2 | m2 | 490,0 |  |  |
| V. Oznakowanie |
| 7. | D.07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm | szt. | 1 |  |  |
| 8. | D.07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o pow. do 0,3 m2 | szt. | 2 |  |  |
| Wartość robót : |
| Podatek VAT : |
| Razem wartość robót : |

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM

Przebudowa dróg gminnych

w miejscowościach   Sewerynów i Trawy-Nowy Świętochów

| L.P | Nazwa zadania | Wartość robót netto |
| --- | --- | --- |
| 1. | Przebudowa drogi gminnej Trawy – Nowy Świętochów” długości 0,49km |  |
| 2. | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sewerynów” długości 0,84km |  |
| Razem wartość netto |  |
| Podatek VAT 23% |  |
| Razem wartość brutto |  |