PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa inwestycji :,,Przebudowa drogi gminnej

w miejscowości Maksymilianów”

długości 780mb

km 1+000-1+780

| Lp. | Numer SST | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jedno-stka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Roboty przygotowawcze |
| 1. | D.01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych-trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,78 |
| 2. | D.01.02.01 | Wycinka krzaków i odrostów ze spaleniem na miejscu –gęstość średnia 500,00x2,0x2 | ha | 0,2 |
| II. Podbudowa |
| 3. | D.04.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta pod poszerzenie podbudowy w gr. III kat. gł,ebokości.12 cm 780,00x0,4x2 | m2 | 624,00 |
| 4. | D.04.04.02 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa grubości 12 cm na poszerzeniach stabilizowana mechanicznie | m2 | 624,00 |
| 5. | D.04.05.02 | Podbudowa na całej szerokości z kruszywa łamanego 0,31,5mm stabilizowanego mechanicznie – warstwa grubości 8cm grubości po zagęszczeniu 780,00x4,80 | m2 | 3744,00 |
| III. Nawierzchnia |
| 6. | D.05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznej dla KR-1, warstwa wiążąca asfaltowa grubości po zagęszczeniu 3cm 780,00x4,56 | m2 | 3556,80 |
| 7. | D.05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznej dla KR-1, warstwa ścieralna asfaltowa – grubości po zagęszczeniu 3cm ze skropieniem emulsją asfaltową w ilości 0,kg/ m2 780,00x4,50 | m2 | 3510,0 |
| IV. Roboty wykończeniowe |
| 8. | D.06.03.02 | Wykonanie poboczy o grub. 10cm z uzupełnieniem pospółką 780,00x1,00x2 | m2 | 1560,0 |
| V. Oznakowanie |
| 9. | D.07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm | szt. | 3 |
| 10. | D.07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o pow. do 0,3 m2 | szt. | 3 |
| VI. Przepusty pod drogą |
| 11. | D.01.02.04 | Rozbiórka istniejących przepustów drogowych z rur betonowych 60 cm 6,0x2 | mb | 12,0 |
| 12. | D.03.01.01 | Wykonanie przepustów z rur PCV 80KN o średnicy 60 cm na podbudowie grubości 20cm z kruszywa naturalnego 2sztx8,00 | mb | 16,0 |
| 13. | D.03.01.01 | Poszerzenie istniejącego przepustu ramowego 1,00x1,00 z prefabrykatów żelbetowych w wykonaniem wykopu i ławy grubości 30 z kruszywa łamanego 0-60mm | mb | 2,0 |
| 14 | D.03.01.01 | Wykonanie umocnień wlotów i wylotów przepustów kamieniem narzutowym na betonie C/12 2,0x2,0x2+4,0x2 | m2 | 16,00 |
| VII. Rowy odwadniające |
| 15. | D.02.00.00 | Odmulenie istniejących rowów odwadniających przy zamuleniu 50% z odwiezieniem urobku na odl.1km 700,00x2 | mb | 1400,00 |

KOSZTORYS OFERTOWY( ŚLEPY)

Nazwa inwestycji :,,Przebudowa drogi gminnej

w miejscowości Maksymilianów”

długości 780mb

km 1+000-1+780

| Lp. | Numer SST | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jedno-stka | Ilość | Cena jedno-stkowa zł | Wartość robót |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Roboty przygotowawcze |
| 1. | D.01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych-trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,78 |  |  |
| 2. | D.01.02.01 | Wycinka krzaków i odrostów ze spaleniem na miejscu –gęstość średnia 500,00x2,0x2 | ha | 0,2 |  |  |
| II. Podbudowa |
| 3. | D.04.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta pod poszerzenie podbudowy w gr. III kat. gł,ebokości.12 cm 780,00x0,4x2 | m2 | 624,00 |  |  |
| 4. | D.04.04.02 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa grubości 12 cm na poszerzeniach stabilizowana mechanicznie | m2 | 624,00 |  |  |
| 5. | D.04.05.02 | Podbudowa na całej szerokości z kruszywa łamanego 0,31,5mm stabilizowanego mechanicznie – warstwa grubości 8cm grubości po zagęszczeniu 780,00x4,80 | m2 | 3744,00 |  |  |
| III. Nawierzchnia |
| 6. | D.05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznej dla KR-1, warstwa wiążąca asfaltowa grubości po zagęszczeniu 3cm 780,00x4,56 | m2 | 3556,80 |  |  |
| 7. | D.05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznej dla KR-1, warstwa ścieralna asfaltowa – grubości po zagęszczeniu 3cm ze skropieniem emulsją asfaltową w ilości 0,kg/ m2 780,00x4,50 | m2 | 3510,0 |  |  |
| IV. Roboty wykończeniowe |
| 8. | D.06.03.02 | Wykonanie poboczy o grub. 10cm z uzupełnieniem pospółką 780,00x1,00x2 | m2 | 1560,0 |  |  |
| V. Oznakowanie |
| 9. | D.07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm | szt. | 3 |  |  |
| 10. | D.07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o pow. do 0,3 m2 | szt. | 3 |  |  |
| VI. Przepusty pod drogą |
| 11. | D.01.02.04 | Rozbiórka istniejących przepustów drogowych z rur betonowych 60 cm 6,0x2 | mb | 12,0 |  |  |
| 12. | D.03.01.01 | Wykonanie przepustów z rur PCV 80KN o średnicy 60 cm na podbudowie grubości 20cm z kruszywa naturalnego 2sztx8,00 | mb | 16,0 |  |  |
| 13. | D.03.01.01 | Poszerzenie istniejącego przepustu ramowego 1,00x1,00 z prefabrykatów żelbetowych w wykonaniem wykopu i ławy grubości 30 z kruszywa łamanego 0-60mm | mb | 2,0 |  |  |
| 14 | D.03.01.01 | Wykonanie umocnień wlotów i wylotów przepustów kamieniem narzutowym na betonie C/12 2,0x2,0x2+4,0x2 | m2 | 16,00 |  |  |
| VII. Rowy odwadniające |
| 15. | D.02.00.00 | Odmulenie istniejących rowów odwadniających przy zamuleniu 50% z odwiezieniem urobku na odl.1km 700,00x2 | mb | 1400,00 |  |  |
| Wartość robót : |
| Podatek VAT : |
| Razem wartość robót : |