Opis do projektu zagospodarowania terenu

działek o numerach ewidencyjnych :

46/2 i 173- obręb Sekłak

gmina Korytnica

- Dane ogólne:

Inwestor:                         Gmina Korutnica

Adres:                              Korytnica powiat Węgrów

- Podstawa opracowania:

Aktualna mapa terenu w skali 1:1000.

- Dane o działkach:

Działki o  numerach:46/2 i 173   stanowią  pas drogowy istniejącej drogi gminnej w miejscowości Sekłak , który posiada nawierzchnię gruntową ulepszoną żwirem szerokości  5,0m.

W/w droga jest częścią układu komunikacyjnego miejscowości Sekłak , który stanowi połączenie z miejscowością Katy i również z drogą powiatową Jadów-Jaczew.Droga  zapewnia dojazd do przyległych terenów zabudowy jednorodzinnej  miejscowości Sekłak oraz dojazd do terenów rolniczych przyległych do drogi .

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejącej drogi polegająca na wykonaniu na istniejącej nawierzchni żwirowej podbudowy z kruszywa łamanego i jezdni o nawierzchni utwardzonej z betonu asfaltowego. Zakres robót drogowych nie wykracza poza działki istniejącego pasa drogowego. Na wszystkich działkach przebudowywana droga przebiega po trasie istniejącej obecnie drogi gruntowej ulepszonej żwirem.

- Dane o obiektach istniejących:

Przebudowywana droga w chwili obecnej stanowi ciąg komunikacyjny o nawierzchni gruntowej ulepszonej żwirem o szerokości  5,0 m. zapewniający bezpośredni dojazd do posesji o zabudowie jednorodzinnej miejscowości wymienionych w punkcie 3 oraz do  terenów rolniczych. Na całej długości  przedmiotowy ciąg komunikacyjny przebiega częściowo przez teren zabudowy jednorodzinnej miejscowości Srkłak oraz tereny rolnicze.

Na przedmiotowym odcinku   występują następujące  urządzenia uzbrojenia terenu:

-linia telefoniczna

-linia energetyczna

-wodociąg wiejski

Odwodnienie istniejącej drogi odbywa się poprzez powierzchniowy spływ wód  do  naturalnych cieków wodnych. Obecny stan nawierzchni powoduje powstanie licznych deformacji a w czasie opadów deszczu zwłaszcza w okresie jesiennym i wiosennym.

Przebudowywany ciąg komunikacyjny przenosi ruch dojazdowy do posesji miejscowości Sekłak. Przewidywane natężenie ruchu pojazdów ciężarowych wynosi ok. 50 szt na dobę.

- Dane o obiektach projektowanych:

Na w/w działkach projektuje się przebudowę istniejącego ciągu komunikacyjnego polegającą na przebudowie istniejącej jezdni o nawierzchni utwardzonej żwirem na nawierzchnię bitumiczną wraz z wykonaniem poboczy. Przebudowa drogi polega na korekcie przebiegu trasy w ramach istniejącego pasa drogowego, oraz zapewnieniu właściwego odwodnienia.

Projektowana przebudowa zapewni lepsze warunki ruchu oraz odwodnienia drogi. Projektowany ciąg komunikacyjny, po przebudowie, poprawi przejezdność odcinka przy zwiększeniu przepustowości i płynności ruchu, przez co zwiększy się bezpieczeństwo                     i wygoda użytkowników.

- Wyposażenie projektowanego obiektu:

  - Jak w punkcie 4

- Wpływ na środowisko:

Przebudowa przedmiotowego odcinka w oczywisty sposób spowoduje polepszenie warunków oddziaływania budowli na środowisko w stosunku do istniejącego obecnie układu komunikacyjnego. Poprzez zwiększenie płynności ruchu zmniejszona zostanie ilość spalin, emisja hałasu oraz drgań spowodowanych przez pojazdy przemieszczające się obecnie z trudem po znajdującej się w bardzo złym stanie nawierzchni żwirowej.