OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej w miejscowości Sekłak  na terenie gminy Korytnica powiat Węgrów

na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu:

46/2 i 173– obręb Sekłak  gmina Korytnica

1. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

  - Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej  w miejscowości Sekłak długości 1,0km. Początek opracowania  km 0+000  przyjęto na końcu nawierzchni bitumicznej istniejącej drogi gminnej Kąty-Sekłak   , natomiast koniec w km 1+000 / przed końcem zabudowy miejscowości Sekłak/.

Przedmiotowa droga przebiega częściowo przez teren zabudowany wsi Sekłak oraz częściowo przez grunty orne.

  - Podstawa opracowania i materiały wyjściowe

Podstawą opracowania jest umowa o dzieło spisana w Urzędzie Gminy Korytnica.

Materiały wyjściowe do projektu stanowią:

- Uzgodnione parametry projektowanej drogi

- Mapa zasadnicza skala 1:1000 zatwierdzona przez Starostwo Powiatowe w Węgrowie

- Pomiary uzupełniające

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 roku sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Decyzja Wójta Gminy Korytnica nr RK 6220.1.2012 z dnia 23.04.2012r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

- Decyzja Wójta Gminy Korytnica nr RK 6733.1.2012 z dnia 21.05.2012r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  - Istniejące zagospodarowanie terenu

Wzdłuż przebudowywanej  drogi występuje częścowo zabudowa indywidualna  wsi Sekłak oraz tereny rolnicze . Droga posiada nawierzchnię żwirową w dużym stopniu zdeformowaną posiadającą ubytki żwiru.

Projektowane zagospodarowanie terenu.

W zakres opracowania wchodzą  następujące roboty drogowe polegające na :

  - wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie grubości warstwy 10cm

  - wykonaniu nawierzchni warstwy wiążącej bitumicznej z betonu asfaltowego grubości 3 cm

  - wykonaniu nawierzchni warstwy ścieralnej bitumicznej z betonu asfaltowego grubości 3 cm

  - oznakowaniu znakami pionowymi

  - uzupełnieniu poboczy pospółką

Odwodnienie drogi powierzchniowe poprzez obustronny daszkowy spadek nawierzchni i poboczy do krawędzi pasa drogi w grunt przepuszczalny.

Przedmiotowy projekt nie zmienia charakteru zagospodarowania przyległego terenu.

Na całej długości projektowanej drogi przewidziano jeden przekrój normalny PN NR 1 , Przekrój normalny przewiduje nawierzchnię bitumiczną dwuwarstwową  szerokości 5,0 m na podbudowie z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanej mechanicznie szerokości 5,30 i grubości warstwy 10cm na istniejącej nawierzchni żwirowej  i pobocza żwirowe 2x1,00m.

  - Zestawienia powierzchni poszczególnych części zagospodarowania pasa drogowego.

- Nawierzchnia bitumiczna jezdni 5000 m2

- Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 5300 m2

- Pobocza żwirowe 1000  m2

  - Dane charakterystyczne w zakresie ochrony środowiska

Projekt spełnia wszystkie warunki zawarte w załączonej decyzji  Wójta Gminy Kotytnica o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia jak również decyzji Wójta Gminy Kotytnica o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Inwestycja nie należy do przedsięwzięć mogących pogorszyć stan środowiska naturalnego. Problem szkodliwości oddziaływania inwestycji na środowisko nie zwiększy się zarówno w zakresie emisji spalin i hałasu. Można założyć, że poprawa standardu nawierzchni jezdni zmniejszy szkodliwy wpływ drogi na otoczenie. W projekcie nie przewiduje się wycinki drzew lub krzewów.

- DANE TECHINCZNE

  - Przeznaczenie obiektu

Droga o znaczeniu lokalnym, która poprawi połączenia komunikacyjne części wsi Sekłak z drogą gminną Sekłak-Katy a dalej z drogą powiatową Jadów-Jaczew oraz usprawni dojazd do terenów rolniczych . Odcinek przebudowywanej drogi zapewni komfortowy przejazd samochodów osobowych i maszyn rolniczych.

  - Podstawowe parametry techniczne

- Kategoria drogi – gminna

- Klasa drogi – L

- Prędkość projektowana – 50 km/h

- Szerokość pasa ruchu 2,50m

- Pobocza szer. 1,00m x 2

  - Ruch

Droga ta obsługuje ruch lokalny. Ze względu na brak prognozy ruchu przewiduje się ruch KR-1 ( lekki) a obciążenie na pojedynczą oś 80 KN/oś.

  - Trasa

Trasa na projektowanym odcinku całkowicie odpowiada przebiegowi istniejącemu.

  - Niweleta

Rzędne istniejącego przekroju podłużnego odtworzono na podstawie całkowitej niwelacji drogi w nawiązaniu do nawierzchni bitumicznej na początkowym odcinku i niwelacji państwowej w układzie Kronsztad.

  - Przekroj normalny i konstrukcja nawierzchni

Wzdłuż przebudowywanego odcinka zaprojektowano  jeden przekrój normalny.

Przekrój normalny Nr 1  obowiązuje w km 0+000 – 1+000

- Szerokość jezdni 5,00 m

- Szerokość poboczy 2 x 1,00 m

Projektowana konstrukcja nawierzchni dla Przekroju Normalnego Nr 1:

- Warstwa ścieralna nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego gr. 3cm, 0/12,8 mm

- Warstwa wiążąca nawierzchni bitumicznej z betonu asfalt;towego gr.3cm,

0/12,8mm

- Podbudowa z kruszywa łamanego naturalnego 0-31,5mm grubości warstwy 10 cm

  - Odwodnienie

Odwodnienie korpusu drogi zaprojektowano za pomocą spadków poprzecznych  i spadków podłużnych do krawędzi istniejącego pasa drogi w grunt przepuszczalny.

2.8 Oznakowanie pionowe

Zaprojektowano 13  szt. pionowych znaków  drogowych , których wykaz przedstawiono w załączniku.

2.9 Urządzenia obce

Na całej projektowanej trasie  nie występują  żadne podziemne i naziemne urządzenia obce  kolidujące z projektowaną  drogą.