##### ZGŁOSZENIE REMONTU

BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

OBIEKT			- budynek świetlicy wiejskiej

## ADRES INWESTYCJI	- Kąty gmina Korytnica, działka. nr ew. 381

INWESTOR			- Gmina Korytnica, 07-120 Korytnica ul. Małkowskiego 20

PROJEKTOWAŁ:	- inż. Stanisław  Rybak upr. bud. GT.III.1-50/30/75,

spec. konstr.-bud.

OPRACOWAŁ:        - mgr inż. Jarosław Uliński, zam. 07-100 Węgrów, ul. Reja 2

Węgrów, październik 2010

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

## Działki nr ew. 381- część opisowa

OBIEKT			-budynek świetlicy wiejskiej

## ADRES INWESTYCJI	-Kąty gmina Korytnica działka. nr ew. 381

INWESTOR			-Gmina Korytnica, 07-120 Korytnica ul. Małkowskiego 20

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem opracowania jest remont istniejącej świetlicy wiejskiej, na  działce nr ew. 381, położonej w miejscowości Kąty gmina Korytnica. Remont polegać będzie na dociepleniu / Termo modernizacji / elewacji budynku z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. Istniejący dach dwuspadowy przeznaczony jest do remontu i uszczelnienia wraz z wymianą pokrycia dachowego. Istniejący strop na belkach stalowych, zostanie poddany wzmocnieniu. Budynek ma podłączenie do osadnika ścieków, doprowadzona jest woda  z wodociągu grupowego. Dojazd do budynku poprzez istniejące wjazdy. Budynek ma podłączenie do sieci energetycznej przewidziano jedynie remont wewnętrznej instalacji.

2. Istniejący i projektowany stan zagospodarowania działki

Istniejąca działka jest zabudowana jedynie przedmiotowym budynkiem, przed budynkiem istnieją dojścia betonowe przewidziane do remontu. Uzbrojenie budynku istniejące znajduje się na działce nr ew.380/2. Na korzystanie i usytuowanie istniejących medii inwestor posiada zgodę właściciela działki sąsiedniej.

3. Istniejący stan zagospodarowania działek sąsiednich

Działki sąsiednie są działkami zabudowanymi zabudową mieszkaniową i usługową w odległości ok. 60, istnieją sklepy. Budynek usytuowany jest na skrzyżowaniu dwóch dróg nr ew. 524 i 335 przez działkę przechodzi rów burzowy nie ma więc możliwości rozbudowy przedmiotowego budynku. W okresach wiosennych rów wypełniony jest przepływającą wodą, więc konieczne jest odsłonięcie fundamentu jego podbicie i wykonanie nowej izolacji wodoodpornej.

4. Bilans terenu

Powierzchnia działki				-            333,0m2

Powierzchnia zabudowy istniejąca.		-            155,2m2

Powierzchnia zabudowy projekt.		-                brak

Powierzchnia komunikacji 			-            108,3m2 / do remontu, bez zmian/

Powierzchnia zieleni i rowu			-	    69,5m2 / nie zmieni się / 20,8%

5. Obszar oddziaływania inwestycji

Obszar oddziaływania inwestycji obejmuje działkę nr ew. 381

6. Ogólne informacje o działkach

- na terenie inwestycji nie występują  obiekty wpisane do rejestru zabytków, ani obiekty kultury współczesnej

- działka nie leży w terenach górniczych

- dostęp do drogi publicznej poprzez istniejące zjazdy

- remont nie wpływa negatywnie na środowisko naturalne i otoczenie,

- nie narusza interesów osób trzecich

PROJEKTOWAŁ:	- inż. Stanisław  Rybak upr. bud. GT.III.1-50/30/75,

spec. konstr.-bud.

OPRACOWAŁ:        - mgr inż. Jarosław Uliński, zam. 07-100 Węgrów, ul. Reja 2

OPIS TECHICZNY REMONTU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KĄTACH

OBIEKT			-budynek świetlicy wiejskiej

## ADRES INWESTYCJI	-Kąty gmina Korytnica działka. nr ew. 381

INWESTOR			-Gmina Korytnica, 07-120 Korytnica ul. Małkowskiego 20

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem opracowania jest remont istniejącej świetlicy wiejskiej, na  działce nr ew. 381, położonej w miejscowości Kąty gmina Korytnica. Remont polegać będzie na dociepleniu / Termo modernizacji / elewacji budynku z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. Istniejący dach dwuspadowy przeznaczony jest do remontu i uszczelnienia wraz z wymianą pokrycia dachowego. Istniejący strop na belkach stalowych, zostanie poddany wzmocnieniu. Budynek ma podłączenie do osadnika ścieków, doprowadzona jest woda  z wodociągu grupowego. Dojazd do budynku poprzez istniejące wjazdy. Budynek ma podłączenie do sieci energetycznej przewidziano jedynie remont wewnętrznej instalacji.

2	Parametry techniczne

Powierzchnia zabudowy 				-	155,20m2

Powierzchnia użytkowa				-	127,87m2

Kubatura						-            665,0m3

Wysokość 						- 	h = 6,50m

Wymiary budynku 					- 10,66m x 13,39m

Program użytkowy parteru:

1/1. Garaż						-	26,85m2

1/4. Pom. socjalne					-	15,56m2

1/5. Sala 						-	77,18m2

1/6 Komunikacja /wieża /				-	  8,28m2

RAZEM						-	127,87m2

# 3. 	Ocena techniczna stanu istniejącego - dane  konstrukcyjno – materiałowe.

3.1	Fundamenty betonowe wykonane z betonu B-10, posadowione na głębokości ok.0,7m

- stan dobry, wymagają osuszenia i ocieplenia.

3.2	Ściany zewnętrzne osłonowe wykonane z cegły pełnej i bloczków gazobetonowych gr.42cm z pustką powietrzną, miejscami przemarzają częściowo zawilgocone, są nie porysowane, – stan dobry wymagają docieplenia i reperacji tynków wewnętrznych, a następnie ich pomalowaniu.

3.3	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne grubości 25cm z cegły pełnej – stan dobry, nośności prawidłowa wymagają remontów okładzin zewnętrznych

3.4	Ściany działowe parteru z cegły pełnej gr.12cm – stan dobry, przewidziane do reperacji tynków i pomalowania

3.5	Strop – drewniany, na belkach stalowych NP.I160. nie wykazuje ugięć jest nie zawilgocony i nie porysowany, przewidziano wzmocnienie belek drewnianych opartych na pólkach dwuteownika, należy wykonać nową okładzinę sufitową.

3.6	Schody wieży konstrukcji stalowej drabiniaste – stan dobry, do malowania

3.7 	Nadproża żelbetowe z betonu klasy B-15, zbrojone - stan dobry, nie porysowane

3.8	Posadzki betonowe i desek – przewidziana częściowa wymiana

3.9	Konstrukcja dachowa do remontu i wzmocnienia.

Budynek wybudowany jest zgodnie ze sztuk budowlaną,  stan techniczny dobry. Remont wpłynie korzystnie na bezpieczeństwo konstrukcji istniejącej. Bezpieczeństwo ludzi i ich mienia nie zostanie zagrożone.

4. 	Technologia wykonania robót

4.1.	Roboty rozpocząć od wzmocnienia elementów dachu z częściową wymianą zniszczonych krokwi, płatwi oraz słupków. Następnie należy wymienić pokrycie z blachy płaskiej na blachę profilowaną trapezową T30

Remont  dachu  przeprowadzany  będzie  wyłącznie przy użyciu narzędzi  ręcznych.

4.2	Wykonać izolację pionowa ścian fundamentowych i zabezpieczyć preparatem wodoszczelnym nie rozpuszczającym styropianu, jako warstwę ociepleniową zamontować styropian FS-15 gr.4cm. Warstwę zewnętrzną wykończyć tynkiem cienkowarstwowy na siatce typu trazyt.

4.3	Wymiana wypełnienia belek stropowych  z desek kantówek o przekroju 5x12cm oraz ułożeniem nowej warstwy ocieplenia z wełny mineralnej twardej FS-20 gr. 10cm. Ułożeniu foli paro przepuszczalnej i wykonani podłogi drewnianej

4.4	Wymiana stolarki okiennej drewnianej na nową z PCV w kol. brązowym z szybami zespolonymi z roszczelniaczami o współczynniku przenikania ciepła k=1,1W/(m2/K) Od strony działki sąsiedniej istniejące okna zastąpić pustakami szklanymi typu luksfer. Przewidziano również wymianę istniejącej stolarki drzwiowej

4.5	Ocieplenie ścian /elewacji/ styropianem FS-15 gr. 8cm metodą lekko – mokrą płyt należy mocować na mijankę /2x4cm/ lub zastosować styropian z frezem /gr.8cm/ z nałożeniem tynku mineralnego na siatce w kol. beżowym

4.6	Malowanie dachu farbami olejno-lakierniczymi o powłoce  ftalowej antykorozyjnej przewidziano kol. ciemnoczerwony lub zastosować blachę powlekana w wymaganym kolorze.

4.7	Posadzkę w garażu przemalować preparatami wodoodpornymi typu „Betondur”

W Sali istniejącą podłogę drewnianą na legarach przewidziano do wymiany na deski podłogowe lakierowane / w uzgodnieniu z inwestorem dopuszcza się wykonanie podłogi z płytek gresowych antypoślizgowych na podkładzie betonowym/.

4.8	Przed budynkiem istniejące utwardzenie z betonu zastąpić  kostką brukowa na podkładzie z piasku z domieszka cementu.

5.  	Instalacje budynku

5.1	Przewidziano remont wewnętrznej instalacji sanitarnej, częściowo wymieniona armatura podłączona zostanie do istniejącego pionu kanalizacyjnego.

5.2	Wymiana zniszczonych przewodów i ogniazdkowania elektrycznego instalacji wewnętrznej w ramach istniejącego przydziału mocy. Na zabezpieczenie instalacji zastosować wyłącznik różnicowo - prądowy

5.3	Jako instalacje grzewczą przewidziano piece akumulacyjne elektryczne.

5.4	W ramach sporadycznych i rzadkich potrzeb istnieje możliwość dojazdu do Sali dla osoby niepełnosprawnej poprzez wrota garażowe i poszerzony otwór drzwiowy.

5.5	Wentylacja pomieszczeń. Istniejąca sala posiada podłączenie do istniejącego przewodu instalacji grawitacyjnej. W pomieszczeniu socjalnym brak wentylacji, dlatego projektuje się komin trzykanałowy do podłączenia pomieszczenia wydzielonego WC i pomieszczenia garażowego.

UWAGA:

-Wszystkie elementy drewniane powinny zostać zabezpieczone atestowanymi środkami grzybo i ognioochronnymi.

-Należy stosować materiały dopuszczone do stosowana /odpowiednio udokumentowane /.

PROJEKTOWAŁ:	- inż. Stanisław  Rybak upr. bud. GT.III.1-50/30/75,

spec. konstr.-bud.

OPRACOWAŁ:        - mgr inż. Jarosław Uliński, zam. 07-100 Węgrów, ul. Reja 2

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT			-budynek świetlicy wiejskiej

## ADRES INWESTYCJI	-Kąty gmina Korytnica działka. nr ew. 381

INWESTOR			-Gmina Korytnica, 07-120 Korytnica ul. Małkowskiego 20

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem opracowania jest remont istniejącej świetlicy wiejskiej, na  działce nr ew. 381, położonej w miejscowości Kąty gmina Korytnica. Remont polegać będzie na dociepleniu / Termo modernizacji / elewacji budynku z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. Istniejący dach dwuspadowy przeznaczony jest do remontu i uszczelnienia wraz z wymianą pokrycia dachowego. Istniejący strop na belkach stalowych, zostanie poddany wzmocnieniu. Budynek ma podłączenie do osadnika ścieków, doprowadzona jest woda  z wodociągu grupowego. Dojazd do budynku poprzez istniejące wjazdy. Budynek ma podłączenie do sieci energetycznej przewidziano jedynie remont wewnętrznej instalacji.

2. 	Elementy zagospodarowania działki mogące stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Nie występują

3.	Wskazanie zagrożeń przy realizacji robót budowlanych

Potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa i zdrowia ludzi przy realizacji w/w obiektu jest zagrożeniem upadkiem z wysokości ok. 5,0m /max. wysokość budynku wynosi 6,10m/

4.	Wykaz prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do wykonania robót szczególnie niebezpiecznych.

Wykonanie robót należy powierzyć osobom uprawnionym i ze znajomością przepisów

BHP lub przeszkolonych bezpośrednio na stanowisku pracy przez majstra lub

kierownika budowy. Do wykonania robót szczególnie niebezpiecznych i wysokościach

należy dopuścić jedynie osoby wyposażone  w odpowiedni sprzęt zabezpieczający

oraz posiadające orzeczenie lekarskie dopuszczające do wykonania tych robót.

5.	Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom w strefach szczególnego zagrożenia.

Prace na wysokościach / dachu i na rusztowaniach / muszą być zorganizowanie i wykonane

zgodnie z przepisami BHP. Przy pracy na dachu zabezpieczyć pracowników przed upadkiem

poprzez dopuszczenie ich do pracy w ubraniu i obuwiu zgodnym z przepisami BHP. oraz

w pasy  bezpieczeństwa zamocowanych do stabilnych elementów budynku. Materiały składowane na dachu i rusztowaniu zabezpieczyć przed spadnięciem. Nie gromadzić nadmiernej ilości ich zapasów. Roboty na wysokości nie należy wykonywać w czasie silnych  wiatrów, niepogody oraz na dachach oblodzonych.

PROJEKTOWAŁ:	- inż. Stanisław  Rybak upr. bud. GT.III.1-50/30/75,

spec. konstr.-bud.

OPRACOWAŁ:        - mgr inż. Jarosław Uliński, zam. 07-100 Węgrów, ul. Reja 2

Węgrów, 11. 2010r.

# OŚWIADCZENIE

## Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dna 7 lipca 1994. – Prawo Budowlane /tj. Dz. U.    z 2003 r. Nr 20, poz.2016 z późn. zm. / oświadczam, że zgłoszenie remontu budynku świetlicy wiejskiej na działce nr ew. 381 położonej w miejscowości Kąty gmina Korytnica sporządzony dla Gminy Korytnica  07 – 120 Korytnica ul. Małkowskiego 20, wykonany jest zgodnie  z obowiązującymi przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej.

# Text boxes

Egz. Nr 4

## SPIS ZAWARTOŚCI

1. Strona tytułowa / spis zawartości							str. 1

2. Orientacja terenu – działki								str. 2

3. Odbitka z mapy zasadniczej w skali 1:1000 					str. 3

4. Opis do zagospodarowania terenu działki nr 222/1				str. 4,5

5. Zagospodarowanie terenu dz. nr 222/1						str. 6

9. Opis techniczny									str.  7 - 9

10. Informacja BIOZ									str.10 - 11

11. Rzut parteru – inwentaryzacja							str. 12

13. Elewacje										str. 13- 14

14. Przekrój poprzeczny A-A								str. 15

15. Oświadczenie o sporządzeniu zgłoszenia					str. 16

17. Uprawnienia budowlane oraz zaśw. z izby inżynierów projektanta		str. 17- 18

Parametry techniczne

Powierzchnia zabudowy 				-	155,20m2

Powierzchnia użytkowa				-	127,87m2

Kubatura						-            665,0m3

Wysokość 						- 	h = 6,50m

Wymiary budynku 					- 10,66m x 13,39m