Warunki techniczne uzgodnione

z INWESTOREM

do opracowania projektu budowlanego przebudowy drogi gmnnej w miejscowości Sekłak gmina Korytnica

- Parametry techniczne:

  - klasa drogi                                        - L

  - przekrój normalny -  szlakowy

  - szerokość jezdni   5,00  m.

  - szerokość poboczy 2x1,00

  - prędkość projektowa                         - 50km/h

  - skrzyżowanie z drogą gminną  - zwykłe

  - odwodnienie powierzchniowe

- Konstrukcja jezdni:

-   kategoria ruchu                                    - KR – 1

-   nośność nawierzchni                           - 80kN

-   nawierzchnia bitumiczna dwuwarstwowa grubości 2x 3cm

-   podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

PROJEKTANT:                                                         INWESTOR:

..........................                                                           .........................